# 探讨电镀废水治理及回用技术的研究进展论文_李俊朋

陕西黄河集团有限公司 710043

摘要：在社会和经济发展过程中，尽管通过工业生产出满足人们生活和工作需要的产品，并且获得良好的经济效益，但同时生产过程中排出的污染，已经成为破坏生态环境主要的因素之一。为了减少工业生产废水的排出量，本文围绕电镀废水治理以及回用技术展开讨论，为工业生产治理废水提供参考依据。

关键词：电镀废水；治理；回用技术

引言：

在工业生产中电镀是常用的生产方法之一，但是电镀过程中产生的废水，含有较多的污染物质对环境产生的破坏。在对电镀废水进行处理时，常规的方法很难清理废水中的有毒物质。由于工业生产中电镀工艺产生的废水对自然界中水资源产生较大的破坏，需要工厂采用正确的方法进行环保处理，以便电镀废水达到排放标准，才能避免污水流入到自然环境中。此外，完成污水处理后，还可以进行回收再次利用，以此降低企业的生产成本，实现节约水资源、保护水资源的可持续发展目的。

1 电镀水的废水处理

电镀生产过程中产生的废水，主要含有铜、镍、铬以及氰等物质，在下文中对上述几种物质采用的处理方法进行分析。

1.1含铜废水的处理

1.1.1中和沉淀法

采用中和沉淀法，是将废水进行酸碱中和的过程中，废水中游离的铜离子，会形成氢氧化铜沉淀物，借助固液分离装置，将氢氧化铜沉淀物从废水中除去。

1.1.2硫化物沉淀法

在处理废水中的铜物质时，由于络合态重金属无法满足排放标准，此时废水中，硫化铜的溶解度较高，通过在废水中加入淀粉黄原酸酯物质，可提升废水通脱除率。采用该物质捕获废水中的铜金属，使易溶于废水中的硫化铜，呈现较高的沉淀能力，以便将废水中的硫化铜，通过沉淀物的方式清除废水中的铜。

1.1.3电化学法

采用电化学法处理废水中的金属铜，不仅可提升清除效率，减少排放物质对环境的污染，还能通过该方法，收集废水中的铜物质。电化学法通常应用在含铜浓度较高的废水，将废水通过电槽、平板电极以及流化床电解槽内，使硫酸铜废水等酸性废水，在较短的时间内可将470mg/L浓度降至0.25mg/L，同时回收金属铜重量为335.3mg。

1. 2 含镍废水的处理

在对废水中的镍物质进行处理时，通常使用氧化法。工作人员根据废水中镍的含量，将废水的pH调至2-3范围内，随后投入适量的氧化剂。通过氧化反应，可有效去除废水中的镍。然后借助电镀水分解方法，将废水中氧化后的次磷酸盐转换成正磷酸盐，最后通过沉淀的方法除去废水中的磷酸盐物质，从而减少废水中镍的含量。在对废水中含有镍的物质进行沉淀时，需要继续在反硝化反应中，使废水中含有的硝酸盐含量不断降低。

1.3含铬废水的处理

1.3.1还原沉淀法

在含铬的废水中，加入硫酸亚铁、亚硫酸盐以及二样化硫等还原剂，使废水中六价的铬离子还原成三价，形成氢氧化铬，有助于除去废水中的铬物质。

1.3.2电解沉淀法

在处理废水中的铬物质时，会使用调节池、沉淀池、过滤池、电源控制柜以及电解槽等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将废水放入到电解槽内，使废水保持在电解的状态下，亚铁离子会将六价的铬离子还原成三价，并形成氢氧化物从废水中沉淀出去。

1.4含氰废水的处理

在处理废水中的含氰物质时，企业应建立单独处理含氰物质废水的系统，并对含氰的废水进行分开收集，然后对收集到的废水进行处理。由于含氰物质的废水具有特殊的性质，为避免影响到废水中其它物质的处理效果，应在单独建立的系统进行氰物质处理。在处理含氰物质废水时，通常采用碱性氯化法，首先将废水中原有的氰化物，在该方法下生产氰酸盐，此时废水的pH值不断降低，使废水具有易挥发特性。为避免废水挥发，工作人员应将废水的pH值控制在合理的范围内。其次，将生成的氰酸盐物质，通过氧化反应生产二氧化碳和氮，此时pH值在氧化反应下发生较大的变化。若pH在不同浓度下对废水进行处理，以碱性条件下为例，需要将pH值超过10才能进行废水处理。若pH值在7.5-8范围内，需要在废水中加入适量的氯物质，以此使pH稳定在碱性时，才能对废水中氰物质进行处理。

2 电镀废水治理的回用技术

2.1 酸碱综合废水的处理

工厂进行废水排放时，会有不同的物质混合在废水中，在电镀状态下形成的废水，需要集中放入到净化仪器中进行处理。处理含有不同物质的废水时，工作人员应将废水的pH值控制合理的范围内，若废水成酸性，需要通过自动阀门，控制碱性物质的投入量，以此使废水的酸碱性保持在最佳状态。通常情况下，加入到废水中的碱性物质，主要是NaOH。在对废水的酸碱性进行检测时，若pH值超过10.5，此时自动阀门会自动关闭，防止过多的碱性物质投放到废水中。若废水的酸碱性出现波动，工作人员应及时采取人工投放的方法，并根据沉淀设备中pH值变化而调整投入量。在调整碱性物质投入量过程中，此时废水中的氰酸盐会处在氧化状态，随后通过电镀水的方式，将废水中的污染物质进行处理。

2.2反渗透系统的废水处理

对工业废水中污染物质进行处理时，借助反渗透原理，将废水保持在适当的压力状态下，将废水中的污染物质分离出来。与自然渗透方法相比，反渗透方法可有效降低废水中的污染物质。而且在反渗透系统中，还能有效清除废水中的细菌。使用反渗透系统进行废水处理，需要通过化学装置以及试剂，加强反渗透系统的抗污染性能，避免系统内的反渗透膜遭到破坏，导致系统无法发挥渗透作用。此外，工作人员应对反渗透系统中的装置进行清洗，包括过滤器、清洗泵以及连接管阀等。废水进入到反渗透系统中，工作人员可同时加入化学试剂，对反渗透膜清洗的过程中，有效对废水中的污染物质进行清理，从而获得可循环利用的水资源，有效控制生产成本。

2.3 电镀废水的生物处理

在电镀废水中会存在较多的有机酸物质，处理有机酸物质时，可使用生物法，通过生物降解的方法，匹配废水中的有机酸物质。但是工作人员应注意的是，有限的无机配体无法彻底清除有机酸物质。此外，在废水中还有大量的重金属离子，需要工作人员先有效处理废水中的重金属离子，将重金属离子含量降至最低，才能保证生物法有效的处理废水中的有机酸物质。通过对电镀废水进行生物处理，废水中的许多微量元素，会不断的堆积在沉淀物中，此时沉淀物的重金属含量不断增加，从而增加对沉淀物的处理难度。

结语：

综上所述，在工业发展过程中，为满足人们对绿色环境可持续发展需求，工业企业应给予废水处理足够的重视，以现有的电镀废水方法为基础，研制出多种方法，以此减少废水中的污染物质，不仅使废水达到排放标准，还能重复利用生产的废水，从而降低生产成本。在处理后的废水中，有许多重金属物质，企业应以电镀废水方法为主，收集废水中的重金属离子。在应用电镀废水方法过程中，企业应根据实际情况使用该方法，使生产时的成本控制在合理范围内，并获得良好的经济效益。

参考文献：

[1]高风华.膜法回用技术在电镀废水处理中的应用[J].机电元件.2017（01）：10.

[2]陈福杰.电镀废水处理回用技术的探索[J].现代物业（上旬刊）.2015（06）：772-773.

论文作者:李俊朋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ffacbecb648159542c078a8.html