# 浅谈建筑工程施工中混凝土浇筑施工技术论文_景玉林

青海万尚建筑工程有限公司 810000

摘要：混凝土浇筑是建筑工程施工中十分重要的施工环节，决定着混凝土结构建筑整体质量。为了有效的提高混凝土浇筑的施工质量，就必须对其施工过程进行严格的监管与控制。本文就建筑工程施工中混凝土浇筑施工技术相关内容进行分析探讨，期望能更好的促进我国建筑工程混凝土施工技术的发展。

关键词：建筑工程；混凝土浇筑；施工技术

引言

钢筋混凝土结构是基于混凝土浇筑技术而发展起来的一种建筑机构，目前已经广泛应用于现代建筑中。由于钢筋混凝土结构相较传统建筑结构具有更高的安全性和可靠性，使得建筑的造型更加多变，建设高度不断增加，极大的改善了人们的生活居住环境，提升了人民的生活水平。而混凝土浇筑技术在一定程度上决定了钢筋混凝土结构建筑的质量，因此，需要我们充分重视对混凝土浇筑技术的研究，从而保证能够在建筑施工过程中对其进行更加合理的应用，以更好发挥出混凝土浇筑技术的作用。

一、混凝土浇筑施工设计

混凝土浇筑施工设计是混凝土浇筑施工的基础，主要是对混凝土浇筑施工制定出一套指导性的方案，进而确保具体的施工过程能够按照方案有序进行。而要做好混凝土浇筑施工设计，就需要相关的设计人员在设计之前能够根据工程的技术交底文件、工程设计方案以及设计图纸等资料对混凝土浇筑施工有一个全方位的把握，理清其中的重点难点、相关技术要求与质量指标，并在此基础上完成方案的初步设计，再通过对初步设计方案的科学合理性、针对性以及可操作性进行进一步的研究分析，最终确定出一套最佳的设计方案，从而保证混凝土施工设计方案能够有效的指导后期的具体施工，保障建筑工程质量。

二、混凝土原材料选择

（一）水泥的选择

混凝土原材料中对水泥的使用量较大，因此，能否选用合适的水泥对混凝土整体的质量与性能具有重要影响。然而，目前市场上销售的水泥产品种类丰富，价格与质量参差不齐，这就需要我们在选择水泥产品时要慎之又慎，不但要充分考虑到水泥本身的质量，还要参考施工的具体要求以及混凝土的相关指标来对水泥的品种、性能以及强度等级等各方面进行综合考量，最终选择出最合适的水泥产品。当前在混凝土浇筑施工中经常使用的水泥产品有通用型、专用型和特种型三类。由于每种类型的水泥都有其适用范围，所以，我们在施工时要有针对性的进行选用，从而确保混凝土质量能够满足施工要求。

（二）水的选择

混凝土拌制对水的要求并不高，日常的饮用水基本都能满足要求。但还有一些水由于其中含有一些腐蚀性化学物质，会对钢筋结构造成腐蚀，因此是绝对不能用在混凝土拌制中的，比如没有经过处理的工业废水、污水以及沼泽水、海水等。因此，在混凝土拌制时，要严格对水的来源进行把关，以确保水的使用不会对未来整个工程的结构造成影响。

（三）骨料的选择

混凝土拌制中所使用的骨料主要指砂料，质量较好的河砂和江砂都可以被用作混凝土的骨料。由于不同的骨料其粒径会存在差异，因此在办混凝土拌制中要结合施工的具体要求和混凝土浇筑技术进行选用。通常来说，需要泵送的混凝土工程使用39%～43%含砂比例的中砂作为骨料最为适宜，而其他情况下选择中粗砂作为骨料即可。

（四）掺合料的选择

粉煤灰是混凝土拌制中较为常用的掺合料，在具体应用中需要根据施工要求来对粉煤灰的掺入量进行调整，一般情况下掺入量不应超过25%，有些工程中的掺入量更低。除了粉煤灰以外，减水剂、缓凝剂、增塑剂等外加剂也是混凝土拌制中会用到的掺合料，其主要作用是用来增强混凝土的性能，减少混凝土质量问题的出现，以使混凝土满足不同的施工要求，有助于后期浇筑施工的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、混凝土浇筑施工技术注意要点

（一）混凝土浇筑中需要注意的问题

要保证混凝土浇筑满足工程质量的要求，首先需要做好对混凝土从吊口自由倾落高度的控制。通常情况下，倾落高度不应小于3m，如果无法控制在3m范围内，则应该采用导管、串筒或溜槽等在侧面开洞。其次，在浇筑方法上应注意采用分段分层进行浇筑，且层高的确定应以建筑结构和钢筋配置的疏密度为依据，但一般情况下应以插入式振捣器长度的1.25倍作为浇筑的层高，且需要将最大值控制在500mm以内。最后，为了确保混凝土建筑表面不出现明显下沉、翻浆或气泡，需要在分层浇筑时充分做好振捣，不但要在每层浇筑后进行及时振捣，还要对每次振捣的时间进行合理调整，同时，振捣的均匀性也十分关键。另外，为了尽可能避免层间缝隙的出现，需要在进行上一层混凝土振捣操作时注意将振捣器适当插入到下一层混凝土中。

（二）混凝土停止浇筑的情况

为了保证混凝土浇筑的质量，在出现以下几种情况时，需要及时停止混凝土的浇筑：1.由于混凝土浇筑必须在一定的温度范围内进行，所以当混凝土浇筑出现温度过高且无法在1小时内回复至规定温度范围的情况时，需要立即停止浇筑；2.浇筑过程中如果遇到暴雨、大雨等恶劣天气，过量的雨水流进混凝土中会导致混凝土水量增多，影响混凝土质量，在这种情况下需立即停止浇筑；3.由于混凝土初凝时浇筑超过允许的施工面积会影响工程质量，若出现这种情况则需要立即停止浇筑。

（三）混凝土浇筑施工的质量控制

混凝土浇筑施工的质量可以从以下几方面进行控制：

1.用水量的控制。合理的用水量可以有效防止混凝土水化热现象的出现，因此，在保证坍落度不受影响的情况下，应尽量降低用水量。

2.混凝土原料配比。科学合理的混凝土配比能够有效保证混凝土的质量与性能，因此，在实际浇筑施工中应结合施工要求对混凝土原料的配比进行反复试验，最终确定出最佳的混凝土原料配比。

3.做好振捣工作。在混凝土浇筑施工中，振捣的充分、均匀以及操作规范能够有效保证混凝土浇筑施工的质量，因此，对于将要初凝的混凝土要通过反复的抹压或滚压来将泌水或钢筋下部空隙出现的水排出，若出现硬结情况则需要进行二次振捣，从而使混凝土的抗拉强度和粘结能力得到强化，并具备较好的抗裂性。

四、混凝土浇筑养护工作要点

混凝土浇筑早期安排专人实施保养，这样就可以保证混凝土表面的湿润，保养的时间要达到混凝土硬化和增加强度的要求，还要达到混凝土强度的设计标准。混凝土的保养不仅是浇筑以前和浇筑进行的时候，混凝土浇筑完成以后也要进行保养。注意对所浇筑的混凝土进行保温处理，这样可以降低混凝土表层的热量散发，使温差得到有效控制，防止混凝土表面出现裂纹。混凝土浇筑完成以后，使用浸过水的草帘或者是布匹等进行覆盖，经常进行洒水以保持保养的时间，一定要让混凝土表面缓慢的温度下降，冬季施工注意保暖。

结束语

总而言之，现代建筑工程施工过程中混凝土浇筑技术是施工应用技术中的重要内容，是影响建筑工程质量的关键工作。在建筑工程施工过程中要不断提高混凝土施工技术水平，不断完善混凝土浇筑技术，认真把握和实施，将建筑工程质量放在第一位，减少混凝土裂缝的产生，从而更好地提高建筑质量，促进国家经济建设的不断发展和进步。

参考文献：

[1]王帅,管延杰.建筑工程混凝土浇筑施工技术的应用论述[J].商品与质量,2016,(2):387-387,388.

[2]李建林,黄涛.混凝土浇筑技术在建筑工程施工中的应用[J].百科论坛电子杂志,2018,(8):230.

[3]林军.混凝土浇筑施工技术在建筑工程中的应用[J].房地产导刊,2019,(6):78.

论文作者:景玉林

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7075c96520d891b47729ec5f.html