# 建筑电气工程施工技术难点的研究论文_刘晓红

刘晓红

北京京粮置业有限公司 北京市 100022

摘要：电气施工工程作为我国基础建设中的重要一环，锁着社会经济的不断发展而走进大众视野，并随着时代的步伐不断前进。建筑电气工程是一项涉及到大量的人力、财力、物力的工程，操作复杂，所需要各个环节之间的相互配合，但随着国家的进步，建筑电气工程在生活中的应用程度也在不断的增加。我国的建筑电气工程处于起步阶段，很多的建筑电气工程技术掌握的还不够纯熟，人才需求处于“饥渴”状态，在今后很长的一段时间内，我国应大力发展建筑电气工程技术，使之更好地服务于社会生活。

关键词：建筑；电气工程；施工技术；难点

1建筑电气工程施工技术难点

1.1配电箱设置

配电箱是电气施工中的一个重要组成部分，在整个电气系统中的主要作用就是合理的分配电能，为所有电路的开合工作提供更大的便利，能够很大程度的提高电气系统的安全防护等级，而且还可以直观的显示电路的导通状态。在现在电气施工中配电箱常见的问题主要有箱体垂直度不够，使得面板边缘与壁面不能紧紧挨在一起，这就对配电箱的综合性能产生很大的影响，还有就是镶嵌在柱内的盒体与箱体以及混凝土墙面歪斜不正，对配电箱的整体外观也会造成一定程度的影响。

1.2管线的预留和预埋方面

在进行管线的预埋预留之前，施工人员要熟练的掌握图纸内容，严格按照图纸的设计进行管线施工，无论是管线的型号还是铺设形式、明确标高、抹灰层厚度还是装修使用的材料都要铭记于心，做到严格执行图纸设计的内容。若在混凝土构件中铺设暗拍铺管线，应最大程度沿着管线初始进入的方向进行铺设，保证管线与构件表面保持最大距离15mm。在对路径相同回路不同的绝缘电线进行处理时，可采取把他们铺设在一个管线槽中，但要做到保证他们能够同时被切断电源，保证线路安全。对于不同电压电路相互交错的情况进行处理时，需在配线盒中配置金属垫板，实行隔离原则。对铺设的管道进行施工切断时，必须保证切断口处光滑平整，并且要做封堵处理。

1.3线管预埋与敷设

线管预埋与敷设也是现阶段智能建筑电气施工中比较常见的问题。在现阶段的智能建筑的电气施工中，经常有线管预埋与敷设与智能建筑结构不符合的现象，这类问题对于现阶段智能建筑的影响是非常大的。另外智能建筑本身工程较大，其中所用到的电气线路也非常的多，一旦预埋的线缆保护管与智能建筑的建造结构不符合，不仅仅对用户的正常用电造成影响，而且一旦电气系统出现故障，对于故障的排查和检修也是非常的麻烦.在现在智能建筑的电气施工过程中，电气施工人员为了追求施工速度忽略了施工质量，这也是现阶段智能建筑电气施工的主要问题之一。

2建筑电气工程施工

2.1建筑电气工程施工准备工作分析

从多年的施工经验来看，电气工程施工技术具有复杂性、专业性、具体性的特征，从电气工程的构成来看，其是由无数了电气子系统构成的，涉及到管网、防雷、供电等多项内容，而这些系统之间并不是无相互独立的，其之间有着紧密的联系，且相互影响、相互作用，也因此逐步增加电气工程施工的难度。为此，在施工前做好全面的准备工作，能够有效的指导施工顺利进行。其中准备工作中，电气工程设计人员应全面了解建筑结构、施工要求，并结合国家相关规定进行施工设计图设计，设计图要不断进行调整与优化，确保与实际施工情况无差异后在应用到施工中；设计单位与施工单位要根据最终确定的设计图进行反复的探讨与钻研，了解设计图的可行性，并明确其中的施工技术难点与重点，做好相应的准备，降低可能对施工质量造成的影响。另外，要根据电气工程施工要求组织施工队伍，严格要求施工人员的能力与素质；并在准备阶段及时了解用户的需求与要求，合理调整施工方案，为客户提供满意的服务，并控制成本，实现电气工程施工的经济效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电气电缆铺设技术

高层建筑中不适宜采用传统垂直供电方式，需要采用新型设计供电方式，要对电缆敷设技术进行深化应用。根据高层建筑机电设备安装的具体情况，分析电缆敷设技术。在制作电缆时，采用高压垂吊方式，对电缆敷设结构进行规划，以此为基础安排电缆制作工作，采用垂直方式铺设电缆时，电缆在垂直状态下，压力不会过于集中，要尽可能减少自身重力，可使用柔性钢丝，利于对电缆的保护；电缆桥架的安装和桥架内电缆线的铺设要先进行严谨的测量定位，安装电缆桥架及制作支架时，所引入引出的金属材质的电缆导管要保证必须直接接触到地面，特殊的钢制电缆在桥架时要保证超过规定的范围时要设置一个处理装置，电缆桥架转弯处的弯曲半径弧度，要根据电缆最小允许的可变换半径范围来确定，最好能够控制在 15d内。铺设电缆时要秉着先集中后分散，先长再短、先大后小的施工原则。要减少出现因为受外力影响产生的应力导致电气电缆铺设过程受阻，减少电缆线出现破皮、绞拧的现象，电缆在铺设遇到转弯，需要设置角度时，要保证电缆的弧度达标，施工过程中避免出现电线受损的情况。电缆敷设过程中，包括吊装圆盘、吊环等吊具，因吊具承担的电缆总质量，要科学合理设计吊具，采用高压垂吊的电缆方式，主要采用合金浇筑的连接工艺进行吊具设计，以提升吊具的连接水平；敷设时还要避免电缆摆动幅度太大，在超高楼层中要对吊装圆盘的工作状态进行控制，以避免产生安全事故。电缆铺设排列要整齐，电缆铺设完成后要给予明显的标注有利于施工员后期的施工改造，标志牌上要对应上相对应的电缆线并且标注上电缆线的规格、型号，保证标志牌内容清晰，确保施工员可认清每一根电缆线。

2.3配电箱设置

对配电箱的整体设置进行适当调整，在现在的配电箱设置中，我们在设置配电箱的时候应遵循以下要求，第一，现在的大部分配电箱设置主要分为主配电箱和分配电箱，在位置摆放上，主配电箱应当置于电源区域的附近，分配电箱的置放位置应当在用电设备或者负荷相对集中的附近。另外还有一点需要注意的是分配电箱的距离和开关箱的距离应当保持在30m米左右，和其他用电设备的水平距离保持在3m左右。第二，在对分配电箱中的开关箱进行漏电保护的额定漏电动作电流不应该超过30mA，动作时间应小于0.1s，另外对一些特殊环境的配电箱设置应采用防溅水产品，额定动作电流应小于15mA，动作时间小于0.1s。第三，总配电箱的漏电保护器的额定动作电流应该设置在300mA以下，动作时间应该大于0.1s，但需要我们注意的一点是，总配电箱的漏电保护器的额定动作电流和动作时间的乘积应当小于30mA·s，一旦大于这个数值就要及时的做出调整。

结束语

随着社会的不断进步，经济的迅速发展，人们的生活水平也随之逐渐提高，房屋建筑的电气需求也越来越“被需要”，房建电气工程逐步走进大众的视野，对于房屋建筑的电气需求也越来越高，在现今这个科技日新月异的新时代的背景下，电气工程也要随之发展，逐步被应用到建筑工程之中，成为建筑工程施工中比较重要的一个环节。以上内容就建筑电气工程施工技术难点和解决措施进行了分析。参考文献

参考文献：

[1]孙晓啡.建筑电气工程安装技术要点探析[J].住宅与房地产，2017(06):235.

[2]杨其，谢国明.建筑电气安装施工技术[J].智能城市，2017，3(02):201.

[3]廖璇. 建筑电气施工管理及质量控制措施[A]. 《决策与信息》杂志社、北京大学经济管理学院.“决策论坛——创新思维与领导决策学术研讨会”论文集（上）[C].《决策与信息》杂志社、北京大学经济管理学院:《科技与企业》编辑部，2017:1.

[4]靳卫.关于电气工程施工管理的思考[J].城市建设理论研究(电子版)，2017(05):95.

[5]吴彦超.建筑电气工程施工技术管理分析[J].城市建设理论研究(电子版)，2017(05):139.

论文作者:刘晓红

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/709725bd3ec503c5e9908e2b.html