# 关于配电线路运行维护措施探讨论文_林刚

摘要：配电线路运行检修技术以及防雷措施既是电力系统发展的要点，也是电力系统运行的难点。配电线路因为整体比较复杂，安排全面的检修是一个工作量比较大的工程，并且由于工作环境的复杂程度，因此检修技术的合理运用对于整体供电质量有着很深的影响。尤其是遭遇一些雷雨恶劣天气时，配电线路非常容易发生各种问题。所以需要相关人员对配电线路有着充足的了解，采取定期的检修以及相应的防雷对策，才可以确保配电线路安全可靠供电。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对关于配电线路运行维护措施探讨提出了一些建议，仅供参考。

关键词：配电线路；运行维护故障成因；措施探讨

引言

配电线路能够正常运行，且保证正常的维护，是确保配电系统与供电系统安全的基础条件之一。变配电工作人员应该不断丰富自身的专业知识，保证能够解决变配电的工作正常，可以让变配电线路和计算机控制系统进行充分融合而，使得工作效率能够更高。

1、线路的科学运行

（一）定期巡视。定期巡视指的是单位组织专业的巡视人员检查系统的线路问题，巡视周期可以定位一个月一次。人员巡视的主要目的是对于各个线路部件的工作情况能够做到从整体上把控，并精确及时，若有问题，及时发现，进而采取有效措施进行监督。（二）随时巡视。此巡视方式一般指的是当节假日放假或天气出现异常时，工作人员可以运用排查的方式有针对性的排查特殊线路，以此保证故障能够及时被发现，且不会因为异常影响正常工作，可以在最快的时间内采取有效措施。（三）故障巡视。如字义而言，故障巡视指的是对系统中可能的故障点进行检查，进而找到断路器跳闸的缘由。从瞬间性故障的角度来说，即便是经重合闸发送成功，还是要及时对故障进行巡视，排查出现故障的点。

2、配电线路运行维护故障成因分析

根据相关调查分析，由于我国配电线路较长，且大多配电线路没有任何遮挡物，致使配电线路长期暴露在空气当中。长此以往，配电线路经过暴晒、冷冻等恶劣环境气候的影响下，就会在使用过程中出现故障问题，甚至造成配电线路无法正常应用，缩短配电线路的应用年限。我国配电线路防雷能力较弱，当出现雷电天气时很多配电线路就会因此产生故障。除此之外，雷击还可以损坏供电网络。即便有些配电线路使用避雷器，但避雷器中的绝缘子经常出现闪络现象，致使配电线路发生故障。酸雨也会对配电线路造成一定腐蚀，导致雷雨天气配电线路经常出现的雷击爆裂现象。另外，外部环境对配电线路的破坏力也不容忽视，比如汽车碰撞电线杆、建筑施工损坏电网设施等，这些外部隐患也为配电线路的使用安全留下极为严重的隐患。

3、配电线路运行维护措施

3.1注重信息采集与设置

在对配电线路进行维护时，工作人员需要对准确采集配电线路的信息情况，确保每条线路都能正常跟踪运行。与此同时，电力企业还要加大配电线路的监控管理，促使其管理制度更加系统化。电力企业在对配电线路进行实施自动预警系统管理之后，这样不仅可以防止配电线路遭到人为破坏，还能确保配电线路安全运行。另外，自动预警系统还能对天气状况予以预警，促使工作人员能够提前做好防御工作，避免因天气情况令配电线路遭到破坏。相关电力部门还要做好自我管辖区域的变压器维护工作，提高电力检修工作效率，实现配网自动化，通过实时监测，及时发现线路隐藏隐患，并借助小电流实施自主选择设备，借助无线通信实现配网终端设备故障定位、故障隔离等技术，保障线路的稳定性。因此，建设配电线路制度管理体系化，建立自动预警系统，强化信息采集意识，确保配电线路能够正常运行。

3.2完善检修制度

对于配电线路的检修来说，需要有一个健全的检修制度，来科学的对配电故障做到有效规避。它包括对检修人员危险隐患的规避，也包括对一些检测不全面的细小故障进行规避。这就要求检修人员需要加强对检修制度的管理，从故障的确认到维修后的检验都要科学的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，在故障确认上应该通过多个检修人员进行多重把关，避免因为个人原因出现的错检以及漏检现象，可以有效的保证检修人员的作业安全。另外，相关的检修人员在落实检修制度的时候，应该对配电线路进行严格的考核，对于不符合相关标准的线路和设备进行及时的改进。检修过程中作业人员一定要严格执行相关规程，确保配电线路检修工作的顺利进行。

3.3注重日常维护

配电线路的安全运行，不仅检修工作至关重要，日常的维护也非常关键。它要求相关人员需要对配电线路中有着故障隐患的风险点进行定期的维护检查，做好对其在运行过程当中的控制，就可以从源头上解决故障问题。而且这种维护还要对配电线路的周围环境以及以往的运行质量进行综合考虑。对于一些环境比较复杂的配电线路地点，需要进行科学有效的分析，对于那些容易发生故障的地点要进行反复的排查，确保整体线路的安全运行。

3.4断路器的维护

第一，工作人员应该定期进行真空断路器的试验，根据电力设备预防性试验规程的规定，工作人员可以在正式投入和运行断路器后，以半年为一个周期，进行工频耐压试验。若设备运行满两年，就可以按照设备的应用情况，调整和优化试验的周期。如果设备能够正常运行，那么就可以将试验的周期延长到每年一次为宜。第二，工作人员可根据实际情况，定期巡检断路器。进行巡查时，应该对真空灭弧室给予相应的注意，如果内部的部件表面颜色已经有所变化，就需要让维修人员首先停电，随后对断路器进行检修。

3.5加强检修人员的安全意识

从事线路检修的相关人员必须要履行好自身的职责，尤其是要具有牢固的安全意识，否则的话，个人安全无法得到保证，而且可能会对检修工作造成一定的负面影响。因此，对于检修人员来说一定要有一个较强的安全意识，只有这样才能保护自己的安全，而且也能顺利完成检修工作。首先，一定要穿戴好各种防护用具，然后与各种带电体保持适当的安全距离，不要凭借自己的经验去进行违规操作，那样虽然可能会节约很多时间，可是如果发生了危险，带来的后果将是非常严重的。为此，电力企业的管理部门也应该做出一定的努力，加强对于检修人员的培训工作，不仅要提高技术，更要增强安全意识。

3.6合理铺设配电线路

一般情况下，对任何形式配电线路的建设，都不是盲目进行的。需要工作人员对线路的建设现场进行详细地考察，其中包括地区的地质条件、地理环境、气候环境等。只有对这些情况进行详细考察，进行综合考虑之后根据每个地区情况的不同进行合理的建设，才能满足对电能输送的需求，才不会对防雷装置的安装产生不良影响。因此，要充分考虑到配电线路建设的合理性。

结束语

综上所述，配电线路作为供电系统的重要组成部分，其稳定运行对于改善用户用电体验有着非常重要的意义，为了进一步提升我国供电质量，要加强配电线路的运行管理和维护管理，检查设备的工作环境，及时发现和消除线路故障隐患，延长设备使用寿命，提升配电线路运行的稳定性，更好的促进我国电力行业的发展。

参考文献

[1]谢言.配电线路运行维护以及故障处理的探讨[J].科技视界,2018(36):257-258.

[2]梁保球.电力系统10kV配电线路安全运行维护措施分析[J].技术与市场,2018,25(11):213-214.

[3]徐尚兰.输配电线路的运行维护及管理措施[J].科技经济导刊,2018,26(26):59.

[4]赵辉,秦志华.电力输配电线路的运行维护与故障排除措施[J].通信电源技术,2018,35(08):189-190+193.

[5]王卫.浅谈配电线路运行、维护与管理措施[J].科技经济导刊,2018,26(13):47.

论文作者:林刚

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70ab896baf6b2002d1f75d7b.html