# 电力电缆施工过程质量问题控制措施论文_张俊峰

（国网南阳供电公司 河南南阳 473000）

摘要：电力作为国民经济建设的基础项目，对我国经济的发展起着重要的作用。电力系统网络随着经济发展及城市化水平的提高已经形成了较为稳定的网络，电力电缆在城市配电网络中应用非常广泛，为千家万户的生活提供了便捷，有效提高了供电系统的安全性，美化城市环境。但是电力电缆因其自身独特的性质，使其在隐患发生时难以发现，影响供电系统的可靠性。基于此，本文就电力电缆施工过程质量问题控制措施进行了深入研究。

关键词：电力电缆；施工质量；控制措施

前言

尽管电缆的使用给广大的人民群众生活带来了非常大的方便，与此同时也带来了很多问题。这主要是问题电缆施工具有一定的隐秘性，一旦产生问题，相关人员无法立即查出问题，也就无法解决问题，这就会导致故障长时间无法解决，反而会影响人们的生活，为此，施工人员一定要在施工期间注意电缆施工。

1电力电缆概述

电力电缆是传输和分配电能的一种特殊电线，主要用于传输和分配电能，广泛用于电力系统、高层建筑及各行各业中。在城市，使用电缆可使市容整齐美观，不占用地上空间。电力电缆的使用电压范围宽，可从几百伏到几百千伏。电力电缆具有防潮、防腐蚀、防损伤、节约空间、易敷设、运行简单方便等特点。电力电缆的种类按敷设方式和使用性质可分为普通电缆、直埋电缆、海底电缆、架空电缆和阻燃电缆等；按绝缘方式可分为聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘、油浸纸绝缘、橡皮绝缘和矿物绝缘等。

2施工材料的准备

在电力电缆的施工过程中，对电缆线进行科学合理的选取是一个重要的步骤，同时也是一项不容忽视的施工内容。因此，在进行电缆线的选择过程中，应当坚持遵循从实际出发的原则，对实际施工情况进行详细考查后，与实际施工需求相结合来进行电缆线的选择，以对电缆线的科学性及安全性形成足够的保障。进行电缆线的选择时，首先应当对供货商的信誉问题进行充分考虑，以信誉良好及缆线质量具有一定保障的商家为优选，并与其建立长期稳定的合作关系，为日后施工作业的开展提供相应的便利条件；其次，还应对电缆的型号、长度等相关因素进行结合考量，对施工现场的实际情况做出准确评估，并根据评估结果进行电缆型号、长度等因素的确定；最后，温度对电缆的影响也是一项引起足够重视的因素，在进行电缆选择时，为对其稳定性形成牢固的保障，应在实际所需的长度基础上，选择长度相对更长的缆线。

3电力电缆施工中的常用技术

3.1电缆沟挖掘技术分析

在电力电缆施工过程中，电缆沟的挖掘是电缆埋设的基础环节。电缆沟挖掘的规模、精度、牢固性、防水性、适应性等对电缆后期工作性能具有基础保障作用。因此，必须着重关注电缆沟挖掘技术的科学性以及合理性。笔者从实践经验出发，对电缆沟挖掘技术进行如下总结：

首先，设计环节作为电缆沟挖掘技术的首要步骤，需要以电缆沟挖掘的环境以及施工要求为基础，进行地质以及环境、气候等方面因素的详细勘察。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在环境以及地质评估报告的基础上进行电缆沟挖掘的具体设计，保证挖掘的有关数据符合实际需求。

其次，电缆沟的挖掘通常容易遇地下已有电力电缆或其他网络，易发生交叉重叠现象，对挖掘造成一定的障碍和困难，因此在进行电缆沟挖掘前应对城市的既有电缆埋设情况进行彻底调查，尽可能避免与既有电缆发生冲突，防止电缆施工事故的发生。另外，在确保电缆沟挖掘环境以及电缆网络情况后，应进行电缆沟的具体挖掘方案研讨，并制定出最终方案，其中挖掘方案的内容应包含电缆沟的高、宽、深等精确数据，并以所需埋设的电缆数量为基础进行合理设计，保证电缆埋设规模的质量与安全。

此外，在电缆沟挖掘的各个细节步骤中，为提高电缆埋设的安全防护效能，应在电缆沟中铺设细沙等软质土；在完成电缆埋设工作后，再次进行细沙埋设，通过软质土体对电缆进行实体保护。在电缆沟挖掘的过程中，还应十分注意控制电缆沟挖掘深度以及电缆与地表的距离差；既要保证电缆与地表有一定的安全间隔，又要为后期的维修与防护提供保障；一般情况下，非裸露地表的电缆沟挖掘应保证电缆与地表的距离在1.3m以上，并在复杂的建筑地下构件环境中加以钢管防护；裸露地表的电缆沟挖掘应保证电缆与地表的距离在0.8m以上。总之，只有提高电缆沟的挖掘合理性，才能为电缆施工质量提供安全保障。

3.2电缆敷设方式

电缆敷设的方式主要有：直接埋地敷设、排管敷设、沟道敷设、沿墙吊挂敷设和卡设、沿柱卡设、穿导管敷设、沿钢索卡设、桥架敷设、顶管敷设、隧道敷设等多种方式。面对不同的情况，我们通常采用不同的敷设方式。

3.2.1直拉埋地敷设方式多用于绿地周围敷设或者临时性电缆敷设，这种方式具有操作简便快捷而且节省施工费用。埋地敷设的电缆必须是铠装，并且有防腐保护层，裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设，埋设深度一般为0.8m。埋设垫层较浅时，应增加具有承载能力的混凝土或加强塑料防护盖板以抵御上方的机械压力；埋设垫层较深时，可用砖、塑料板等作为防护盖板。推荐全线采用塑料警示带作为标志手段，也可在敷设线路上方增加标志桩。

3.2.2排管敷设：多用于市政公用电力通道。排管多采用PVC管和PE管。排管敷设时，转弯处、分支处、直线距离超过100m中间段应留置检查（检修）井。

3.2.3沟道敷设：多用于电缆集中区域，如变电站内。沟道敷设时，电缆更换方便、扩容经济。但对沟道内的单芯电缆的固定，应考虑短路动态冲击强度。

3.2.4隧道敷设：多见于一些发达国家。隧道敷设时，运行检修方便，并且杜绝了反复投资的现象。但因其前期的投资较为巨大，在国内尚未规模使用。

4电力电缆施工中常见的问题和解决对策

4.1大电流电力电缆引发的涡流问题

电力电缆在施工中可以采用钢支架、钢质保护管或者电缆卡和架空敷设，涡流的产生前提是在电力电缆周围形成钢（铁）性闭合回路，在施工的过程中，通常采用的方法是用钢支架，用钢质的保护管，也可以采用电缆卡和架空进行敷设，所以需要注意在电缆的施工过程中，需要采取措施，防止电缆周围形成钢铁性闭合回路。

4.2电力电缆的转弯引起的机械性损伤问题

电力电缆在施工的过程中要避免因转弯角度过大，而引导起机械性损伤，这样的机械操作会导致电缆绝缘强度的直接下降，容易在施工后出现故障。有的单位在部分转角处并未对电缆做有效的保护措施就直接牵引电缆，从而导致电缆内部与外皮受到不同程度的机械损伤，在需要转弯的地方，应该尽量减少扭力对电缆的作用，除了转弯处，还有在预留电缆时，也需要使电缆自然弯曲，避免内部机械造成损伤。

4.3电力电缆防潮问题

防潮问题主要体现在电缆中间接头和终端头故障，而中间接头和终端头故障则大部分是因密封不良，潮气的进入使得绝缘程度下降，对于采用树枝状供电方式的中低压电力电缆网，有较多的电缆终端头，所以把好为了保证电缆安全可靠运行，我们可以将电缆终端头和中间接头密封。

结束语

综上所述，可知电力电缆施工中最需要注意的问题就是电缆敷设，因为电缆敷设过程非常复杂，需要施工人员综合考虑各种因素，并且做好相应的防护对策，否则将不利于后期的维修。为了以绝后患，施工人员一定要从电缆材质选择到最后敷设施工，都要依照规定要求。

参考文献：

[1]王永明.浅析电力系统施工中线路的铺设[J].建筑工程，2011（8）.

[2]赵炳焕.对10kV电力电缆的敷设、安装的施工质量管理探讨[J].科技风，2010，（11）：43-46.

论文作者:张俊峰

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70b032b236f99e67fe53a54a.html