# 农村低压电网线损现状及降损策略探究论文_赵建伟

摘要：现阶段，农村电网是推动农村经济发展的重要因素，同时也是确保农村经济运作正常进行的主要环节，农村电网的运作过程中，容易出现诸多的阻碍性问题，其中最为关键的当属线损问题，笔者基于低压电网线损的现状进行了相应的分析，而后提出了切合实际的解决对策，以下为详述。

关键词：农村；低压电网；线损现状；降损策略；探析

现阶段我国可开发能源的人均量相较于全球人均值仍旧较低，实际的能源利用率仅能达到西方发达国家的3/4，所以，要想确保我国国民经济的稳定发展，就应当提高能源利用率，特别是在当前农村商品经济飞速发展的社会背景下，农村处于低压负荷变化极大的形势下，具体表现在两个方面，一方面，乡镇企业数量不断增加，生产生活中的实际用电量也在逐年增加，另一方面，农民的物质生活水平在日趋提高，农用设备以及家用电器数量不断增加，同时诸多问题也逐步凸显出来，导致线损问题极其严重，使降损工作面临着极大的困难，无法紧跟时代的发展趋势，农村低压电网线损率日渐提高，未能达到国家的相关制度标准，这就给农民的生产生活带来了诸多的不利影响，基于此，需要针对农村低压电网的线损问题，制定切合实际的降损策略，以下为详述。

一、对于农村低压电网线损的问题分析

（一）关于设备漏电问题分析

乡镇企业以及农户为了节约成本，通常所使用的用电设备，都是城市所淘汰下来的二手或是非标准用电设备，同时会长时间处于失修状态，最终的漏电问题会异常严重。

（二）关于设备超载问题分析

大多数农户都会因为电器应用理论知识的缺乏，为了达到节约资金投入的目的，常令线路、配变以及电机的运作处于超负荷的状态下，热耗问题严重。

（三）关于线路老化问题分析

具体的线路老化问题通常都会表现在拆股线的位置，小线位置如若处于长期重负荷的情况下，就容易加快其老化速度，若遭遇暴风雨或是风雪天气，就很可能出现漏电问题，最终电压也会一定程度的增加[1]。

（四）配电变压器容量大、耗损度高

线路供电半径如若过于长，就会导致电压质量相对较差，最终的耗电量也会相应增加，致使线路耗损问题严重。

（五）管理力度不足

所谓的管理力度缺失，指的是在电力线路的运作中，相关的管理人员无法认识到自身所肩负的职责，未能落实高效的管理工作。而后导致窃电问题频频发生，同时伴随着账目混乱、表记失准等问题，最终的管理水平也会相对降低[2]。

（六）私自乱接线路，安全问题突出

农户如若在农忙季节亦或是红白喜事的场合之下，容易私自乱接电路，进行违规、违章用电，室内的线路敷设过程中，还容易出现私自安装等诸多问题，最终很可能引发漏电事故，这一过程中，若未能得到高效管理，将会给农村整体的电网运作环境带来不利影响。

二、对于农村低压电网降损方式探析

（一）对旧电网加以改造，对结线方案予以优化

当前的社会发展背景下，我国的农村生产和乡镇生产的发展水平在日趋提升，同时电网的输送频率也在不断加快，其中的部分线路避免不了会出现线路破损问题，这就会会使电压损耗和功率均有所提高，要想将此问题予以妥善解决，就应当针对性的进行电网改造，将截面积较大的线路及时替换，此举可降低线损，并可增加电力输送容量，在短时间内，可能会增加投资数额，但是，若从长远的发展前景来看，具有极大的降损作用[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

因为农村的配电线路的耗损度已较为严重，其中70-80%的大多出现在主干线路集中的位置，所以，应当将此部分导线及时换新，重点关注机械强度差和铁线强度差分支线的耗损程度，逐步达到降损的效果，线路主干线是各个分支线的汇流线路，每一个分支线路都会借助它来实现电力的传递，因此，在此过程中，就需要将主干线之上的电能损耗问题进行重点分析，要想降低主干线的电流聚集程度，就应当在实际的电网改造环节，适当的增加主干线路导线的横截面积，同时还需要缩减电源和每个分支线路之间的距离，做好提前分流，促使主干线路和分支线路之间所呈角度为40°-70°，可将其控制为脉状网络分布状态，对近电远送现象予以规避，最终使降损工作的落实更具成效。

农村低压配电网的优化过程中，应当参照实际的电路运作情况，切实落实降损工作，而后相应提高电力输送质量，降低农村低压配电网的耗损等诸多问题，还应将配电变压器安装在负荷的中心位置，极大的缩减供电半径，不超过500米为宜[4]。

（二）对电网运行电压予以优化

电网的运作过程中，功率耗损是较为典型的问题之一，值得一提的是，功率耗损和运行电压的平方成反比，在适宜的范畴之内，可将电压环境予以一定程度的改善，相应的提高电能质量，与此同时，还可以切实降低线损问题。

（三）对三相负荷予以平衡，切实减少低压减损

农村低压电网的运作过程中，正是因为单相负荷现象的产生，致使三相负荷极其不平衡，这就会相应的增加相线的耗损度，同时也会有电流通过中性线，最终的耗损量也会极大。

三相负荷不均衡的情况下，将会有电流通过中性线之中，此时就会一定程度的增加线路耗损问题，还会给配电变压器的运作带来较高的耗损量，情况严重的甚至导致变压器无法正常、高效运作。

这一过程中，如若出现满载运行的情况，那么高负荷的一相也会超负荷运作，所以，此时应当对三相负荷进行协调，尽可能促使其更为平衡，通常情况下，会保证配电变压器的出口位置负荷电流不平衡度小于9%，而后控制主干线和分支线路的不平衡度在19%以下，改造旧电网，优化结线方案，对三相负荷进行平衡[5]。

（四）运用无功补偿技术手段，切实减少电网耗损

电网负责完成电压的传输，如若输送功率不变，此时需要相应的提高负荷功率因数，减少无功功率，与此同时，还可以降低电网的可变有功功率，切实增加功率输送效率，增强用电设备的运作效率，最终提高末端用户的电力供应质量。

农村低压电网的运作过程中，通常会应用无功补偿形式，单机补偿可以将电容器直接和用电设备并联，而分组补偿则是将电容器装设在总配电间之内，两种补偿方式，都具有其应用优势和劣势，最终提高降损工作的落实效率。

结束语：

综上所述，当前的社会发展背景下，我国的农村用电量呈现着逐年递增的趋势，此时就应当确保电网运作的安全性和稳定性，增强对电网和相关设备运行维修和安装的管理力度，比如，农户的室内线路布置应进行统一安装，电能表出现故障应及时更换，针对电网耗损大的问题，应给以切合实际的解决措施，农村低压电网线损管理工作的落实任务极其艰巨，此时就从“经济、组织和技术”等诸多层面予以考虑，激发管理人员的工作积极性，切实降低线损问题，极大的减轻农民的经济负担，最终达到节约国家资源的目的，符合可持续发展的相关要求，顺应时代的发展趋势。

参考文献：

[1] 方伟,靳沫.农村低压线损管理问题及解决对策[J].科技致富向导,2013,12(23):60,155..

[2] 杨林华.浅析农村低压线路线损的管理方法[J].科技创新导报,2013,15(8):85.

[3] 吴素刚.探析农村配电网低压线损精确计算方法[J].电子测试,2016,18(1):82-83,66.

[4] 李波.农村低压电网节能降损的几点措施探讨[J].低碳世界,2014,13(16):41-42.

[5] 陆江.基于电网智能化的中低压线损管理研究[J].通讯世界,2014,27(5):75-76.

论文作者:赵建伟

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2018年12期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70b788f295f738ecb9bdeab5.html