# 农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术论文_王孟全

阿勒泰市切尔克齐乡水利管理站 新疆阿勒泰 836500

摘要：在农田灌溉防渗渠道施工中衬砌施工技术能够加强农田灌溉渠道的安全性和整体质量，充分发挥农田灌溉渠道的作用，所以在该技术的应用过程中必须要个控制各个环节的施工技术要点，从而提高整个农田灌溉渠道的施工质量，充分发挥灌溉渠道的价值。本文对农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术进行了分析与探讨。

1 农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术概述

所谓的农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术主要是指，为了避免渠道输水过程中出现渗漏现象的一种重要施工技术。应用该技术，能够保持渠道输水的良好性，提高水资源利用效率的同时，提升水利工程长期使用的潜在价值，有利于减少渠道使用中水资源的损失量，最大限度地满足农田灌溉的实际要求，实现现代化水利工程施工效益最大化的发展目标。防渗渠道衬砌施工技术的优势在于：（1）保持防渗渠道施工中地下水位设置的合理性，间接地缓解了土壤盐碱化；（2）保持防渗渠道使用中水流速度的良好性，提高渠道输水能力的同时，延长了农田灌溉防渗渠道使用寿命；（3）减少农田灌溉渠渠道建设用水占地面积，降低了渠道维护成本。

2农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术

2.1 定线测量

定线测量为渠道设计提供了首要资料， 也是渠道施工的重要依据。在定线测量时，要依据当地的灌溉要求以及地理条件来规划渠道的大致走向，尽量做到裁弯取直。在选定渠道走向后，每隔50m 标钉一个木桩，特别是在渠道的走向发生变化的地方要加桩标注，同进还要对变化处进行水准测量。

2.2 土方开挖及填筑

（1）填筑土料要求

土方填筑的土料要取样做实验，测定含水量（一般含水量在10~30%之间），确保土料符合施工要求，同时保证土料中不含有腐殖土、石渣块等杂质。在对土料做取样测试时，每100m2 取一个土样， 可采用环刀取样测试（干容重评定其质量），要求压实土干容重1.6t/m3，压实系数不小于0.95。

（2）土料填筑工序

在土方填筑施工时， 每填筑层的厚度要根据碾压机械而定，一般220kW 推土机碾压铺土层厚为30cm。75kW 推土机碾压铺土层厚为15~20cm。在铺筑土层时，要控制铺土层的厚度，保证均匀，尽量减少误差（10%）。特别注意的是，铺筑时，要对下层土进行刨毛、洒水处理，然后再分层填筑。当下层土填筑完成后，要对其进行取样试验，在测试达到设计标准后才能继续上层土方的填筑施工。在碾压机械的碾迹套压的宽度不应小于20cm，且其行进方向要与渠轴线保持平行，碾压遍数要根据设计要求及试验参数而定。碾压机械进行分段碾压施工时， 分段部分的两端的搭接长度两端搭接长度应不小于1.5m，而对于碾压机械工作不到的边角位置，可以实施人工夯补，最大程度满足施工要求。

（3）渠槽开挖

在进行渠槽开挖施工时，特别注意断面开挖，遇断面开挖时，最好不要一次到位。一般，在第1 次开挖时，边坡及渠底要预留保护层（不小于20cm）。第2 次开挖时，宜采用人工施工，对边坡修平整，并夯实断面。在进行土模开挖断面时，严禁超挖贴补。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 施工模板制作

在防渗衬砌施工前，需要按照施工图纸的设计，划定施工模板安装位置，首先需要根据图纸设计的模板长度，进行实地测量放样，在模板的关键点，需要设置相应的标记，在模板拼装时，需要根据标记的相应关键点拼装。在拼装的过程中，需要保证模板拼装表面的平整，防止拼装完成后，出现渗液、漏浆和变形的情况。在模板的安装中，需要按照防渗渠道的纵向安装模板，在校准模板安装宽度时，需要将安装的误差控制在3 cm 的范围内。如果施工模板是混凝土浇筑模板，那么就需要将模板安装的误差控制在1 cm 的范围内。

2.4混凝土的浇筑

在混凝土浇筑环节中，进行拆模环节及养护环节的协调是必要的。模板的拆除时间需要在混凝土初步凝固后。在模板的拆除过程中，需要进行相关工作技巧的应用。为了保证工程的质量，需要做好模板的专业性拆除工作。在模板拆除工作中，必须要遵循相应的模板拆除原则，保证拆除步骤的科学性，从而最大程度的稳定混凝土结构，只有做好这一环节，才能保证混凝土的整体施工质量。模板拆除工作涉及的范围比较广泛，不仅仅要做好模板的拆除工作，更要做好模板的及时养护工作。在养护环节中，进行模板的保温养护是必要的。即使在模板的拆除过程中，也要保证混凝土的湿润状态。为了实现这个工作环节，可以进行覆盖物的铺设应用，在其之上铺设草席等材料，并且要及时的进行浇水，这样就可以保证混凝土的表面湿润性。混凝土的温度控制环节也是需要引起重视环节。针对混凝土过高的温度情况，可以进行喷水降温工作，可以进行遮阳设施的建设，这样就能消弱强光直射性。在混凝土养护环节中，进行养护时间的控制是必要的，从而提升混凝土的质量及其强度。在实际应用中，进行衬砌混凝土施工环境的考虑是必要的，特别是施工过程中的外界环境因素。需要针对不同的天气状况，进行防护方案的优化。衬砌施工环节中，碰到极端天气状况，需要避免施工。极端的天气状况有：雷雨天气、暴雨天气。为了提升衬砌混凝土的整体施工质量，进行汛情情况的关注是必要的，在施工过程中，如果碰到汛期，需要及时做好相关的围堰防护工作。

在衬砌混凝土施工中，如果气温过高，比如夏季施工，需要避免其在正午的最高温度施工，以此保证混凝土的施工质量。在夏季高温天气施工中，为了提升衬砌混凝土的施工质量，可以选择在一天的气温较低时进行施工。在混凝土的拌合阶段，可以借助地下水进行混凝土的温度控制。通过对地下水的使用，可以有效降低混凝土的温度，有效提升衬砌混凝土的施工质量。

在水利工程建设及其隧道建设中，衬砌混凝土技术具备良好的工程效益。为了保证混凝土工程的有效开展，进行常见技术关键点的关注及其掌握是必要的，从而有效针对其存在的问题进行分析，改进衬砌混凝土的技术，适应水利工作的开展。

2.5养护方面

对于衬砌混凝土技术的应用来说，取得的效果如何与养护工作质量有着密切的联系，科学的养护是提高水利渠道工程质量的有效措施和可行手段，对于工程效益的提升有着十分关键的影响意义。对于水利工程来讲，其中砼经常存在结构壁薄以及外露面积大的问题，针对这个特点，在实际的养护工作中，必须重视采取科学、有效的养护方法，尽量提高养护工作的质量和效率，促进水利工程质量的有效提高。由于混凝土极易因为温差问题出现裂缝和变形，因此，在养护中必须重视温差的影响，可以利用湿润的草帘或者芦席将砼覆盖起来，达到降低砼内部和表面温差的目的。

综上所述，在开展农田灌溉防渗渠道工程的时候， 为了保障现有的混凝土防渗渠道工程有足够的防渗效果并且经久耐用， 就必须要有一个合理有效的施工设计和施工方案。施工人员在进行各项施工作业的时候一定要认真负责，保证施工质量；监管人员要做好施工质量监察工作，提升整个工程的质量，使得建好的农田灌溉防渗渠道能够起到有效的防渗作用， 从而最大限度节约水资源，提高我国水资源的利用效率。

参考文献：

[1] 刘浩齐,王兰兰,张红正,余元良. 水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术分析[J]. 科技创新与应用. 2013(26)

[2] 于娜,王影,任美丽,刘丹宾. 简述农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术[J]. 内蒙古水利. 2012(01)

论文作者:王孟全

论文发表刊物:《防护工程》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70ff528a8f0b7df7c7fce3e0.html