# 浅谈如何控制化学分析检验工作的质量论文_任明亮1,宋云2

山东寿光巨能特钢有限公司 山东省 寿光市 262700

【摘 要】随着当前我国经济发展水平在持续提高，我国的各项生产检测技术在不断发展和完善。其中，化学分析检验作为当前比较常见的检验手段，在产品质量控制与安全控制方面都有着非常积极的作用。本文主要分析化学分析检验的误差以及相应的质量控制方法响。

【关键词】化学分析；检验工作；质量控制

1导言

在社会各领域当中，化学的运用均十分普遍，在化学分析检验过程中，其所应用的分析检验方法为绝对定量的方法，所谓的化学分析主要指的是通过对物质的化学反应的进行观察，并通过计算以及实验的过程去确定其所消耗的试剂量以及反应的量，从而完成对化学物质的分析的一个过程，在理想的状态下，上述过程均是不受环境以及人为等因素的影响的，但在实际操作过程中，受上述情况的影响，分析结果必定会出现误差，这是正常的现象，同时也是化学分析工作中所允许的，在这一基础上，提高分析的准确性是当前必须要进行研究的一个课题。

2化学分析中的误差分类

在化学分析中，由于实验环境以及实验操作器具与操作人员等的不同，出现误差是必然的，总的来说，化学分析中所包含的误差有很多种，按照误差产生的原因及其特征可以将其分为不同的种类，具体而言，主要包括以下几种：

首先，系统误差是化学分析中的一个主要误差。所谓的系统误差主要指的是由于固定的原因所引起的误差，这一误差往往具有一定程度的规律性，可以出现分析结果较正常结果高的现象，也可以出现分析结果较正常结果低的现象。误差的产生并不是可以通过实验的次数去控制的，在每一次实验当中，其结果的偏差也会存在差距。

其次，所谓的随机误差主要指的是由于偶然的原因对化学分析的误差所造成的影响，由于这一原因所造成的误差其结果是波动的，但其波动均会保持在一定的范围之内，但需要注意的是，即使在一定的范围内，其结果也是无法被预测的。环境误差以及湿度误差均属于随机误差中的重要部分，这一误差可以避免，但并不能完全避免。

最后，所谓的粗差主要指的是由于人为原因所造成的误差，造成这一误差产生的原因除了操作的不规范之外，还包括对试剂的选择错误等很多种，由于认为原因所造成的误差是可以避免的，在操作过程中，必须要严格按照操作规定步骤进行，这样才能最大程度的避免误差的出现。

3分析结果

3.1表示方式

在分析结果中，准确度以及精密度是必须要保证的两点问题。首先，所谓的准确度是对分析结果以及误差的一个综合评价，通常情况下，准确度需要用相对误差来表示。所谓的精密度主要指的是对分析结果以及误差的一个较为细致的评价，通常情况下，在对精密度进行分析的过程中，都需要将多次的结果结合起来进行比较，其结果往往用偏差来表示。在实验室以及化学分析人员等外在条件相同，只有分析时间不同的条件下，针对同一个实验进行分析而得出的结果必定会存在差距，而各结果互相之间的符合程度便被称为重复性。与上述实验条件相反，在分析方法相同的情况下，分析人员以及时间等均不同，而此时所得出的分析结果也是不同的，此时，各结果互相之间的符合程度便被称为再现性。通常情况下，精密度以及准确度两者是会存在差距的，换句话说，精密度较高的实验，其准确度不一定能够得到保证，这一点必须要得到有关人员足够的重视。

3.2允许误差

实验过程中是允许出现一定的误差的，但允许的误差也是在一定的范围内的。通常情况下，所允许的误差需要在化学规律的范围内进行，同时，针对样品的不同以及所需要测试的项目的不同，实验方式之间也会存在差距，且对于实验中诸多方面的要求也不尽相同。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于误差的记录与分析需要通过对公差的计算来完成，通常情况下，公差的数值的得出均是需要在多次实验的情况才能完成的，单次的实验不仅无法求出公差，同时也无法从根本上满足化学分析的要求。为了使分析的结果能够达到合格的标准，可以通过两次测定来完成，将两次测定的结果进行对比，如果两者之间的差距在允许的范围内，那么这一公差便可以被采纳，而如果两者之间的差距超出了允许的范围，那么这一公差则被看作是不可以被采纳的。允许的公差差距范围针对每一个领域的不同而有所差别，以工业领域为例，工业领域对于公差结果的误差是允许在百分之几的范围内的，这一情况下的误差均属于可以接受的范围。

4化学分析检验的质量控制方法

4.1减少测量误差

在测量过程中，误差很容易产生，而一旦这一过程中出现误差，那么整个实验的结果的准确度必定会受到影响，因此，有必要通过减少测量中出现的误差去使实验的准确度得到保证。针对这一点，在实验过程中规范操作方式十分必要，通常情况下，同一个实验可以通过不同的方法去完成，而此时，为了尽可能的避免测量中误差的存在，可以应用多种方法去完成测量。这一方法从理论上讲是能够为化学分析结果的准确度的保证提供价值的，但在行业内，这一方法的应用还存在一定的争议，在具体应用过程中，工作人员需要慎重考虑。

4.2选择合适的分析方法

不同的分析方法其得出的具体结果也不尽相同，每一次化学实验以及分析，其所适用的方法也是存在差距的，因此，为了使准确度能够得到最大程度的保证，有必要选择合适的方法去做好分析工作。对此，在实践过程中，可以通过将每一种实验结果进行对比的方式选择出最佳的分析方法，这对于今后的化学分析结果准确性的保证具有重要价值。

4.3检验中的质量管理

检验过程中，检测人员还应当确保其所检测的对象具备代表性，样品的数量符合检验的需求，这样做能够方便在察觉检验结果有问题的时候反复检查检验结果。对于送检产品，相关人员还应当做好接受和记录，值得注意的是，该项工作应当委派专人做，记录好检测样品后，记录人员应将检测编号送到实验室交检验人员，检验人员对于送检样品进行核查，如果检测样品不符合检测要求，则其应拒收，并明确拒收的理由。

化学分析检验工作应当遵循严格的操作规程，并以操作手续为主要依据，不得对操作程序进行随意更改。在检验过程中，检验人员还应当做到以下几点：首先，空白溶液所用的纯水、配制标准试剂溶液所用的纯水和稀释、溶解的纯水应当是用一种纯水。其次，所选择的标准溶液应当同检测上限和检测下限趋于一致。这样，有利于控制容量法和重量法的浓度，并将其控制在一定的范围内。再次，对标准物进行检测并不是一鼠而就的，必须采取多种办法反复检测。最后，检测过程中，检测人员必须做好原始记录。

4.4检验后的质量管理

检验工作结束后，检验人员应当以检验结果为依据及时的制作并发布报告，值得注意的是，相关工作人员应当做好保密工作，不要在检验结果出现前将信息泄露出去。

结论

在化学分析当中，误差的出现会导致实验结果出现较大的偏差，误差的存在的被允许的，但要在一定的范围内。因此，为了保证化学分析检验数据结果是准确真实的，应该实施相应的质量控制措施，保证化学分析检验工作的质量。通过控制化学分析检验工作的质量，能够为相关工作人员提供可靠、有效的数据，有效的检测出所含的有害成分，为企业生产、医疗等提供可靠性强、准确度高的化学分析结果。

参考文献

[1]胡桂琼.化学分析检验的质量控制探讨[J].化工管理，2015，03：178.

[2]时光明.化学分析检验工作的质量控制[J].科技资讯，2014，18：94.

[3]高秀辉.化学分析中的质量控制方法与策略[J].网友世界，2014，13：133.

论文作者:任明亮1,宋云2

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/710039ce3cc8253e67c72b49.html