# 电力电缆施工中的常见问题及防范措施分析论文_李燕斌

李燕斌

保定赢泰电力工程有限公司

摘要：电力电缆的好坏直接影响线路的运行安全，一旦线路无法安全稳定运行，其故障造成的生活上和经济上的损失是无法预估的，因此我们电力工作人员要从根本上预防电缆故障的发生尽量减少电缆事故，从细微处抓起，力求达到安全稳定供电这一目标。

关键词：电力电缆施工；电力系统；供电企业；供电质量；电缆埋设

前言：电力电缆是配电网的重要组成部分，对供电企业长足稳定的发展起着决定性的作用，因此需要引起足够的重视。这便要求在进行电力电缆施工过程中，需对其存在的相关问题进行充分的评估与了解，并根据潜在的问题做好相应的故障防范准备，如存在相关问题则立即采取针对性的措施进行解决，以科学、优质的方法进行电缆施工，以确保电力电缆安全、稳定地运行。

1 常见的电缆故障发生的主要原因

电力电缆因长期超过额定负荷运行，导致电缆本身温度过高加速外部绝缘层老化，最终缩短了电缆本身的使用寿命对电网的安全运行造成影响；人为造成的机械损害，如在铺设电力电缆的路面上堆置重物，或者实施挖掘工程都会对电缆的金属铠装或者电缆外皮造成损伤，电缆绝缘被破坏最终导致电力故障的发生；油纸电缆的高落差敷设，油纸电缆如果有绝缘油从上部向下低落的现象发生，就会造成该电缆的高处绝缘水平低；当电缆埋置的地点周边环境中有化学物质或者地下污水时，这些污水和化学物质就会对电缆进行腐蚀，使电缆护套、铠装等别锈蚀，最终导致电力故障的发生；由于电缆本身材料和铺设过程中存在的各种不可避免的缺陷，当电路运行时由于周围环境的影响，会发生不同程度的电缆老化现象，进而导致电力故障的发生。

2 电力电缆施工中的常用技术分析

2.1电缆沟挖掘技术分析

在电力电缆施工过程中，电缆沟的挖掘是电缆埋设的基础环节。电缆沟挖掘的规模、精度、牢固性、防水性、适应性等对电缆后期工作性能具有基础保障作用。因此，必须着重关注电缆沟挖掘技术的科学性以及合理性。笔者从实践经验出发，对电缆沟挖掘技术进行如下总结：

首先，设计环节作为电缆沟挖掘技术的首要步骤，需要以电缆沟挖掘的环境以及施工要求为基础，进行地质以及环境、气候等方面因素的详细勘察。在环境以及地质评估报告的基础上进行电缆沟挖掘的具体设计，保证挖掘的有关数据符合实际需求；其次，电缆沟的挖掘通常容易遇地下已有电力电缆或其他网络，易发生交叉重叠现象，对挖掘造成一定的障碍和困难，因此在进行电缆沟挖掘前应对城市的既有电缆埋设情况进行彻底调查，尽可能避免与既有电缆发生冲突，防止电缆施工事故的发生。另外，在确保电缆沟挖掘环境以及电缆网络情况后，应进行电缆沟的具体挖掘方案研讨，并制定出最终方案，其中挖掘方案的内容应包含电缆沟的高、宽、深等精确数据，并以所需埋设的电缆数量为基础进行合理设计，保证电缆埋设规模的质量与安全。

2.2电缆敷设技术分析

电缆敷设即将相应数量的电缆以一定的技术进行铺设，建立起安全、合理、有效的电力系统。在进行电力电缆敷设的过程中，首先要保证电力电缆的质量以及完整性，防止电缆在运输过程中或外力破坏下发生弯曲、缆线破损等情况，以高质量确保电缆敷设的有效性；其次，尽可能减轻电缆缆线与支架、地面等部分的麻擦程度，避免过度损耗破坏电缆性能。另外，在电缆敷设的施工过程中，可采用专业的电缆盘支架进行电缆防护，保证电缆在安全的固定架构内运行；在电缆敷设时，应尽可能避免缆线之间发生不规律交错的现象，保证缆线敷设的整齐度是提高缆线运行效率与管理的基础。此外，应根据实际的敷设情况安装滚轮，保证电缆线在直线或拐弯的线段减少损耗。在完成电缆敷设施工环节后，应进行电缆施工标记工作，以便于后期维修与管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 目前电力电缆施工中的常见问题

3.1电力电缆施工中的常见问题总结

电力电缆敷设过程中的常见问题大致可分为以下三点：（1）断线故障；（2）高电阻短路故障；（3）低电阻短路故障。配电网运行过程中常见的问题为闪络故障。在电力电缆施工过程中，上述相关的常见问题均可对电力电缆的运行安全产生严重的威胁，因此，在电缆出现问题的情况下，应对电缆的故障原因进行细致的勘察，做到具体问题具体分析。

3.2电力电缆施工中常见问题的诱发因素分析

3.2.1电缆本身质量。在导致电缆出现故障的相关因素中，电缆本身的质量问题占据了较大比重。部分电缆生产商为盲目追求更高的利益，对于电缆的质量控制工作并未做到严格要求，导致许多劣质的电缆流入市场，造成电力电缆的施工质量随之受到影响。另外，施工方在进行电缆选择时，并未对其质量问题引起足够的重视，导致电缆在应用的过程中出现一系列相关的质量问题。

4 电力电缆施工中常见问题的防范策略

4.1从施工材料着手杜绝电力电缆的质量问题

在电力电缆的施工过程中，对电缆线进行科学合理的选取是一个重要的步骤，同时也是一项不容忽视的施工内容。因此，在进行电缆线的选择过程中，应当坚持遵循从实际出发的原则，对实际施工情况进行详细考查后，与实际施工需求相结合来进行电缆线的选择，以对电缆线的科学性及安全性形成足够的保障。进行电缆线的选择时，首先应当对供货商的信誉问题进行充分考虑，以信誉良好及缆线质量具有一定保障的商家为优选，并与其建立长期稳定的合作关系，为日后施工作业的开展提供相应的便利条件。

4.2做好电缆敷设的环境准备工作

在进行电缆铺设之前，需对其作业环境准备工作引起足够的重视。一方面，应当由施工人员对施工现场的地形、地貌、纹理等环境问题进行实地勘察，尤其是土质的检测方面，需予以重点考量，并根据实地勘察的结果进行具体施工方案的确定。如检测结果显示施工现场的土质呈偏酸性或偏碱性，则意味着埋入地下的电缆线保护层将可能受到腐蚀而产生损坏，在缆线外露的情况，将直接导致各种故障问题随之出现，造成电缆安全性的大幅度下降；另一方面，在进行电缆敷设的过程中，需注意谨慎施工，避免以蛮力进行施工，以对电缆的安全性形成保障。

4.3做好电力电缆的后期防护措施

要使电缆工程的持久性与耐用性得到保障，电力电缆的后期防护措施便成为了一项不可或缺的重要环节。一方面，应在施工区域附近设置相应的危险标识，禁止无关人员随意靠近，对施工质量产生不同程度的不良影响；另一方面，应由工作人员对电缆的相关情况进行定期的巡视检查，如存在潜在的安全问题则立即采取相应的措施进行解决。

结语：

电力作为国民生产的基础建设项目，对我国经济的发展起着至关重要的保障作用。电力系统网络随着经济发展及城市化水平的提高已经形成了较为固定、复杂的网络，且不同时期的电力系统建设水平不同，对电力管理及维护形成了较大的阻碍。其中，施工环节的技术及管理缺陷是造成后期电缆事故的关键。因此，必须对电力电缆施工的发展现状以及常见问题进行总结和分析，并通过相关技术制定有效的防范策略，为人们的生活安全与保障以及社会的正常运作奠定基础及提供保障。

参考文献：

[1]席天野.论房建工程施工中项目管理[J].科学时代，2015，（2）.

[2]陆峰.电力电缆故障的诊断及防范[J].供用电，2006.

论文作者:李燕斌

论文发表刊物:《防护工程》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/71301fd5e47ac9644adbf220.html