# 油中水测量概念及选型方法研究论文_祁静

玉门石油管理局炼油化工总厂化验分析监测中 甘肃省 玉门市 735200

摘要：在当前科学技术不断发展和广泛应用的信息化产业时代背景下，精细化管理逐渐取代粗放式管理，成为当下企业发展的主要管理模式，为此本文主要以“油中水测量”为例，基于其基本概念，对其测量方式进行了全面探析，以此在提高测量结果精准度的基础上，为预期企业可持续发展目标的实现奠定良好基础。

关键词：油中水测量；测量现状；测量方式

引言：随着经济贸易往来的愈发频繁，为在当前多元化市场竞争环境下，提高企业的竞争优势，在生产作业过程中采取精细化管理，是现阶段基层产业机构和相关主管部门的重要战略手段，而在新市场经济常态下，油中水测量规范和测量标准也由此提出了新的要求，为取得预期的作业目标，采用合适测量方法进行测量作业是极为必要的。

一、油中水测量概念的基本概述

简单来讲，所谓的“油中水”是指水在油中存在的形态，至于“油中水测量”指的是基层产业机构和相关主管部门通过采取一定的技术手段，测量油中微量水与油的比例的绝对值（体积或质量）。就目前而言，油中水的存在形式有三类，即——溶解水（水以水分子形态存在）、悬浮水（水以化合水形态存在）、游离水（水以化合水形态存在），其中悬浮水和游离水最大的不同之处在于，前者是悬浮在油中，而后者通常沉在油底部。

从某方面而言，任何液体均能溶解一部分水，溶解度的高低在一定程度上与液体本身的饱和点有关，根据大量调研数据分析可知，除了油的基本组分，添加剂、乳化剂、氧化剂种类外，温度的变化也是影响液体饱和点的重要因素之一，因此在进行测量作业过程中，为有效地解决传统测量过程中存在的问题，针对不同的存在形式，采取不同的测量方式是确保测量数据精准度、科学性和准确性的重要基础和根本前提。

二、油中水测量方式的基本概述

（一）在线测量方式的概述

1.直接测量ppm

在进行油中水测量过程中，ppm的直接测量往往具有一定的局限性，具体而言油中水分子被一个对湿度非常敏感的电子组件（两层导电层和一层吸湿敏感层组成）捕获，在测量过程中，其导电能力与含水量有着直接关系。与其它测量方式相比，直接测量无法有效提供油中微量水是否已接近其饱和点的信息，通常而言只有当水分子进入到传感器电子组件后，方可有效地提升传感器导电能力，此时测量工作人员可根据湿度传感器测量值，得到ppm值。

2.直接测量水分活度

在进行水分活度测量过程中，由于水分子的吸收与水分活度成比例关系，因此在进行测量时，测量工作人员可依据“传感器由上下电极及之间的绝缘物质形成电容，而介电物质吸收及释放水分子导致介电常数的变化”规律，进行直接测量。与其它几种在线测量方式相比，这种方式虽然能有效地测量出油中水的饱和裕度，但若需要测量ppm值，其能提供的精度无法达到有效控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.用露点仪间接测量ppm

通过上述分析可知，在进行ppm测量过程中，直接测量方式从某方面而言，难以有效地测量出油中水的饱和点，对于后期各项测量工作的开展是极为不利的，为此要想从根本上有效地解决上述问题，通过用露点仪间接测量ppm是现阶段基层产业机构和相关主管部门的核心发展方向。

就目前来看，露点仪不仅能测量气体中的微量水，也可以测量非极性液体中的水分。根据亨利定律，溶解于液体中气体的摩尔浓度，在温度一定的条件下和与之平衡的蒸气分压成正比。与传统直接测量方式相比，露点仪间接测量不仅有效地提高了测量的精准度，此外还能从根本上有效地测量出水的饱和点，最终为预期测量目标和后续测量工作的开展奠定良好基础，但不可否认的是，由于不同介质的饱和常数K不尽相同，因此测量的数据结果也具有一定的不确定性。除此之外，在进行油中水测量事，若需要严格控制游离水的析出，建议测量水分活度，若油品固定，建议直接用油品标定，精度可以得到保证。

（二）原油含水率测量方式的概述

1.电容法

在进行原油含水率测量过程中，电容法的应用原理是因为水和油介电常数相差很大，通常而言当含水率发生微小变化后，总的介电常数会发生显著变化，利用电容法可有效地测量出含水率。与其它几种原油含水率测量方式相比，电容法操作具有极高的可操作性，此外还具有极高的测量精准度，从某方面而言能为后续测量作业的顺利开展创造良好条件。但不可否认的是，当水分含量过高时，这种测量方式在使用过程中，电容测量探头极易发生短路故障，从而对数据测量操作造成极为不利的影响。

2.射线法

通常而言，在对原油含水率进行测量的过程中，射线法也是一种常用的测量方式，其应用原理是因为油、水、气对射线的吸收系数不同。在进行测量作业过程中，基层产业和相关部门的测量工作人员可根据上述原理进行操作，即按照“测量通过介质前后射线的剂量变化——计算平均密度——根据平均、原油和纯水密度计算含水率”的步骤，进行数据统计和整理。与其它几种测量方式相比，这种测量方式具有一定的可操性，但是由于有辐射源，因此测量人员在进行测量作业过程中往往剂量统计存在误差，后期的维护也费时费力，因此不常用于原油含水率测量。

3.密度法

在进行原油含水率测量过程中，密度法也是一种最常用的测量方式，具体而言就是基层产业机构和相关主管部门的工作人员，可根据平均密度及原油密度、纯水密度推算含水率。就目前来看，与其它测量方式相比，密度法的应用范围较为狭隘，通常而言它只适合用于没有杂质，含气量小的场合。

三、结语

综上所述，在当前城市化、工业化建设进程不断加快的产业时代背景下，为在多元化市场竞争环境下提高企业的竞争优势和竞争力，采取精细化管理模式是现阶段基层产业机构的核心发展方向，其中油中水测量一直以来作为企业生产作业的重点，在当前科学技术广泛应用的信息化产业时代背景下，要想从根本上取得预期的测量效益，测量人员需在了解测量的介质、要求的基础上，根据原理、测量范围、影响因素等选择合适的方案，最终为后期各项测量作业的顺利实施奠定良好基础。

参考文献：

[1]张乃禄，薛朝妹，徐竞天.原油含水率测量技术及其进展[J].石油工业技术监督，2005，21（11）：111-112.

[2]张国军，申龙涉，齐瑞华.原油含水率测量技术现状与发展[J].当代化工，2012，01（12）：59-62.

[3]刘雷，何道清，周小玲.微波检测原油含水率研究[J].中国仪器仪表，2009，11（4）：60-62.

论文作者:祁静

论文发表刊物:《文化时代》2019年19期

论文发表时间:2020/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/714ac2163553c0e38386fb2b.html