# 关于开展鹤山市历史洪水调查工作的研究论文_黄耀辉

广东省水文局江门水文测报中心 529000

摘要：历史洪水调查工作主要利用现场考证，进行历史洪痕、河道横面及河道纵断面的调查和测量，对于一些有重要价值及估算洪水大小有参考意义的历史场次洪水，收集历史洪水对应的降雨资料，利用测量的洪水断面数据，估算洪峰流量，并计算洪水重现期。本文就2016年本人开展鹤山市历史洪水调查工作过程中实施方案的工作流程、资料收集、外业调查等方面进行分析和探讨，为确定工程规模及防洪分析提供参考。

关键词：历史洪水；调查研究；工作方法

引 言

山洪是指由于暴雨、冰雪融化或拦洪设施溃决等原因，在山区沿河流溪沟形成的暴涨暴落的洪水及伴随发生的滑坡、崩塌、泥石流的总称。其中暴雨引起的山洪最为常见。山洪按形成原因可分为暴雨型山洪、融雪型山洪、川融化型山洪、拦洪设施溃水型山洪四种类型。

鹤山市西部和东北部多山丘区，地形和植被复杂，集中的强降雨很容易引发山洪灾害发生，山洪主要是暴雨型山洪，由于局地暴雨形成洪水，导致河水急速上涨，水位超过河岸高度形成漫滩，上滩洪水对农田和房屋造成安全威胁。

1.引发山洪灾害发生的主要因素

1.1 地质地貌因素

山洪灾害易发区的地形往往是山高、陡坡、谷深、切割深度大，侵蚀沟谷发育，其它地质大部分是渗透强度不大的土壤，如紫色砂页岩、泥质岩、红砂岩、板页岩发育而成的抗蚀性较弱的土壤，遇水易软化、易崩解，既有利于强降雨后地表径流迅速汇集，一遇到较强的地表径流冲击时，就形成山洪灾害。

1.2 气象水文因素

副热带高压的北跳南移，西风带环流的南侵北退，以及东南季风和西南季风的辐合交汇，形成了山丘区不稳定的气候系统，往往造成特续或集中的高强度降雨；气温升高导致冰雪融化加快或因拦洪工程设施溃决而形成洪水。据统计，发生山洪灾害主要是由于受灾地区前期降雨持续偏多，使土壤水分饱和，地表松动，遇局地短时强降雨后，降雨迅速汇聚成地表径流引发溪沟水位暴涨、泥石流、崩塌、山体滑坡。从整体发生、发展的物理过程可知，发生山洪灾害主要还是持续降雨和短时强降雨而引发的。

1.3 人类活动因素

山丘地区过度开发土地，或陡坡开荒，或工程建设对山体造成破坏，改变地形、地貌，破坏天然植被，乱砍滥伐森林，失去水源涵养作用，均易发生山洪。由于人类活动造成河道的不断侵占，河道严重淤塞，河道的泄洪能力降低，也是山洪灾害形成的重要因素之一。

2.开展历史洪水调查研究的工作方法

2.1 工作流程

根据《山洪灾害调查技术要求》中的规定对历史洪水调查的工作要对建国以来发生的历史山洪灾害记录，对具有区域代表性的典型场次洪水，按照历史洪水调查相关要求进行现场调查，考证洪水痕迹，对洪痕所在河道断面进行测量，并收集调查相应的降雨资料，估算洪峰流量和洪水重现期，并编写洪水调查报告。

整个外业调查过程按照“初步确定范围，资料对比，精确确定乡镇、村，外业实地调查”的洪水调查思路，首先对鹤山市有历史洪水灾害事件的乡镇、村进行统计，达到初步确定调查范围的目的；然后对比鹤山市历史洪水灾害事件和暴雨资料，根据资料对比得到有实测降雨资料且对应有历史山洪灾害事件的乡镇、村，从而达到精确确定外业调查乡镇、村的目的，对确定的发生过历史山洪灾害且有降雨资料的的乡镇、村进行实地洪痕数据测量，并测量河道纵、横断面，再根据实际测量结果去收集相应年限的降雨等水文资料。整个工作流程如图 1所示。

2.2 工作步骤

（1）根据地方水利志、鹤山市志以及文献等历史资料，按照山洪灾害调查技术要求查找收集建国以来的重大历史山洪灾害，整理历史山洪灾害发生时间、地点，灾害损失情况(死亡人数、失踪人数、损毁房屋、转移人数、经济损失）等情况，记录成册。

（2）根据收集建国以来发生的历史山洪灾害记录，在防治区、危险区和重点防治区选取 4 个典型流域，进行山洪灾害发生现场考证工作。

（3）现场考证后，进行历史洪痕、河道横断面及河道纵断面的调查和测量。具体要求按照《水文调查规范》（SL196-1997）和《水文普通测量规范》（SL58-93）有关规定执行。现场调查历史洪水痕迹时，需做好洪水考证记录，包括：洪水发生时间、洪水痕迹（包括洪水编号、所在位置、高程、可靠程度）、指认人基本情况、洪水访问情况、调查单位及时间。同时进行洪痕划定，划定洪水痕迹，并在留有痕迹的建筑物、山体岩石、桥墩或者自立碑牌用防水耐用油漆标识做上标记。标注“洪水发生时间”和“水位”，并注明做标记的时间等字样。

（4）在完成洪痕划定后，参照相关技术要求进行河道横、纵断面测量。横断面上需标绘洪水位。纵断面上应绘出平均河床高程线、调查水面线、调查洪痕点及各调查年份历史洪水水面线。对各洪痕点结合水面线进行可靠性和代表性的分析和评定。

（5）对于一些有重要价值及估算洪水大小有参考意义的调查访问资料应进拍照，内容一般为：明显的洪水痕迹、河道形势和地形、河床及滩地的河床质及覆盖情况等。

（6）对于一些有重要价值及估算洪水大小有参考意义的的历史场次洪水，在完成以上步骤后，需收集历史洪水对应的降雨资料，并估算洪峰流量和洪水重现期。收集资料内容包括：山洪灾害发生位置、山洪灾害类型、山洪灾害发生时间、调查时间、降雨开始时间、最大雨强出现时间、降雨历时、总雨量、最大雨强、最大雨强至灾害发生的时距、降雨发生至灾害发生时距、调查最大洪水流量、调查最高水位、重现期、可靠性评定。

（7）最后完成调查的报告编写。报告包括调查工作的组织、范围和工作进行情况；调查地区的自然地理概况、河流及水文气象特征等方面的概述；调查各次洪水、暴雨情况的描述和分析及成果可靠程度的评价；洪水调查河段地形图或平面图（反映调查河段内河床地形及洪水泛滥情况，以工作底图为基础编制）；对调查成果作出的初步结论及存在的问题；报告的附件，包括附表、附图、照片。

3.鹤山市历史暴雨资料收集及外业调查

3.1洪水场次选择

3.2 暴雨资料收集

根据确定的洪水场次及范围，收集2个典型流域的场次洪水暴雨资料。受区域雨量站数量、设站时间和位置等限制，双桥水流域选取吉塘、棠密、板村、布尚、双桥5站雨量作为本次暴雨分析的参考站，以5站平均雨量作为双桥水流域的降雨量。选取鹤山（沙坪）、四堡两站雨量作为沙坪河流域的代表雨量站，以两站平均雨量作为沙坪河流域的降雨量。

3.3 调查测量原则

对有实测降雨资料的并在对应的时间内有发生过历史山洪灾害事件的乡镇及村进行历史洪痕、河道横断面及河道纵断面的调查和测量。对于一些有重要参考意义的的历史场次洪水，在完成以上步骤后，根据历史洪水对应的降雨资料，估算洪峰流量和洪水重现期。洪峰流量计算公式采用曼宁公式，如下：

4.结 语

历史洪水调查结果作为防洪措施及江河规划的重要基础资料，直接关系工程建设的经济与安全。2016年，鹤山市历史洪水调查工作共调查8个镇，32个行政村，175个沿河村落，70个历史洪痕，调查得到历史洪水发生时间。根据外业实际测量得到各个乡、村的河道纵断面、横断面、历史洪痕、历史山洪灾害洪水调查成果，对部分不能用实测资料进行洪水重现期考证的，进行推理公式法计算其重现期，对比后估算出调查历史洪水的重现期，为后续分析评价提供了重要参考依据。

参考文献：

[1] 张情.河流洪水灾害风险评价及对策研究[J].大连理工大学.2014.05

[2] 任小虎.李世龙.浅谈历史洪水调查的重要性[J].科技视界.2015.04

[3] 杨晓飞.历史洪水调查在设计洪水分析中的重要性探析[J].陕西水利.2016.03

论文作者:黄耀辉

论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期

论文发表时间:2017/3/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/716881424c8041fba044f6af.html