# 浅谈建筑给排水系统设计论文_刘明祥

刘明祥

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 广东深圳 518000

摘要：21世纪，随着城市化进程不断加快，对城市建设的要求也愈来愈高，而给排水设计是城市建筑设计的重要组成部分，也是建筑工程设计的难点。土木建筑小区设计也跳出了常规设计的范畴，其户外景观设计以及生活基本场所设计得到了充分关注。对于小区居民而言，室外给排水系统为其正常生活提供了保障。设计人员在设计给排水系统时应结合小区区域环境以及用水实际情况，确保设计规划的合理性。

关键词：建筑；小区规划；给排水系统

新时期，随着我国经济水平的不断提高，促进了建筑行业的快速发展。建筑给排水设计是建筑工程的重要环节，是保障民用建筑安全的重要措施，在建筑功能日益完善的今天，在建筑小区基础工程项目建设中，室外给排水系统虽然占地规模相对较小，但仍是不容忽视的一部分。设计人员应高度重视该项工程的设计工作，着眼于经济合理性以及技术可行性来做好室外给排水设计。笔者首先简述了小区排水体制的选择、给排水系统构成，并基于工程实践探讨了室外给排水系统的规划设计。

1、建筑工程中给排水现状分析

目前，由于水资源在受到严重的污染之后，人们的生活用水受到了很大的冲击，水资源匮乏问题越来越突出，因而水资源成为了当前制约社会发展的重要因素，近几年，我国城市用水在较大范围内出现了供不应求的现状，但是尽管处于这样难以控制的局面，建筑工程在进行相关给排水设计的过程中，仍然不能够做到有效的设计，致使给排水在投入使用后对水资源造成了很大程度的浪费，从而加剧了水资源紧缺的现状。具体表现如下。

首先，在给排水系统进行设计过程中，对于卫生间的给排水系统进行设计的过程中，没有考虑到相关的卫生器具在使用过程中实际用水量，因而也就造成了超压出流现象的产生。通常情况下，卫生器具中所容纳的水量是具有一定的限制的，一般是限制在水配件在单位时间内所流出的水量，在水配件压力较大时，所流出的水量就会超出相应的限制水量，从而也就造成了水资源的浪费，在这个过程中还会对给水系统造成破坏，因而这就导致超压出流的水量完全被浪费。

其次，在对于热水供应系统的设计上由于没有充分对相应的循环系统进行考虑，因而这就导致在使用的过程中形成了多处浪费，在进行使用时，由于配水装置不能立即产生所要使用的热水，因而致使在使用时要将前面的冷水进行排水，在水资源不能得到充分利用的情况下，使得水资源形成了一定的浪费，这种问题所产生的原因主要是由于在设计的过程中，没有对相应的热水循环方式进行综合性的考虑，从而也就导致相应的设计不符合节水节能的具体要求，致使水源的无故浪费。

最后，由于当前我国在水资源的利用上还未达到充分的利用，因而在水资源相对较为匮乏的情况下，给人们的生活造成了严重的影响，究其原因，人们在对中水进行再次利用过程中出现了很大的抵触心理，为此，这就导致部分水源不能进行充分的利用，从而加重了社会的用水负担。

2、给排水系统构成

在土木建筑小区建设过程中，给排水系统具有极为显著的功能以及作用，通常情况下给排水系统包括给水以及排水两部分。其中给水系统内容如下：①主系统。建筑小区设计中给水系统相对独立，供水过程中一般以蓄水池——水泵——水箱——减压阀——用户这一流程为主，其有效缓解了城市供水网络负担，管理较为方便。②热水系统：为居住区民众供应热水，为其日常生活提供便捷，热水管道和普通给水管道也是彼此独立的，以免受到影响。③消防系统。在给水系统中，消防系统是极为重要的一部分，其对于居住区人民生命财产安全具有重要的保障意义。所以在设计给水系统时应确保消防系统连接主系统，并为其设置辅助供水系统，为消防栓正常发挥功用提供必要的保障。

排水系统则较为简单，通常情况下小区排水体制包括两种类型，即合流制和分流制。前者是由同一管渠负责排出雨水以及生活污水的系统体制，未对合流水采取无害化处理，因此在直接排放的情况下可能对受纳水体造成污染；也可引入污水厂予以净化处理，以便于对生态环境以及水资源做出有效保护，然而此种情况下污水管管径乃至污水厂规模均会随之扩大，存在耗资过大的问题。而分流制则是由彼此独立且不少于两道管渠分别排出雨水、生活污水的系统体制。管网收集雨水并直接将其排入水体，而污水管则负责收集污水并引入化粪池储集或者污水厂净化处理后再行排放。小区排水体制选择是否合理将会对排水系统设计、施工以及后期维护管理产生根本性影响，同时对于小区周围环境保护具有积极的意义，并且会在很大程度上影响项目工程初期建设费用以及整体造价。总的来说，小区排水工程设计应着眼于区域整体规划以及排水系统整体规划，合理选择排水体制，在此环节尤其应重视城镇工业企业规划、原有排水设施、区域降水量、污水处理以及利用情况、排放标准、地形以及水体等问题，结合多方因素综合考量。通常情况下新建住宅小区应采取分流制排水系统。

3、基于工程实例的给排水系统规划

3.1 工程实例。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆某居民小区地处高新开发区，占地总面积为8.64万m2，小区内部高层住宅楼共计24栋，建筑高度最大为56m，总建筑面积高达26.7万m2，小区居民约为7500人。同时建筑地下一层为停车场，该部分防火等级为Ⅱ～Ⅲ级。

3.2 小区给水系统设计。①选择水源并统计用水量。该建筑小区水源均为市政供水，并由小区物业自行设置水泵以及蓄水池等相关配套设施，以缓解市政水网所承受的负担。应根据居民生活用水、公共建筑用水（包括水景以及公厕等）、绿化与道路用水、消防用水等主要用水指标来计算用水量。②设计给水管网。设计给水管网应对小区具体情况予以充分考虑，本小区以高层建筑为主，因此应对给水系统进行加压处理，以免高层住户因水压不足而出现供水中断问题。应结合建筑分布来设置集中式变频调速加压泵，亦可单独在各栋建筑物内部设置加压设施。高层建筑较为集中的情况下以集中式变频调速加压泵为主，其便于管理而且成本较为低廉，但应注意其外接管线繁杂，存在稳定性不足的问题，因此设计人员应特别注意此点。③消防设计。设计消防系统时可结合不同情况进行设计。例如，在设计室外消防栓时可选择市政给水为主要供水源，并确保充足的水压力，以便于室外供水管网形成环形供水管（DN150）。建筑物和消防栓之间的距离保持在5～40m为宜。室内消防栓则应采取屋顶消防水箱与小区消防水池联合供水方案，并配置加压泵提高给水压力，从而使室外供水管网形成环形供水管（DN150）。

3.3 小区排水系统设计。该小区采用分流制设计排水系统，其中在设计雨水系统时对小区地形地势给予了充分考虑，以合理设计排水管网。同时要求按照小区地势坡度来布设管线坡向，实现施工成本的有效控制与节约。设计雨水系统时采取暗沟、管道彼此结合的方式，利用暗沟来排出地下车库顶部积水，设计沟宽在300mm左右，并根据地势来设计暗沟坡度。同时车库外的暗沟部分转变为管道，并设置雨水检查井，以便于分散排放小区雨水，防止污水管道以及雨水管道的相互交叉，合理控制工程造价。而在设计污水系统时还应结合小区居民用水情况，充分考虑其日常生活中的用水量，并基于这一数值的80%～90%来加以估算，然后结合生活用水小时变化系数计算出污水系统的相关数据，使排污系统保持充足的排污能力，以适应小区实际的排污需求。由于污水管道分布较多，彼此之间的连接较为复杂，所以应结合小区实际情况优先布设污水管。当小区污水管网直接连接市政排水管网时，可考虑将其引入污水处理厂，而无须另行设置化粪池。

4、环保措施分析

第一，在对相应的给排水工程进行设计的过程当中，要充分利用到市政管网余压进行相应的给排水设计。目前，由于社会的进步发展，人们为了有效地利用空间，因而建筑多为高层建筑，如果在对相应的给排水系统进行设计的过程中，还采用传统的水管网压力供给排水设计使用，在压力不达标的情况下，对人们的生活造成了一定的不利影响。因此这就需要通过二次加压，所以，这就需要采用到市政管网余压进行加压，与此同时，还应当在设计的过程中考虑到分区供水方式来减少加压过程中能量的损耗，并且设计中还应当对设备进行选择，最好是采用当前生产的新型设备进行给排水利用。在对给排水进行设计的过程中，要尽可能地考虑到居民的生活用水以及建筑周围的资源问题，在保证居民用水充足的前提下，要尽可能利用直供水方式进行水源的供应，为了确保压力满足居民的生活需求，这就需要采用到无负压变频供水装置进行相关的给排水设计。

第二，在给排水系统进行设计的过程中，还应当充分利用节能的给水系统进行相关的设计。在进行加压给水系统进行设计时，要充分使用水汞调速的供水方式，这样可以有效地减少对水源的污染，并且还能够保证水压的稳定性，在当前的高层建筑当中，这种方式的使用能够有效地节约能量，并且对水资源也能够进行有效的利用，在很大程度上节约了相应的水能资源。

第三，在对建筑工程当中的给排水系统进行设计时，要对相应的热水供应系统进行充分的考虑，当前最好是采用集体供热的热水系统进行相应的热水系统的设计，而在对相应的循环系统进行设计的过程中，首先应当采用循环系统当中所涉及到的同程式，避免循环水流出现冷热不均的状况。其次，在设计的过程中应适当控制热水管的管径，从而实现相应的节能目标。再次，在设计的过程中要对相应的供水管道的长度进行综合分析，在设计时要考虑到其长度是否有助于维持供水的热量。最后，在设计时还应当考虑到给水系统相应的设置分区，以此有效地节约热量。

第四，由于当前热水供应系统在设计的过程中很大程度上存在一定的浪费现象，因而为了有效地改善这种现象，需要对相应的热水供应系统进行相应的完善设计。为了尽可能地减少冷水的排放量，因此在进行设计的过程中，要充分对相应的阻力进行分析考虑，并对前部分冷水产生的原因进行针对性的分析，在设计的过程中要对相应的计算做好分析调查，避免水温在输管中发生明显的降温。另外，在对建筑特点和高度等外在因素进行充分分析后，根据实际情况选择支管或者立管循环方式进行相应的设计。

5、结束语

综上所述，随着城市化进程的逐步加快，市政给排水系统存在滞后问题，不少城市给排水系统设计不够合理，一旦遇到暴雨则普遍存在水浸街的现象。因此设计人员应遵循环保、安全以及发展的理念来设计小区给排水系统，合理选择排水体制并设计给排水管网，同时，为了进一步提高人们的生活品质，在给排水设计过程中充分考虑能源的利用是当下设计的关键，其在很大程度上有利于社会的可持续发展。

参考文献：

[1]王建华.住宅给排水系统设计美观性探讨[J].给水排水，2010，36（10）：74-76.

[2]赵绍明.浅析超高层住宅小区的建筑给排水系统设计[J].城市建设理论研究（电子版），2014（26）：1594-1594.

[3]梁梁.北方寒冷地区民用建筑小区的给排水技术措施研究[J].城市建设理论研究（电子版），2013（35）.

[4]李娜.简探如何设计民用建筑给排水工程[J].大观周刊，2012（19）：140-140，101.

论文作者:刘明祥

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/717bf2b8fa5fd1783d943a3d.html