# 超大型镂空水景瀑布墙施工技术创新论文_张仲林,

摘要：随着人民生活水平的提高和国家建设的飞速发展，景观工程相对增加，超大型镂空水景瀑布墙落差36米极其少见，通过墙面设计节点优化，优化水压水流控制，使水流从墙面流下时，形成缓缓流淌的纹路，具有艺术感，给人以美观大气、心情愉悦的享受，提供了良好的休闲场所，该系统采用镂空面，具有耐久性好、系统结构简单、施工成本相对较低的特点，对后续工程具有良好的借鉴意义。

关键字：超大型 水景墙 镂空面 循环系统

一、前言

随着国家建设的发展以及人民生活水平的提高，人们对环境保护意识提高，旅游业发展迅速，人文景观工程得到了充分发展，水景墙的建设提供了一个良好的生活体验。

目前小型水景墙、室内水景墙现实中非常普遍，落差高度达40米的室外水景墙非常少见，通过在商业区、公园等人流集中的区域建设具有一定艺术感、时代感的水幕墙，美观大气，为人们的休闲购物、观光旅游提供美好的环境，为实现上述效果，通过创新改进施工技术，采用先进的材料设备，达到了良好的设计效果。

二、工程概况

南宁国际会展中心改扩建工程配套设施项目位于南宁市青秀区竹溪大道98号 ，总建筑面积15.8万㎡。商业区地下1层，地上7层，高36m；裙楼地下2层，地上5层；酒店楼地上13层，地下3层（局部5层）；办公楼地上12层，地下2层，高78.6m。

商业区为退台式建筑，首层地面与酒店首层地面高差36米，二者之间设有下沉广场，广场东侧墙面通过观光电梯隔开分为南北两个水幕墙，每个墙宽12.7米高36米。

三、工艺原理

1、墙面基层采用轻质不易老化的塑料性材料，易于安装固定找平，以钢结构镀锌管材作为龙骨，垂直度控制符合设计及相关规范要求。

2、墙面基层材料安装装饰性的网状材料并与基层材料之间保持50-60毫米的距离，确保水流全部从网状材料上流下，形成美观的横向波纹。

3、通过节点优化设计，既保证了网状材料的连接固定及其自重荷载，又不会阻止水流下泄。每个三米设置一道横向铝合金龙骨，使用铝合金压条固定网状材料，增加了墙面网状材料的横向分割，使水流纹路更清晰 更美观。

4、采用先进的稳压稳流设备，确保水流均匀稳定。

墙面施工节点系统原理图如图3-1。

图3-1 墙面节点系统原理图

四、施工工艺流程及控制要点

1、施工工艺流程

施工准备→测量放线→墙面龙骨及管道系统安装→基层板材安装→铝合金节点安装→铝丝网安装固定→细部质量检查→电气系统安装及调试。

2、控制要点

1）、铝丝网材料确定

（1）收集不同规格型号的铝丝网；

（2）采用游标卡尺对铝丝网的厚度、铝丝直径、目数进行测量；铝丝直径1.5毫米，网厚度10毫米，网孔规格10*10毫米.

（3）对铝丝网的颜色进行确定，选择原铝材颜色；

（4）对铝丝网的板面尺寸进行测量，铝丝网实物照片见图4-1.

图4-1 铝丝网实物 图4-2 施工节点图

2）、铝丝网固定节点施工

（1）深化节点的设计，U型件尺寸60*40*4，矩形铝方管尺寸：25*38*3，铝合金压条尺寸：20*2，自攻丝尺寸：直径5*75，剖面图见图4-2.

（2）市场采购及选型，经过小组成员多方调查对比，采购的零配件如下，满足目标要求。

图4-3 U型铝合金槽 60*40*4 图4-4 铝合金压条20*2

图4-5镀锌自攻丝 5*75 图4-6铝合金矩形管25*38*3

现场节点安装照片见图4-7

图4-7 现场安装节点 图4-12 现场实景

3）、稳压稳流设备确定

（1）稳流设备选择，配备稳流管，稳流管采用直径100*1mm不锈钢管，沿管道长度方向钻直径20mm的孔，孔间距为80毫米，管道安装时，出水孔向下安装,为保证外观美观，采用不锈钢罩覆盖。现场图如下图：

图4-8 现场实物 图4-9 现场实物

（2）稳压设备选择，由于抽水高差达40米，抽水泵采用降压启动，设备控制机房内安装配备稳压设备，现场照片如下：

4）、板间胶缝处理

（1）寻找市场上与聚碳酸酯板颜色一致的密封胶，安排相关人员采购。

（2）市场上找不到与聚碳酸酯板颜色一致的密封胶时，安排施工人员进行调色定制密封胶，确保颜色一致。

图4-10 灰白色聚碳酸酯板 图4-11 灰白色密封胶

现场安装后整体流水效果见图4-12.

五、所需材料及设备

主要材料见表5-1。

表5-2 主要机具设备汇总表

六、效益

1、经济效益

本项工程经深化设计及现场试验检验，确定了相应的施工节点具体做法，整体施工一次合格，相比此项工程计划工期提前5天时间，每天节约了管理费、吊篮设备租赁费、人工费2000元/天，共计5天*2000元/天=10000元。

2、社会效益

高达近40米、宽30米的人造水景瀑布在南宁市乃至广西区都是第一例，壮观的瀑布景观给前来休闲购物的顾客提供了一个良好的环境，让顾客流连忘返，为商业区的经营创造了基础，营造了良好的休闲场所，有利于提高商业区及会展中心的社会知名度。

七、结束语

针对超大型镂空水景瀑布墙的设计和施工技术，项目部在公司没有类似经验的情况下，克服了多项困难，使得商业区大型水景瀑布墙优质高效的完成了设计优化及施工任务，并为以后类似大型水景瀑布工程施工积累了宝贵的经验，为此对此项技术进行了总结以便形成标准化：

1）总结了超大型水景瀑布墙施工工法，以备申报省级工法。

2）总结了超大型水景瀑布墙施工节点创新五小成果，以备申报局级成果。

参考文献

（1） 梁国艳. 异形瀑布水景墙整体系统应用技术 山西建筑. 2017

论文作者:张仲林,

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7201bde0b51f22c4dcb70718.html