# 大体积混凝土施工技术及控制要点探讨论文_王盾,吴强

山东天业恒基股份有限公司 山东省济南市 250101

摘要：随着我国城市建设步伐的不断推进，大型建筑施工工程也越来越多。而大体积混凝土施工技术作为在建筑工程施工过程中，应用频率最高的施工技术之一，如何保障建筑工程中大体积混凝土的稳定性，是每个工程施工人员所需要关注的重点。因此，下文就将在对大体积混凝土的概念以及影响到大体积混凝土质量的主要因素进行简要分析的基础上，就如何增强大体积混凝土的质量控制，提出一些具体措施，希望能够给予相关施工单位一些有效建议。

关键词：大体积混凝土，施工技术，控制要点

一、大体积混凝土的概念界定

所谓大体积混凝土从概念上进行理解，是指工程结构较厚且具体体型较大，最小断面尺寸在一米以上的混凝土。而大体积混凝土相较于普通混凝土而言，存在着所需混凝土数量较多，且施工技术要求以及施工条件要求更为复杂的条件之外，对于大体积混凝土的施工过程而言，其同时存在着在施工过程中需要连续进行混凝土的浇筑。除此之外，最终完成的大体积混凝土结构体量较大，对整体性也具有更高要求，在完成浇筑后存在着一定程度的内外温度差的特点。

二、影响大体积混凝土质量的主要因素

（一）混凝土自身徐变造成

对于混凝土而言，其体积的稳定性是指，混凝土所具有的抵抗化学或者物理外界作用下而产生形变的能力。并且对于混凝土而言，其自身还具有一种可收缩的特性。这个特性会导致混凝土即使在没有荷载的作用下也会随着时间的变化而产生一定徐变形变，因此混凝土自身的体积稳定性，是造成大型混凝土发生形变的因素之一。

（二）材料使用不当造成

结合实际情况来看，混凝土本身受到约束而产生拉应力时，当拉应力过大且超过了其抗拉程度时混泥土就会产生结构性的开裂。而从深层次进行研究可以发现，在混凝土制作搅拌过程中，水泥的种类以及数量的选择使用，是影响混凝土强度值大小以及收缩时大小的关键因素。同时在混凝土进行制作以及搅拌的过程中，是否使用促凝性AE减水剂，以及膨胀剂等材料。也是影响后期混凝土是否会发生膨胀而产生裂缝的主要原因。

（三）外界因素影响

在实际情况中，若想要减少后期变形作用而引起的大体积混凝土产生裂缝的情况，往往都会通过理论计算以及构造设计的方式，来对后期大体积混凝土所可能遭受的受力体系相关参数进行测定。但结合实际情况来看，常规的计算模型与实际情况中大型混凝土所处的工作状态仍旧存在着一定的现实差距，而这些未考虑到的极限时外界因素而引起的大型混凝土结构性形变，也是造成大型混凝土质量不佳的主要影响因素。

三、进行大体积混凝土施工的主要技术及质量控制要点

混凝土作为建筑物的主要构成结构，结合上文的分析来看，混凝土自身的特性以及材料使用情况、外界因素等都是会对大型混凝土质量造成重大影响的原因。因此，下文就将从大型混凝土的施工主要技术以及质量控制要点出发，提出以下三项避免大体积混凝土出现质量问题的有效措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）严格进行材料选择

混凝土的组成材料作为影响后期大体积混凝土使用质量的关键因素，相关施工工程单位在进行混凝土材料选择与使用时，必须按照严格的选用体系进行。该体系的主要流程包括：首先，在对工程即将使用的混凝土骨料进行选择时，必须有专业的材料选择源，依据国家的现行标准规定，选用质地坚硬、表面粗糙、且黏土含量符合国家标准、无相关的有害物质、能够出现碱性反应的石料作为混凝土的主要中、粗骨料。其次，也应当选用空隙较小且相对含沙量较低、颗粒大小较为粗糙的中沙作为合适的细骨料。除此之外，对于大型混凝土的外在添加剂材料选择方面，也应当在相关规定的基础上，选用价格最优、质量最佳的外在添加剂材料进行使用。并且，水源作为进行混凝土搅拌所必不可少的原料之一，对于所进行混凝土搅拌的水源选择上，也应当优先选用饮用水作为最佳搅拌水源。若需采用别的水源进行搅拌，在对水源水质的考核要求上，也必须要求其符合国家现行标准的混凝土水质要求。相关施工单位只有在符合上述流程的要求下进行混凝土材料的选择，才能够有效避免由于材料选用不当而造成的后期大型混凝土稳定性不佳，甚至开裂的质量问题情况出现。

（二）合理规划浇筑时间

不合理的大体积混凝土浇筑时间，作为可能严重影响大体积混凝土质量的因素之一，对浇筑时间进行严格的把控是十分重要的。因此，在进行大体积混凝土浇筑时，应当先科学地对混凝土所需的凝结温度以及时间进行测定，随后再根据测定结果进行混凝土浇筑时间的选择。结合现实情况来看，早间以及夜间都是较为良好的混凝土浇筑时间。这是由于在早间以及夜间的温度相对较低，因此可以在一定程度上帮助混凝土浇筑过程中，进行外部温差的平衡以及入模温度的控制，从而保障大体积混凝土在浇筑过程中可以最大程度上避免因为温度而产生的裂缝问题。

（三）科学开展测温养护工作

温度作为决定大体积混凝土施工质量的关键因素，想要对大体积混凝土的质量进行控制，科学地开展测温养护工作就是必不可少的一个环节。因此，在实施大体积混凝土施工的过程中，相关施工单位负责人以及施工人员应当合理地按照工程的实际情况，以及所需浇灌大体积混凝土的计划方案，科学合理的按照温控要求对大体积混凝土施工过程中的温点数量部位进行确定。除此之外，在浇筑过程中也应当采用间隔测温的方式，对浇筑过程中的混凝土结构内外温度进行有效获取，并根据所获取的结果及时有效地采取相应措施，来使浇注过程中的大体混凝土内外温度差控制在合理范围内。当出现施工环境温度过高而影响大体混凝土浇筑过程时，就可以通过采用冷水喷淋出骨料，以及使用符合国家标准并经过科学化验的低温度地下水来交拌混凝土等方式，对混凝土拌合物的温度进行有效降低，从而对大体积混凝土浇筑过程中的温度进行有效控制。除此之外，在完成大体积混凝土的浇筑工作之后，也应当科学地按照相关规范对浇筑完成后的大体积混凝土建筑物进行覆盖，并每隔两个小时对其进行洒水养护，从而有效地减少大体积混凝土因温度原因而造成的开裂现象。

四、结束语

混凝土作为我国建筑物的主要构成部分，在进行建筑物施工过程中，大体积混凝土的施工技术以及施工质量高低，是决定建筑物施工整体质量的关键因素。因此，在建筑单位进行大体积混凝土浇筑制作的过程中，就应当通过严格进行混凝土组成材料选择、合理进行混凝土浇筑时间规划，以及科学开展测温养护工作等方式，对施工过程中的大体积混凝土质量进行控制，保障施工过程中大体积混凝土结构稳定性的同时，科学有效地避免其出现裂缝徐变的问题。

参考文献：

[1]对基础大体积混凝土施工技术的探讨[J]. 邓雄涛. 中国标准化. 2019(10)

[2]大体积混凝土施工技术在城市综合体工程应用[J]. 许业勇. 安徽建筑. 2019(11)

[3]建筑工程大体积混凝土施工技术分析[J]. 商正. 山西建筑. 2017(35)

论文作者:王盾,吴强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72031787567747578db0007c.html