# 电厂电气运行常见故障及其应对措施研究赵广印论文_赵广印, 李明辉, 龚义征

摘要：随着社会经济的飞速发展，电厂的建设越来越完善。在电厂生产过程中，电气设备的作用非常重要。电厂管理工作中的一个核心内容就是对电气设备进行管理。为保证电厂可以正常运行，不仅要详细分析电厂电气的运行特征，及时准确发现电气故障及成因，还要制定针对性的解决方案，为电厂的正常运行提供有效保障。

关键词：电厂电气运行；常见故障；应对措施

引言

电厂是电能生产的核心场所之一，它的重要性不容忽视。由于人们对电能的需求量很高，电厂的工作量非常大，所以电气设备几乎是日夜不停地在运行，这会导致电气设备的严重磨损，再加上一些人为因素的影响，电气设备可能时常会在运行过程中出现一些故障，这些故障一旦发生了，就需要花费一定的时间和精力去维修，从而导致产能降低，使电厂的收益下降。因此，掌握电厂电气运行过程中可能会发生的故障和了解解决这些故障的合适方法是提高电厂生产效率的有效途径。

1电厂电气运行常见故障

1.1发电机的滑环碳刷出现火花故障

发电机滑环碳刷出现火花故障是由于电厂电气中的众多因素引起的。第一种可能的因素是在电气的工作过程中，每一个电气的设备所引用的压簧质量参差不齐，这就使得每个压簧的承受力以及寿命有着限制。这样就会使得电气设备的滑环与碳刷之间存在着电阻不同，进而使得电气设备的滑环碳刷出现火花故障。第二个因素是因为设备的长期使用，使得电气设备的滑环碳刷的质量产生了磨损，这样就会使得碳刷掉落产生一定的污垢沉积，进而使得滑环碳刷产生火花故障。第三个因素是因为电气设备中的部分碳刷出现发热现象，同时工作人员也没有及时发现，这样就会使得电厂的总体运行过程受到阻碍，进而造成严重的损失。

1.2发电机严重发热

在电厂电气设备运行的过程中，发电机发热是一个比较常见且严重的问题，而且这类问题也比较难解决，由于发电机本身的特性，本身就缺乏铜耗以及铁耗，在长期的运行过程中，会产生很多的热量，其电流也会持续增大，会导致发电机严重发热，且不易消除。其次发电机严重发热，温度过高还与其散热效果不好，机械升温过快有很大的关系。

1.3设备的备用电源切换使用不合理

电厂要正常生产，需要发电设备不间断运行。为防止电气故障或断电缺电等因素影响电厂生产，必须为电气设备配备足够的备用电源。一般来说，电厂发电机装机数量、单台发电机的容量、发电机控制方式和主接线的形式等，会对电源的数量产生决定性影响。通常情况下，要求备用电源必须能在主电源出现故障和不能供电时及时自动切换，整个过程不能断电，保证电气设备可以正常运行，保障电厂生产。如果电厂的高压、低压设备因故障原因无法正常工作，要求在启动备用电源之前对母线上所有的电气设备作出减速控制和调整。随着时间的推移，减速过程将逐渐衰退，接着备用电源启动并接入母线后，需要对电气设备实施增压，增压的过程会在很大程度上影响电气设备的正常运行。若备用电源无法正常启动或出现启动时间拖延等情况，会严重影响电气设备的运行速度。若发电机重启遇到困难不能及时启动，就有可能造成电气设备停机，影响电厂正常生产。

1.4电气设备出现接地不良

目前在电厂电气设备运行的过程中还存在着接地不良的问题，通常来说为了保护操作人员的人身安全，大都情况下会使用接地保护技术，但是在具有的工作中，常常因为其操作不规范，管理不善，常常有电气设备接地不良的情况发生，影响其正常使用。此外，由于电气设备接地的材料大都为金属类产品，在其表面很容易产生铁锈，极容易被腐蚀，这种情况的发生，也会对电气设备的接地效果造成不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电厂电气运行故障的解决措施

3.1解决发电机滑环碳刷冒火的措施

想要保障电厂电气设备的正常运行，对一些常见的故障要加以解决，以保障其正常的运行。对于发电机碳刷漏电、产生火花等一系列问题，想要得到有效的解决，需要从以下几点注意：（1）对于发电机使用的碳刷型号不一致，也很容易导致漏电或者产生火花，对于这种情况在采购的时候一定要注意，要选取型号、规格都相同的碳刷，以保障电阻值在同一水平。（2）企业单位应该要加强监管，并加强对碳刷检查次数，如若发现有任何的异常要及时的处理。（3）在具体的工作中，可以借助一些现代化手段来对发电机的碳刷部位进行监测，如红外线测温仪装置等，在检测的过程中若是碳刷的电流有异常情况，偏小或者无电流的情况下为了不影响后续的工作，应及时联系维修人员来进行调整。若是调整以后电流值仍然达不到使用标准，那么就应该及时的跟换碳刷。此外，还应该保持刷架及刷柜的清洁，如若发现积垢，应将其及时的清除掉。

3.2针对发电机严重发热故障的解决措施

其一是密闭空气冷却法，多使用于特殊环境情况下，比如环境相对恶劣、湿度比较大的一些发电厂，不过由于其在使用中的应用成本很高，所以实际应用不算广泛，电厂可以结合实际情况选择，比如容量相对较小的发电机，可以选择普通空气冷却法，借助内外部通风装置以空气吹拂实现发电机的冷却；其二是水冷却法，可以结合空气冷却进行，主要是在电机最热部位备置特别的管道，以冷水流通将电机内部的热量带走，以达到冷却效果。此外，还有氢气冷却以及油冷却等方法，电厂可以结合实际需要进行合理选择。

3.3备用电源切换使用故障的应对措施

电厂电气设备运行过程中，切换备用电源时出现故障，通常可以采用两个措施解决。第一，针对慢速切换电源时出现的故障，电厂工作人员应及时收集相关的资料信息，根据问题制定合理的应对方案，并在专业技术人员的指导下，将备用电源一次更换成功。第二，针对快速切换备用电源时才发生的故障，工作人员要努力减少切换电源消耗的时间，尽量采用先进的自动切换装置实现电源切换，保证备用电源快速切换成功。

3.4电气设备接地故障处理

对于电厂电气设备接地的问题也要加以重视，首先要对电气设备接地所使用的材料有所了解，对所使用接地材料的材质和性能都要掌握清楚，要选取适合的电气设备接地材料，以免后期的时候过程中材料出现腐蚀现象，影响其正常使用。其次，对于电气设备的接地情况要全面的了解，不能全靠肉眼来观察，要用实地探测的方式来了解电气设备的具体接地情况，若存在有熔断或者腐蚀现象，要及时的清除掉。除此之外，电厂的相关领导还应该加强重视，要派专业人员对设备进行维护和检修，处理好各种潜在故障，以提升电气设备使用的可靠性和安全性。

结语

综上所述，电厂电气设备运行中常见故障多是由于设备长时间运行造成的，合理控制工作时间，对设备状态进行准确把握是重要故障应对措施之一，再者还应多结合当下先进的信息技术，引进合适的监管系统，实现智能化、系统化的电气设备控制，以便于加强设备保护，有效减少故障发生几率。

参考文献

[1]刘春生．探析电厂电气运行常见故障及其应对策略［J］．内燃机与配件，2018，4:89-90

[2]高雁．电厂电气运行常见故障及其应对措施研究［J］．山东工业技术，2018，24:183

[3]陈侃．电厂电气运行中常见故障分析及其应对措施探讨［J］．科技与创新，2019，21:43，46

[4]古亚涛，刘红旭．电厂电气运行常见故障及其应对措施研究［J］．河南科技，2019，11:168

[5]陈兵．发电厂电气设备运行中常见故障及应对措施［J］．科技资讯，2019，35:119-120

论文作者:赵广印, 李明辉, 龚义征

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72098b266d4fd3f79ab4105f.html