# 地理信息系统在电力系统中的应用

张磊[1]2007年在《基于GIS的配电网地理信息系统的设计及应用》文中指出电力企业作为国民经济的支柱性企业有其自身特点,其设备结构复杂且地域分布广泛,根据不同的分工,分成很多垂直部门,如调度、用电、输变电等。这些部门之间既彼此独立,又相互合作。随着科技的进步以及国家经济的迅速发展,一方面电力企业不断地引进先进的设备和符理系统,特别是计算机的应用日益普及,另一方面不断地扩大现有的电网规模,以往传统的电网管理模式越发不适应时代的发展,因此要求有一个基础平台应用在电力企业的各部门中,以满足电力企业统一管理、统一规划的需要。电力系统GIS的研究与开发对于供电企业管理信息系统的建设,提高办公自动化水平有很大促进作用,对于优化电网结构,提高供电可靠性和配电自动化水平有十分重要的意义,能够有效地提高供电牛产管理的工作效率,带来显著的社会效益和经济效益。本文通过对国内供电企业GIS(Geography Information System)系统的现状分析,针对电力行业输配电的特点,按照现代化管理理念和面向用户服务的要求,吸取国内供电企业GIS系统建设的经验和教训,提出了以系统单线图和设备基础数据为基础,GIS地理图为背景,以输配电生产管理流程为核心,并与其相关系统进行数据整合的思路,捆绑地理信息系统作为应用功能集成进行综合管理的系统。本文针对配电GIS系统的功能要求,通过对配电网GIS系统数据模型的分析,提出了配电GIS系统数据库的设计方法和建库过程。利用配电网GIS数据库(包括实时属性)中的杆塔与导线的连接关系、变电站内进出线的对应关系以及杆塔上开关或刀闸的分合状态计算网络拓扑结构,是检修、故障隔离、故障恢复、开关操作、潮流分析和负荷转移等功能实现的技术关键。对配电网GIS系统网络拓扑分析进行了探讨并给出了实用的实现方法。运用现代管理理念,对供电企业的电网运行、生产管理、营销管理、客户服务等信息资源,利用信息网络技术,进行优化、集成和挖掘,最大程度的实现资源共享,将极大地促进企业管理和决策水平,实现企业经济效益和社会效益的最优化。并结合供电企业信息系统应用实际,从供电企业信息化的全局出发,对配电GIS系统与MIS系统、电网监视控制和数据采集(supervisory control and dataacquisition,SCADA)系统、用电营销系统(CIS)、电力呼叫系统(Call Center)之间的系统集成和基于GIS的配电网检修计划管理提出了解决方案。该系统参考IEC-61970/61968标准,建立电网设备模型,以GIS平台实现电网模型的可视化表现和AM/FM/GIS应用功能的集成;以平台化、工具化的应用系统设计思想,通过图形与数据相结合,实现输配电生产管理的信息化、数字化。该系统经过沾化供电公司输配电GIS系统的建设实际,证明该系统是可行的,可以广泛应用到供电企业的输配电网管理中。

王文贤[2]2000年在《地理信息系统在电力系统中的应用》文中研究说明面向不同应用领域的地理信息系统(GIS)，随着其自身的不断发展和完善，其应用的领域将会不断地扩展和延伸。不同的应用领域对GIS的要求也会各不相同，构造和设计一个实用的GIS应用系统，必将会给企业带来较大的经济和社会效益。本论文就是基于电力系统应用领域，结合GIS的技术现状，来构造和设计GIS在电力系统中的应用和实现的。通过对GIS的深入分析，提出了电力GIS的网络应用模式和在各种模式下的应用结构和数据库结构，设计采用了先进的对象关系型数据库技术来构造电力GIS数据的存储系统，在充分保护原有的电力MIS系统、实时监控系统等资源的前提下，建立了信息互联，数据共享，无冗余，并发处理，同步更新的电力GIS协同工作环境，最后以大同供电公司GIS为实例，进一步论述了GIS在电力系统中的应用实现。

邱家驹[3]2003年在《输电网信息管理的可视化解决方案》文中提出输电网是电力系统的重要组成部分之一，输电网管理的信息化在电力系统信息化进程中占有举足轻重的地位。近年来，随着电网运行要求的提高和各种软硬件技术的发展，电网信息采集量迅速增加，这种采集数据不断增加的趋势，激化了电网运行分析人员信息处理能力相对有限，而实际需处理的信息量十分庞大，这两者之间的矛盾，如何解决这一问题成为当代电网信息化进程中的重要课题。 本文就这一课题进行了研究，提出了面向输电网信息管理的可视化解决方案。作者从分析输电网信息管理数据的海量、多源多类型多格式、地理相关以及实时性特征入手，研究输电网信息管理的一般性要求，以及从事输电网信息分析和管理人员其思维过程的基本特征，从中总结出现有的输电网信息管理系统不能满足实际运行需求的四个关键性因素：数据表现形式匮乏，软件系统可交互性差，信息表现和分析的粒度过细，以及应用系统中数据组织结构不统一。 针对这四个影响输电网信息有效管理的关键性因素，本文分别提出了基于三维地理信息系统、虚拟现实、科学计算可视化、细节层次模型和二维三维联合分析技术的五种解决方法，并将这五种方法结合到一起形成了面向输电网信息软件管理系统的概念性体系。然后，本文从该概念体系出发，研究在该体系下应用软件系统所面临的各种实现性问题，并对这些问题的共性加以概括，借助于软件体系结构技术构造了面向输电网信息软件管理系统的实现体系。概念体系和实现体系相互结合形成了完整的输电网信息管理可视化解决方案。 作者以某电业局输电线路可视化管理系统为例，示范了输电网信息管理可视化解决方案的应用和在应用过程中应该注意的问题，展示了该解决方案的可操作性和应用前景，并就由于应用该可视化解决方案引起的软件应用系统设计流程的变化作了一定的论述，比较了它与传统的软件系统设计流程的异同。 最后，本文对面向输电网信息管理的可视化解决方案的进一步发展提出了可行的方向。

王杰[4]2007年在《基于GIS的电网参数管理系统及其可视化应用》文中研究说明目前省级及以上的调度员使用的EMS在SCADA及AGC功能方面已经比较完善，负荷预计、状态估计、潮流分析等高级应用模块也已经比较成熟。但是，其中的画面和图形大都是基于主接线图的，不具备电网地理信息，不提供专用的电网调度参数管理的功能。采用图形化、可视化手段，基于地理信息系统GIS，通过与EMS的集成建立一个电网参数可视化管理系统，能够针对数据进行检索、统计、计算处理，生成各种各样的二次数据，便于有关人员对电网运行状态和趋势进行深入分析研究，并做出正确的管理决策。从而对提高调度效率和提高电网运行的安全性、可靠性有着重大的现实意义。本文从电网参数管理的现状入手，提出开发一套具有GIS功能的电网参数管理系统的必要性，首先介绍了系统的开发目标、基本功能和主要特点，然后根据系统需要的技术基础，引入GIS在电力系统中的应用意义以及电力系统可视化方面的应用现状，在此基础上，作者结合河南省电力公司调度通信中心调度参数管理系统的开发，重点介绍了基于GIS的电网调度参数管理系统的具体设计方案及相关技术问题。这套系统基于美国ESRI公司的ARC／INFO平台，采用ODE(Open Development Environment)方式使用C++语言开发而成。开发中使用Qt平台，并建立了基于CIM的参数数据库。最后，在设计开发的参数管理系统的基础上，介绍系统可视化的一些实例及其应用，其中包括地理接线经纬度图、节点电压等高线图、区域负荷密度图等。

郑淑端[5]2014年在《地理信息系统(GIS)在电力系统的应用》文中研究表明随着时代的不断进步和科学技术的不断创新,我们已经步入了多元化的社会发展时期,各行各业都不同程度上面对着新的发展机遇和挑战。地理信息系统也称GIS系统的产生的发展促进了人们对于整个地理、地形的进一步的认知和应用。同时,GIS系统在电力系统中的应用也逐渐被人们所重视,本文就地理信息系统在电力系统中的应用展开相应的讨论和研究,希望为促进电力系统的发展和不同技术以及行业之间的优化整合提供一些借鉴和参考。

林晏[6]2017年在《地理信息系统在电力系统中的应用与研究》文中研究指明近年来,随着技术的发展与进步,地理信息系统也开始向不同的领域内发展,其应用越来越广泛。在不同的领域内应用地理信息系统时需要设计不同的应用系统,这样能够有效的提升地理信息系统的应用效率,实现企业经济效益与社会效益的整体提升。本文就此详细的分析探讨了地理信息系统在电力系统中的相关应用,以期促进我国电力系统建设的进一步发展。

邓亚伟[7]2010年在《基于Mapinfo的电力营销报装系统的研究与建立》文中进行了进一步梳理电力事业的蓬勃发展,带动了电力信息化的进程。尤其是我国现今热火朝天的经济建设大环境,使得电力系统中用电负荷日益增长,网络覆盖复杂多样,电气接线复杂多变,动态变化频繁发生,电网运行管理工作越来越繁琐等一系列问题的突显。本文就是针对电力营销业扩部门实际工作中,电力企业和用电客户在报装,扩展,巡查,检修等电力营销业扩服务问题上的矛盾,本着解决复杂的电力环境下,营销业扩报装人员现场勘查及相关信息参数管理、核对等繁琐问题目的,采用现代化的信息技术手段,在电力营销业扩管理系统中引入地理信息系统(GIS)这一新兴信息技术,深入地探讨了整个电力营销业扩GIS的分析、设计、实现过程,成功的开发出了适合电力企业营销业扩系统的电力GIS应用软件。本研究课题作为山西省电力公司科研项目的主要内容之一,我们从企业实际问题着手,对电力业务扩展系统软件进行了开发研究,并将之有效应用在其电力业扩管理工作中。所开发的软件系统改革了电力营销业扩管理的传统工作模式,促进了电力信息化的发展。论文采用地理信息平台和分析手段,解决了目前参数管理中科学化、规范化、集成化的问题,为决策者提供更加全面的数据参数和信息管理依据。此外,由于此软件系统是在MapInfo开发平台上实现的,所以在具有地理信息的处理能力的同时,使数据的展示更加直观方便,还有利于软件的二次开发与维护,能够符合电网大规模发展需要。可见此软件的完成可以节省大量的工作时间,也可以减少现场勘查次数和工作量。从而在提高服务质量,提高工作效率,节约成本,增加收入的同时,给工作人员服务和用电客户带来了极大方便,更好的遵从了国家电网电力信息化改革要求。本文首先阐述了我国电力发展及其信息化的问题,并对电力营销业扩管理信息化的重要性和内容结构进行了详细介绍。然后详细解析了电力营销业扩系统,重点对电力营销业扩系统的实际工作需求和内容进行了具体研究,进而在改进传统的工作流程的同时,设计出在引入GIS后合理的闭环工作流程。第三,结合GIS基本理念,对系统具体设计流程进行分析和组织,选择出合理的开发平台和网络架构,并重点对数据库的开发原理,遵循原则和具体GIS数据库的设计等进行分析研究。第四,详细介绍了系统实际开发及应用。真实描述了系统的各种关键技术和详细功能如:分层管理,模糊查询,定位查询,地图城区合并,CAD系统图的连接等的开发过程,并重点对系统的数据库开发、客户查询、线路查询、街道查询等主要功能的实现进行详细解析和演示。最后,本系统已经应用到某电力企业的营销业扩服务部门,并通过运行取得了良好的经济效益和社会效益。本系统不仅能应用在电力营销业扩管理工作中,而且在电力工程建设及客户服务中也具有较好的指导和推广价值。

闵兆娥[8]2008年在《基于GIS的光缆通信监测系统的设计与实现》文中认为地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS)是以采集、存储、管理、描述、分析地球表面及空间和地理分布有关的数据的信息系统。而光缆网络与地图的关系十分密切,它的各类资源都包含表征空间位置及拓扑关系的空间矢量信息,以及记录具体内容及其本质特征的属性信息。为了能够实现远程、实时、自动地监测光纤特性变化及变化趋势,有效地减少和预防光缆故障,发现故障及时告警,并在电子地图上显示具体位置。基于GIS技术开发的光缆通信监测系统则能较好的实现以上需求。本文首先阐述了GIS技术、光传输机理以及光缆监测的原理,并提出了合理的系统总体设计方案。根据电力系统对光缆通信监测系统的需求,确定了系统的总体框架、功能结构、体系结构、硬件指标,并对系统进行了设计和实现。系统采用C/S体系结构,以C++Build作为客户端开发工具,选用SQL Server作为数据库管理系统,基于组件式的GIS集成二次开发以SuperMap Objects 5.0作为GIS开发平台。该系统实现了光纤的实时监控、点名测试、周期测试和自动告警功能,并提供了简易图形操作界面,能够对光纤属性进行数字化存储,对测试的相关数据进行综合分析处理。利用该系统可以对光纤网络进行全面的、有效的管理,提高网络的运行效率,增强网络的预警能力,为网络的维护管理提供辅助决策支持。

郭科伟[9]2017年在《地理信息系统技术在电力系统自动化中的应用分析》文中提出随着国家经济发展进程的不断推进,电力系统自动化在国家电网建设之中的结合应用,越来越受到社会各界的热切关注。地理信息系统的现代化技术应用方式,是在现代化系统信息处理技术应用方式的基础上,进一步完善而得来的。在简单介绍电力系统自动化实现的重要性以及相应的发展目标的基础之上,对地理信息系统技术的应用特点和现状做出了论述,在如何实现相应技术的有效应用方面,提出了意见和建议。

顾建炜[10]2007年在《基于CIM的全关系化配电网空间数据模型研究及应用》文中指出随着电力系统信息化建设的不断深入，电力信息系统无论从功能还是数据上都变得越来越复杂。应用及数据样式的增多，使得大量应用重复开发，而且各种应用大多由不同厂家开发，使用的数据模型定义与开发平台也不尽相同，使得不同应用系统间的数据难以交互结果造成工作效率低下、数据一致性差等一系列问题。为了整合配电网信息系统的各种应用，实现各种应用软件在一个平台上共用一套数据，就迫切需要采用基于CIM的统一电网数据模型来实现数据的共享，进一步实现“数据与平台分离、数据与应用分离”，因此提出基于CIM的统一的电网数据模型实现信息一体化集成应用来解决信息孤岛等问题；实现信息一体化集成应用首先最基础的问题就是建立统一的电网数据模型，因此在本文中实现信息一体化集成应用是最终目标，正是研究本课题的必须要性所在。本文在基于IEC61970／IEC61968标准的基础上，分析并扩展了配电网的数据模型，重点研究了配电网空间数据结构，并实现了对配电网空间数据的全关系化应用模型的转换，建立了具有实用意义的全关系配电网空间数据库，基于全关系化空间数据模型在杭州电力局建立了配网资源中心，实现电网数据共享一体化集成应用，并在配电生产业务管理中得到了应用。

参考文献：

[1]. 基于GIS的配电网地理信息系统的设计及应用[D]. 张磊. 山东大学. 2007

[2]. 地理信息系统在电力系统中的应用[D]. 王文贤. 太原理工大学. 2000

[3]. 输电网信息管理的可视化解决方案[D]. 邱家驹. 浙江大学. 2003

[4]. 基于GIS的电网参数管理系统及其可视化应用[D]. 王杰. 浙江大学. 2007

[5]. 地理信息系统(GIS)在电力系统的应用[J]. 郑淑端. 电子世界. 2014

[6]. 地理信息系统在电力系统中的应用与研究[J]. 林晏. 低碳世界. 2017

[7]. 基于Mapinfo的电力营销报装系统的研究与建立[D]. 邓亚伟. 太原理工大学. 2010

[8]. 基于GIS的光缆通信监测系统的设计与实现[D]. 闵兆娥. 苏州大学. 2008

[9]. 地理信息系统技术在电力系统自动化中的应用分析[J]. 郭科伟. 科技创新与应用. 2017

[10]. 基于CIM的全关系化配电网空间数据模型研究及应用[D]. 顾建炜. 浙江大学. 2007

本文来源: https://www.lw33.cn/article/721106dc7c65aeb2cfcc3a5f.html