# 光纤通信的发展趋势论文_林杰文

中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523000

摘要：随着用户对宽带接入技术提出更高的需求，光纤宽带接入技术逐步发展成熟。本文围绕我国光纤宽带光纤网的发展趋势描述，分析了光纤通信技术发展、光纤技术的优点与劣势，并提出了一些作者自己的见解，希望能够帮助到我国光纤宽带事业的发展。

关键词：光纤；通信；宽带；发展趋势

引言：

随着技术的进步，市场需求的增长，光纤通信技术的飞速发展，加快了“光速经济” 的到来。现代社会对通信的依赖越来越大，网络的生存性显得至关重要，通信的运行环境变化和发展对光纤通信提出了更高的要求。光纤通信在网络信息时代孕育而生，作为信息的载体，在很大程度上改变了通信方式，尤其是以光纤作为传输媒介，具有通信容量大、耗损小、频带宽等特点，极大地推动了通信领域的发展。我国经济的进一步发展必将形成新的光纤通信市场需求，像其他通信技术一样，光纤通信又一次呈现了蓬勃发展的新局面。

正文

一、光纤接入技术定义

所谓光纤接入网（OAN）就是采用光纤传输技术的接入网，一般指远端模块 或本地交换机与用户之间采用光纤通信或部分采用光纤通信的系统。一般情况下，OAN 泛指采用基带数字传输技术并且以传输双向交互式业务为目的的接入传输系统，这样能够把 数字或模拟技术升级交互式业务或者广播式传输宽带。按照接入网室外传输设施中是否配备源设备，光纤接入网（OAN）也可以划分为有源光网络（AON）与无源光网络（PON），前者采用电复用器分路，后者则是采用光分路器分路。现阶段宽带接入网进入了巨大的发展轨道，各种光纤接入网技术均得到了长足发展。

二、光纤接入网的优点

与其他接入网技术相比，光纤接入主要有以下优点：

1）光纤接入网能满足用户对各种业务的需求

人们对通信业务的要求也普遍提高，除了看电视、打电话以外，还希望有 高速计算机通信、视频点播（VOD）、高清晰度电视（HDTV）、远程教学、家庭购物、家庭银行等等。这些业务仅靠双绞线或铜线是难以实现的。

2）光纤接入采用的传输介质是光纤，其抗干扰性能好、频带宽、衰减小，保障了信号传输的质量，加上光纤接入使用的网络与电话网是不相同的，光纤接入主要是通过光纤将小区中心交换机和局端交换机相连、小区中心交换机和楼道交换机相连，这样的网络可靠性高、稳定性强。用户接入简单化，接入速率高，覆盖范围比ADSL还广。

3）光纤接入网的性能不断提高，价格不断下降，而铜缆的价格却在不断上涨。

4）光纤宽带所用的集线器、以太网交换机等组网设备的成本比较低。

5）光纤接入网提供数据业务，有较完善的管理和监控系统，可以适应宽带综合 业务数字网的需要，能够做到使信息高速公路畅通无阻。

6）光纤可以克服铜线电缆一些无法克服的限制因素。光纤频带宽、损耗低，解除了铜线径小的限制。此外，光纤不受电磁干扰，确保了信号额传输质量，用光缆代替铜缆，能够解决城市通信地下管道的拥挤问题。

7）光纤设备占用小，而其它端口设备主要安装在小区楼道内，该矿电信机房可用面积已经很少，使用光纤接入节约了该矿机房的面积。另外在局端和用户不用设置传统的有源器件，只需要在小区楼道安装用户端口，不需要另外建造大的通信机房，这样可以节省了建设费用且维护方便快捷。

三、光纤接入网的劣势

光纤接入网最大的问题就是成本较高。特别是光节点离用户越近，每个用户所分摊的接入设备的成本就随之增高。此外，光纤接入网与无线接入网相比还得需要管道资源。这也导致许多运营商看好光纤接入技术，却又不得选择无线接入技术的因故。目前，主要影响光纤接入网发展的原因并不是技术，而是成本。可是采用光纤接入网将是光纤通信发展的必然趋势，即使各国当前发展光纤接入网的步骤各不一致，可是光纤到户是接入网公认的发展目标。

四、光纤的发展趋势

随着4G相关产业的发展，以及移动互联网的普及，光纤通信技术的信息技术领域得到了非常全面的应用。光纤技术的发展宗旨要一直保持更长的距离、更高的速度、更大的容量。光纤技术的发展趋势也始终为了 迎合人们的生活需要应用、市场、乃至军事应用，它的服务面正扩展到各个领域，努力达到高速快捷的应用体验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.光纤、光缆的发展趋势

近几年来，光纤技术正迅速发展起来，光纤凭借传播速度快、容量大等优势，广泛地应用于通信领域。但光纤也伴随出现衰减、色散等现象，严重影响了光纤传输质量。因此，人们在光纤方面的发展上，对光纤的工作波长进行了改变，从原本的850mm向1310—550mm段移动。对于光纤出现的衰减及色散等问题，现研制的“常规单模光纤”，在1310mm的波长状态下，所形成的色散为零，这样就能够避免因为色散而导致的质量影响。

2.高速化发展的光纤通信系统

随着信息科技的进步与持续发展，信息科技的时代诞生拉近了世界距离，全球信息化模式下，信息贡献、电视点播、有线电视、电视会议等，都是在信息时代孕育而诞生的。面对日渐多元化的电信网发展，对光纤通信业也提出了更高的要求。当前的光纤通信系统大部分都是采用强度调制直接检测方式；而对于相干光纤通信系统，则广泛采用相干检测方式，这种检测方式最大的优势在于，可以有效地提高光接收机检测的灵敏度，从而提高光纤通信系统的运行效率，能够做到大幅度地提高光纤通信系统中的无中继传输距离。

五、光纤通信技术

1．光弧子通信

在光纤通信中，光弧子可以保持持续的脉冲能，且在传输中存在以下影响因子，对脉冲的传输造成影响：

一是光纤存在色散，色散会使光脉冲在传输的过程中逐渐变宽（光脉冲的实质是各种频率的光波不断振动组成的电磁波的一个总和）。造成脉冲在时域上出现“上屏宽”的问题，并且当宽度达到一定程度时，会形成不同程度的脉冲重叠区，造成误码的问题；

二是光纤存在非线性作用，导致脉冲在频域上出现“上屏宽”的问题，并当宽度达到一定程度时，会形成不同程度的时域压缩，导致光纤通信质量降低。光弧子在应用的过程中，可以实现超长距离、超大容量下的光纤通信。近年来光弧子通信，也有较快的发展，特别是“色散补偿技术”的不断发展，对光弧子通信更广泛而有效的应用创造技术支持和条件。

2、全光通信。

全光通信指的是在用户和用户之间全部采用光波手段来实现信号的交换和传播。现代光纤通信用户的需求不断多元化，通信网的传输容量也随之增加。因此，光纤通信技术也迅速发展起来，已到了一个新的高度。对于全光通信网，其没有电的处理功能，这就使得信号传输处于透明的状态。

全部采用光波技术即为从起始点到目的点的运输的全过程全部都在光域中实现，而且其在所有节点的交换都使用光交叉连接设备（即 OXC），该设备具备容量存储大、可信度较高，高度灵活等特点。由于不需要进行电信号的处理，所以允许不同编码和协议同时存在，从而使信息的运输和传播实现了透明化。光纤通信用户需求的正在不断扩大，通信网的运输和传播容量也逐步增加，因此光纤通信技术已到达一个新高度的领域。

七、加强光纤宽带接入网建设规划

宽带接入网建设是一个艰巨的任务，也是一个长期过程。因此一定要遵循“先规划，后实施”的原则，制定一份合理、准确的规划来指导宽带接入网建设工作的展开。接入网建设要坚持统筹规划，分步实施的原则。既要有宏观的总体发展规划理念作为把握和指导的方向，又得有微观的实施规划指导具体的计划建设。由于接入网本身特点，还有考虑到用户对新业务接入技术发展和需求变化较快，光纤宽带接入网规划应当时常进行调整，让宽带接入网更加结合新的接入网技术，促使宽带接入网建设得以更加合理化。

八、结语

综合上诉，光纤通信在各个领域方面得到广泛的应用，光纤通信在处于不断发展的良好状态。光纤接入技术的更新大大地改善了通信网的结构。光纤承载的业务将会越来越广，网络、电话、电视合一的时代已经成为事实。从现代通信的发展趋势来看，光纤宽带技术凭借着自身优越的技术和实用的功能使它正迅速发展起来，发展范围也更加宽广，将成为未来通信发展的主流技术，逐步改善现代人的生活质量，带领人们进入全光网络的时代，推进现代科技文明的进步和发展。

参考文献：

[1] 区凤鸣，李春茂.光纤通信技术—未来信息社会的主要通信方式[J].教育理论与实践，2007，（S1）

[2] 辛化梅，李忠.论光纤通信技术的现状及发展[J].山东师范大学学报（自然科学版），2003，（04）

[3] 毛谦，张继军.光纤技术的现状与发展趋势.中国电信建设.

[4] 周春红.浅谈光纤通讯的发展趋势及应用[J]. 城市建设理论研究，2013，17（9）：52-53.

[5] 郝晓宇.光纤通讯技术及其发展[J]. 硅谷，2012，10（22）：85-86.

[6] 张迒.光纤通讯发展趋势探讨[J]. 电源技术应用，2013，2（8）：156-158.

[7] 刘礼.光纤通信技术的现状及发展趋势[J]. 光机电信息，2007（03）102- 104.

[8] 赵锐.浅谈光纤通信的发展现状及发展趋势[J]. 科技致富导向，2011（05）：59- 60.

论文作者:林杰文

论文发表刊物:《基层建设》2015年26期供稿

论文发表时间:2016/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/721130946fac7eaedec775a2.html