# 现代建筑给排水工程管道安装工艺的分析论文_梁斌

山西省工业设备安装集团有限公司 山西省太原市 030032

摘要：建筑给排水管道的施工质量直接关系着建筑整体使用功能的优劣，在施工过程中我们要不断加强施工的过程管理，确保每一个工程的环节能够按照国家规范要求科学施工，从而能够提升建筑的整体工程质量。

关键词：建筑工程；给排水；安装工艺；质量控制

引言

建筑给排水管道的安装在建筑工程中占据关键位置，密切影响着居民的日常生活。考虑到管道安装质量的影响因素多种多样，施工单位在管道安装过程中应该严格的依规操作，并将施工准备工作落实到位，确保管道的测放、管沟的开挖、管道的铺设、管沟的回填等操作工艺达标，此外，在管道安装完成后应开展管道的密闭性及强度试验，进一步从根本上确保管道安装工程质量达标。

1给排水系统的概念及其系统结构

给排水系统是为人们生活、企业生产、市政和消防需求提供用水及处理好城市各类废水污水排放的设施，是一个城市正常运转的基本保障，也是一项重要的社会性工程，其与人们生产生活的用水、排水紧密相关。一般来说，一套完整的给排水系统不仅包括给水系统和排水系统，还包括循环系统，三部分统一协作，才能保证给排水工程的正常运转。所谓给水系统，即供应水量、满足用水需求的系统；排水系统则是对给水系统的直接补充，主要负责处理生产生活过程中产生的污水、废水，将其进行合理排放、避免造成过度污染；而循环系统同样非常重要，在排水系统完成污水、废水排放之后，其通过科学有效的技术手段完成对污水、废水的再利用，充分发挥水资源的价值。而要想让这三部分在稳定、安全的环境中发挥好联动作用，就必须科学合理地配备相应的管道施工，分析三大系统的方位及实际需求，结合行业标准设置符合性能需求的管道，并在统筹规划的基础上，做好各个管道之间的连接工作，用合适的安装工艺，保障给排水系统施工的完整性与稳定性。

2建筑给排水管道安装技术要点

2.1管道安装位置的测量与复核

当管道的位置发生偏移时，会严重影响建筑工程的给排水，还会导致诸如积水等其他问题。因此，务必要优化安装技术，强化对于给排水管道安装位置的测量及复核。具体来说，在安装之前，应对于管道安装路径详细计划，避免低洼地势等对管道施工以及后续给排水造成影响；在安装过程中，应定期测量并复核管道位置，保证其安装误差在允许范围内。

2.2管道沟槽的开挖

管道沟槽的开挖是管道安装工程的初始工艺，沟槽的开挖质量密切关系着安装工程的总体质量，因此，施工人员应重视如下要点：其一，应确保沟槽位置的合理性，了解沟槽所处位置的地下水情况与土质情况；其二，沟槽开挖前施工人员应全方位分析现场并调研有关资料，进一步结合调研制定科学的施工方案，将施工机具以及人工合理化安排。值得注意的是，边坡防护在沟槽开挖中属于重难点之一，施工人员应及时发现沟槽边坡存在的隐患并予以清楚，常见的边坡防护措施有土钉支护等等，即利用土钉提高边坡土体的稳定性。

2.3管道的铺设

在给排水管道安装工程中管道的铺设占据极其关键的地位，合理的管道铺设一方面能够减少减少管道数量，另一方面能够减少对于地下空间的占用，例如共用敷设路由就可以有效提升地下空间的利用率，值得注意的是，在共用敷设路由时易发生管道渗漏问题，因此应严把管道质量，尽可能的选取强度高、耐腐蚀性好的管道材料，进而充分发挥共用敷设路技术的功效。

2.4管道的闭水试验

闭水试验在给排水管道安装工程中也是重要环节之一，具体来说，污水管道以及雨污合流管道应进行闭水试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在试验过程中，应选取一段或几段管道实施闭水试验，首先应进行注水浸泡，将试验水位制定为上游管内顶上部2m，浸泡时间应持续24h以上，其后开始观察测量管道的渗水量，观测时间应保持30min以上，并依据井内水面降低值推算渗水量，当渗水量在允许值以内时即为合格。

2.5管道沟槽的回填

在管道安装过程中，沟槽的回填是重要的收尾环节，在回填过程中，其一，应确保沟槽内无积水及杂物；其二，应采用质量达标的土质进行回填，禁止采用腐殖质等；其三，应确保沟槽内回填土的压实度不低于95%，保证回填土具备一定强度，进而避免管道在外力影响下发生破坏；其四，回填厚应妥善平整处理沟槽表面。考虑到管道安装大多属于隐蔽工程，所以在回填过程中应严格依据施工工艺要求操作。

3给排水管道施工质量的控制要点

3.1给排水管道安装的准备工作

合理妥当的准备工作是保障给排水管道正常安装的基础，通常来说，在准备工作中，需要做好如下几项细节工作：其一，是针对施工要求，设计合理的给排水管道安装图纸，为后续的实操工作提供清晰参考；其二，根据图纸要求及工程特点，配备数量合理、专业技能到位的专业人员，并根据图纸要求分配好落实每位施工人员的职责；其三，确定完成图纸要求需要依托的安装技术，在此基础上准备配套的安装材料、安装设备，进行相应的采购工作。如果安装前的准备工作不够周全，甚至存在纰漏，则会使得安装过程中出现难以预见的问题，且很难对这些问题进行及时有效的处理，不仅会造成安装周期的延长，浪费施工材料，也会使得整体工程质量难以达到要求。因此，必须做好安装前的准备工作，确保满足图纸要求及工程实际需要，在此基础上保证安装技术能满足图纸要求，环环相扣，确保每一个流程的技术水平。在准备工作中，除了要落实职责到人，还应当配以严密的奖惩制度，对于出现人为纰漏的情况要予以明确的惩罚措施，与绩效工资挂钩；对于安装全程能实现安全、高效施工的专业人员，应当在奖金等方面予以激励，从而引导专业人员始终保持高度的警惕意识，自觉规范安装行为，降低差错发生的概率，保障给排水管道安装工作的有序进行。

3.2做好管道的接口密封工作

目前市场上常见的建筑给排水管道材料主要有铁管和PVC塑料管。对于铁管来说，在施工中的要对管道的接口进行密封，在两个管道对接时要使用夹具保证管道完全对接，然后通过焊接螺栓接口，通过螺栓接口进行连接，此时必须保证焊接工艺满足要求；而对于PVC塑料管来说，由于这种材料相对来说比较脆弱，在实际的使用过程当中极易出现渗漏或密封不良等情况此外，由于排水管道大都挨着墙面铺设，一旦出现渗漏，就会浸湿墙面。因此，要选择高性能的密封胶来保证管道接口的密封质量。

3.3控制压力及通水试验质量

建筑给排水管道施工完毕以后，为了保证使用的安全性和稳定性，我们还需要对管道进行通水，检验其承受压力能力是否能够满足实际的使用要求。目前我们常采用的方法主要有两种，分别是水压和气压。在检测时我们首先要确定给排水管道的是否密闭性良好，然后才能进行通水测试。在通水时我们主要检测管道接口是否有渗水现象。特别是对于生活给水管道，由于其所能承受的水压力较大，在检测时要观察一定的时间段才能确定其能够承受实际水压力，例如，对于卫生间给排水的管道检测，我们要正常通水的情况下观察1~2天，观察马桶、卫浴等给水管道接口是否有渗水现象。

结束语

建筑给排水工程建设关系城市的发展和建设以及人们正常的生产、生活需要，建筑施工质量必须得到保证。进行给排水工程管道的安装相关的负责单位要根据实际的工程情况做好技术应用和科学施工方案的确定，在管道施工安装的过程中规范施工，做好严格的控制管理及施工前的准备工作，竣工好要严格检查，认真验收，一定要保证建筑给排水工程管道安装的整体质量，为城市生活提供基本的服务保障。

参考文献：

[1]杨国祥.建筑给排水管道的安装施工技术与质量管控措施[J].住宅与房地产，2017（33）：193.

[2]李成海.建筑给排水管道的安装施工技术[J].科技风，2017（22）：103+115.

[3]杨淮.研究建筑给排水施工安装技术方法[J].建材与装饰，2017（37）：5-6

论文作者:梁斌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第20期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7212d67220afcd0b43e1055e.html