# 装配式混凝土结构施工质量通病及防治措施论文_韦晓镜

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 广西柳州 545000

摘要：随着我国建筑业迅猛发展，建筑工程质量问题也日渐突出，我国传统建筑产业粗放式发展模式引起一系列工程问题。装配式建筑符合绿色建筑特征，且工厂化生产可缩短工期，同时更容易控制产品质量，因此，2016年9月14日国务院常务会议强调应大力发展装配式建筑。目前，我国装配式建筑虽已取得卓越成绩，但相比国际水平还有一定差距，更应重视在装配式建筑发展过程中存在的质量问题。基于此，以下对装配式混凝土结构施工质量通病及防治措施进行了探讨，以供参考。

关键词：装配式建筑;施工质量通病;防治措施

引言

作为我国国民经济的支柱产业，建筑工程行业发展的健康及可持续性对国计民生的影响显而易见。装配式建筑的设计标准化、产品模数化、构部件通用化及现场施工的机械化、装配化等优点可以较好的适应现代建筑工业化的需求，且提高了效率和工程质量。但从行业发展的现状来看，我国装配式建筑的发展，总体上还处在起步和盲从的阶段，预制构件生产企业的稀少、装配式结构设计人员的匮乏、工程质量控制等仍需做大量的工作。

1装配式混凝土结构施工概述及优势分析

1.1装配式混凝土结构概述

装配式混凝土结构是建筑业未来发展的必然趋势，不仅可以满足绿色发展的要求，还满足建筑行业的未来发展方向。装配式建筑类型可分为混凝土结构、钢结构和木结构。预制混凝土结构是由预制混凝土构件或钢筋部件组成的复合结构，可以将其进行连接，通常添加到单一材料和其他原材料的混合物中，以改善施工质量，它是工业建筑的一部分。

1.2装配式混凝土结构施工技术的优势

根据装配式建筑混凝土结构施工技术的实际应用情况而言，装配式混凝土结构施工技术主要具有以下方面的使用优势：（1）施工效率快：装配式混凝土结构施工技术的原材料主要为预制构件，而其采用的立柱、墙体与空调板等结构材料，是在施工前根据施工要求，提前在工厂进行预制加工的。在这些预制构件加工完毕后，施工人员只需要按照施工图纸的要求，对预制构件进行组装和连接即可，这种方式相对于传统施工技术，施工效率与施工水平都比较高。（2）降低工程施工成本：装配式混凝土构件是在施工前，提前根据施工要求进行构件预制加工，然后在制作完成后，运输到规定的施工场地。施工人员在进行构件组装时，只需根据施工图纸的要求，在专业人员的指导下，即可快速完成装配式的构件组装。相对于传统人工施工方式，装配式混凝土构建组装采用的多为机械操作，减少了较多施工人员参与，因而一定程度上可以节省工程的人力成本。

2装配式混凝土结构施工质量通病

2.1混凝土的原材料和配制存在问题

混凝土结构在建筑工程中能否充分发挥其性能在很大程度上会受到其本身质量和成分配比的影响，质量不达标和配比不合理给混凝土施工带来了严重的负面影响。对混凝土质量控制不到位，一方面是由检验工作缺失引起的，另一方面则是因为没有在材料的选型、保存和运输环节做到正确管理。而混凝土的配比存在问题，通常是因为在进行配比时没有从施工技术标准出发，过于依赖过往的配比经验，最终致使混凝土的强度和坍落度不能满足工程建筑的要求，给建筑质量带来了极大的负面影响。

2.2由于混凝土不均匀，强度不达标引起的质量问题

在建筑工地进行施工时，会出现种种问题，例如水泥过期或者受潮，水灰比配比不当，沙石级配差，以及冬天时养护膜过早拆卸，这些一系列的问题都会导致混凝土的不均匀，同时强度也比较弱，远远达不到要求的强度。以上所提到的这些问题，都是因为相关的技术人员没有对其进行防御和检测，不重视水灰比的调配所导致的。因此，基于当下的这种情况，提高相关施工技术人员的专业技能水平，加大技能基础培训是十分重要的，只有这样才能够提供施工人员的职业素养。与此同时，还要对施工当中的监理工作加以重视，加强其监督以及监管力度，这会明显的影响到混凝土的质量控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3未做好浇筑时的温差控制工作

在混凝土施工中，如果没有做好散热工作，导致混凝土的水化热气无法正常散发，就会导致混凝土内外产生较大的温差，在这种情况下就很容易导致裂缝的出现。此外，施工环境也可能会导致混凝土出现裂缝，在露天的环境下，太阳会直射混凝土，导致混凝土温度上升，影响到混凝土的整体结构最终使其出现裂缝。

3装配式混凝土结构施工质量防治措施

3.1加强对施工人员技术培训

在施工质量管理中，人的因素起决定性作用。PC工程施工除需配备传统现浇工程所需的钢筋工、木工、混凝土工等以外，还需增加一些专业性较强的工种，如起重工、安装工、浆料制备工、灌浆工等。施工前，需对上述所有工种进行PC施工操作规程，质量等方面的培训。对于关键的工种尚须培训合格后方可持证上岗。PC构件重量较重，构件的起重吊装工作属于高危险作业。同时，PC构件的安装精度要求较高，安装构件时，有多个套筒或浆锚孔需要同时对准连接钢筋才能安装到位。起重机操作员应服从指挥，集中精力，精心操作，才能保证PC构件安装质量。信号工是保证安装质量的关键工种。应熟悉PC构件的安装流程和质量要求，全程指挥构件的起吊、降落、就位、脱钩等工序。信号工技术水平、质量意识应当过硬。

3.2提高预制构件标准化程度

单个PC住宅项目的预制构件种类可达上千种[13-14]。这种条件下，预制构件生产单位模板周转利用困难，很难实现模板多次重复使用，一个工程需制作多种类型模具，时间成本和经济成本均会大幅提高。造成这个问题主要有2方面因素：设计标准化和模数化程度不高，装配式住宅建筑结构体系目前以剪力墙结构体系为主，体系中设置大量后浇筑混凝土区域和预制区域的钢筋搭接，因为构件所在部位和楼层不同，出现多种装配式构件，给工厂化生产造成巨大麻烦。另外，由于预制构件标准化程度不高，预埋件点位控制较困难，如电盒等预埋件，在不同构件中，电盒位置往往不同，因此，施工人员需反复对预埋件点位进行测量，不仅降低工作效率，而且易引起测量误差。因此，如何提高标准化、减少构件和预埋件种类是提高生产质量的关键。

3.3采用先进的技术手段

充分运用无线射频识别（RFID）技术和建筑信息模型（BIM）技术。把RFID技术应用到预制构件追踪管理中，有助于优化建设供应链，整合供应链信息，实现对预制构件生产、运输、堆放、安装进度质量等管理内容的实时监控，提高施工效率，降低成本。以BIM模型为载体，共享与集成设计信息、工厂生产信息和现场装配信息，施工预拼装环节采用BIM技术对需要预拼装的产品进行虚拟预拼装分析，通过模型或者输出报表等方式查看拼装误差，在地面完成偏差调整，降低预拼装成本，提高装配效率，实现项目进度、方案、质量、安全等方面的数字化、精细化和可视化管理。

结束语

装配式建筑施工是一项较为复杂且系统的工作，并且需要全过程协调，涉及范围较广，虽然我们在PC建筑施工方面已经取得了一定的成绩，但是在生产实践过程中的某些关键问题仍亟待解决和提高，而这需要广大同行的共同努力。

参考文献

[1]郑喜年.建筑混凝土结构的施工及裂缝控制研究[J].居舍,2020(02):33.

[2]陈杰.装配式钢筋混凝土桥梁施工工艺研究[J].工程技术研究,2019,4(24):74-75.

[3]蒋峰.预制装配式混凝土建筑建造过程目前存在的问题浅析[J].科学技术创新,2019(35):101-102.

[4]张斌.装配式混凝土结构检测应关注的核心问题[J].科学技术创新,2019(35):119-120.

[5]张玉珂.装配式钢筋混凝土建筑结构吊装质量通病及防治措施[J].建筑技术,1981(Z1):83-84.

论文作者:韦晓镜

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/721708266fef340d88bf33a9.html