# 外墙外保温的浅析施工技术论文_吴强

陕西建工第十建设集团有限公司 陕西省 710018

【摘 要】近年来，随着我国节能工作的不断深入，节能标准的提高，用于外墙外保温的材料和技术不断改进，外墙外保温由于其优越性而日益受到人们的重视。外墙的外保温，其施工做在主体建筑结构的外侧，相当给建筑物披了一层保护。其主要优点有：一可以起到保护建筑主体的作用，延长建筑主体的使用寿命；二是商品房可以增加其使用面积。外墙外保温是国家力推的一项新型保温节能技术，国家不单对于外墙外保温技术施工上的工艺材料不断的进行完善，同时在法律层面上制定相关规定予以辅佐。

【关键词】外保温；施工；节能环保

外保温和内保温是建筑节能技术中为提高外墙保温隔热性能被采用最多的两种方法。近年来，随着我国节能工作的不断开展，不断提高要求，节能标准也在日益提升，外墙外保温的技术与材料不断改进，外墙外保温的优越性非常明显因而也日益得到人们的重视和使用。 相对于它外墙保温的技术，它拥有以下几点优点： 1．适用的范围非常广，外保温不光能适用于我国北方冬季需要保温的地区的采暖建筑，同时也适用在我国南方夏季需要隔热的地区的一些空调类的建筑；可以适用在新建成的建筑，也可以适用于已建成建筑其节能环保的改造上。2．外墙外保温其保温效果显著，由于建筑外表面贴上了保温材料，基本上能去除各个部位上的“热桥”现象和其带来的影响。因而发挥了保温材料其高效轻质的优势和价值，与外墙内保温或者夹心保温墙体相比，它可以使用相对较薄的保温材料，得到较好的的节能以及保温.3．可以保护建筑的主体结构，施工在建筑物外面的保温层，大大的降低了外界的环境因数对建筑主体结构的影响。现在随着建筑物的做大做强及高度的增加。环境温度对建筑物的竖向影响还是比较大的。由于温度对结构主体的影响，建筑物竖向的热胀冷缩有可能引起开裂，外墙使用外保温的技术可以降低温度在结构内部产生的应力。4.有利于改善室内环境，外保温不仅提高了墙体的保温隔热性能，而且增加了室内的热稳定性。它在一定程度上阻止了雨水等对墙体的浸湿，提高了墙体的防潮性能，可避免室内的结露、霉斑等现象，因而创造了舒适的室内居住环境。

EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术，它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或磁砖面层组成。对于外墙外保温是一项新型建筑节能技术，经过在工程实例中的运用，虽然还有不少需要改进的地方，但这项技术的优势是很明显的。以其具有不吸水、不透水的功能，同时还具有优良的保温功效，成为目前建筑节能市场上不可缺少的新型系统保温产品，可代替传统的防水层和保温层广泛应用于屋顶和墙体保温。本文就EPS复合式外墙保温技术浅述其相关的施工技术及要求。

一、施工前环境准备及设备准备

1、施工环境的要求：外墙保温施工的正常施工操作环境温度为5℃~35℃。 外墙外保温施工要求：1、外墙和外门窗口施工及验收完毕，基面达到相关规定的要求。2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5℃~35℃。3、施工现场应做到路通、水通、电通。4、施工用架设工具及脚手架应满足施工需要，做到安全可靠。5、施工所用移动配电箱，自来水管等应按施工需要进行配置。6、配电材料的垂直，水平运输设施，要求符合有关安全规程。7、施工操作环境内的高压电线与施工现场的距离应符合有关规定，并有相应的防护设施。8、清除待保温施工墙面上的一切障碍物。9、粘贴保温板时风力不能超过5级。10、为保证施工质量，施工面应避免长时间直射，而且雨天也不宜施工。11、施工工具：开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、墨斗、棕刷、电动搅拌器、塑料、搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、托线板、2M靠尺等。

二、施工技术及工艺要点

1. 基层的清理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆清理混墙面上的脱模剂油污、浮灰等杂物，敲出空鼓并进行修补。外墙的洞口惊喜填塞密实。粘贴聚苯板表面的平整度不超过4MM偏差，超过偏差时应进行打磨或找补。2.施工中的墙面测量、挂线、弹线等。应根据外墙外保温技术要求及建筑立面设计，在外墙的大角和一些必要处挂垂直基准线，在每层楼合适的位置挂上水平线，以便控制施工的平整度及垂直度。3.墙面锚固件的固定。使用机械锚固件来固定聚苯板的时候，锚固件安装应在粘结砂浆使用二十四小时后进行，先将聚苯板由表面向内钻孔，视锚固件直径而确定孔径，进墙深度要大于设计要求。敲入或拧入的锚固钉，其圆盘与钉头不能高出板面。4.板接缝处表面不平不工整时，要用粗砂纸打底（要衬有木方的砂纸）。5.将抹底层抹面砂浆，锚固件施工完毕与聚苯板粘贴合格验收后，聚合物砂浆抹灰，在聚苯板面抹底层进行抹面砂浆的时候将翻包网格布压入砂浆之中。门窗口四角和阴阳角部位所用到的增强网格布也一并压入到砂浆中。6.网格布铺贴，把网格布绷紧了以后贴在底层抹面砂浆上，把网格布平整压实的压入砂浆的表层，网格布一定不能皱褶，网格布也不能压入过深。

施工要点:基层平整（必须符合施工规范的要求），清理基层浮灰、污物、松动的部位，脚手眼堵好，预埋件安装好。 2、下雨 、0℃以下、大风（＞4级）不得施工。3、作业前一定做临近墙体、好门窗、车辆、地面行人的防护工作，不允许造成任何的污染，操作者表现要戴防护帽、穿防护服等劳保用品。4、打磨不仅要精细平整，还需要圆滑过渡，其误差不能大于±2MM。5、安全施工操作措施要做到位，防触电、防高处坠落。对提升设备、脚手工具、喷涂设备、打磨设备认真检查，操作人员必须戴安全带、安全绳、安全帽，设专职安全员。

三、外墙保温施工质量验收标准

1、外墙施工技术与质量检查的方法及标准：（1）每步工序相应的工作做完后，一定要每个方向的用线坠尺检查其垂直度和用平板靠尺来检查平整度，垂直和夹带度要小于3MM的偏差。（2）保温层其厚度的偏差可以使用针刺法进行检查，测定出保温板实际的厚度能否符合项目的设计施工的要求。（3）随机抽样检查，每100㎡抽查点，若该点不符合设计要求，则增加抽样检查点为每30㎡设一点，并做好记录，待作数理统计，评定质量。（4）施工过程中质量控制的检查，是由质量检查员组织进行检查，应控制施工全过程的质量，重点掌控工序质量，合格以才可进行下一道的工序施工。

2、工程质量的评定验收标准：（1）墙体的表面要无接茬、观感好、光洁平整、无修补痕迹。（2）阴阳角要垂直方正，符合质量规定的要求。表面平整度和立面垂直度允许偏差应符合相关规定。

该保温体系表面十分致密，无接缝，防水效果较好，整体性能十分优越，不仅可以保温，防水效果也非常好；在建筑的外墙外保温的作业施工中将会有非常广泛的应用。

结束语：

外墙外保温体系就是外墙的装饰系统和保温系统。只要材料选用得当，配方合理，施工严格规范，外墙保温—装饰系统在建筑节能领域的应用具有足够的安全行、可靠性、经济性及良好的社会效益。本文就外墙外保温系统施工技术浅述了EPS复合式保温技术的施工技术的工艺及要点A。经过在工程实例中的运用，虽然还有不少需要改进的地方，但这项技术的优势是很明显的。随着不断的深入研究和探讨，不久一定会对我国的外墙外保温作业做出新的更大的贡献。

参考文献：

[1] 张琪 外墙保温技术与外墙保温形式对比 [J]《中国涂料》，2008年

[2]方兮 外墙保温技术及新型节能材料在建筑节能上的应用[J]《科技创新导报》，2009年

[3] 韩建春 谈外墙保温形式及施工方法 [J]《民营科技》，2011年

论文作者:吴强

论文发表刊物:《低碳地产》2016年12期

论文发表时间:2016/10/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/724b7300556486d5671a437c.html