# 基于高层民用建筑电气设计要点探究论文_张锋利

天津泰禾锦川置业有限公司 天津 300090

摘要：随着我国房地产行业的迅猛发展，高层民用建筑逐渐受到越来越多的关注，高层民用建筑电气设计中的问题也逐渐的突显出来。高层建筑与多层建筑相比其不同之处在于楼层多、人口密度大、供电系统复杂、安全系数低，因此，设计师在对高层民用建筑的电气进行设计时要充分考虑安全性、可用性与方便性。并且要在不影响用户对电气正常使用的前提下尽量保证节约能源，本文将针对高层民用建筑近年来在电气设计方面所遇到的问题进行高层民用建筑电气设计的原则、以及设计要点分析。

关键词：高层；民用建筑；电气设计；要点

引言

民用建筑电气设计与人们的生活质量和生命财产安全息息相关。近年来，电气设计常见问题而引发的民用建筑安全隐患和安全问题占有较高的比例。在这种情况下，为了尽可能的避免问题的发生，提高民用建筑的质量，对民用建筑电气设计常见问题进行深入的探究和分析就显得尤为重要。

1高层民用建筑设计的基本原则

1.1满足建筑的需要

在建筑电气的设计中，不仅需要对电器进行节能控制，还需要考虑是否能够满足建筑施工的需要，否则容易导致工程失败、工程施工时间长，资源浪费，成本提高等问题。所以，在建筑电气节能时，要做到满足工程施工的基本需要，比如，能够确保建筑施工设备的正常运行、通道的日常照明等。

1.2经济性

建筑工程的施工需要给企业带来经济效益，因此，在建筑电气节能设计时，需要考虑是否能够满足企业的经济效益。在具体实施时，需要确保整个工程施工的基本需要，避免出现不必要的消耗。在建筑电气施工前，要设计出一套合理的用电方案，提高施工速度和经济成本。

1.3避免能源损耗

实现建筑电气节能的主要目的是节约资源，实现资源的可持续利用。所以，在对建筑电气进行节能设计时，需要对整个工程进行大致的了解和掌握，然后再进行建筑电气的设计，这样才能设计出符合整个工程施工需要的节能方案，避免资源损耗，降低成本，提高企业的经济效益，促进我国建筑和节能事业的发展。同时，也需要注意其他方面的电力使用，如因为变压器的功率以及内部线路的损耗所造成的损耗，针对这方面的问题应该革新电力控制技术，避免造成资源浪费。

2高层民用建筑电气设计要点

2.1提高供电源的可靠性

安全性和可靠性是高层民用建筑需要做到的首要要求，所以为了做到可靠性，很多建筑企业均选用两路电源供电，这样做的目的就是在一路电源受损的情况下另一路电源可以正常供电，为高层民用建筑提供可靠的用电保障，当然，我所说的两路电路供电是指电源是来自两个完全不相同的电网的，也就是两个相互独立毫无影响的电源，这样才能保证在一个电源受损的情况下，另一条电源完全不受影响。另外，能保证用户正常用电的有效措施还有安装柴油发电机作为备选电源，这样在电源受到损害或是由于不知名原因不能正常供电时，可以在不借用任何电力的情况下进行发电，这就是柴油发电机的优点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2建筑物照明系统中的电气设计

照明在建筑物电气设计作用较为重要，在建筑设计中其照明面积比重最大，对此在电气设计中要综合实际状况就进行照明设计，进而满足人们的日常照明需求，因此可以基于一下几点开展：在开展建筑的电气设计工作的时候根据实际的自然采光因素对其进行优化，进而制定电气设计方案；在建筑的电气设计中，要根据其具体功能划分的具体状况，有针对的进行照明设计，提升电气设计的有效性，进而提升建筑照明效果的最优性；在高层建筑电气设计工作开展中要应用各种节能型的灯泡，在源头上降低各种能源消耗问题，保障其可持续发展；基于具体地需求以及状况，在建筑公共照明区域开展智能化的控制设置，减少不必要的资源浪费问题。

2.3接地及防雷的设计

高层建筑中的接地设计以及防雷设计是高层电气设计工作中的主要内容。由于高层建筑对地基的施工通常使用的建筑材料都以钢筋混凝土为主，同时以钢筋混凝土的剪力墙技术作为施工技术。因此需要对建筑中的金属管线提供保障以确保其安全性。在进行电力接地设计的过程中，通常使用混合型的接地系统，其主要方式是将防雷设计与电力接地以及电气设备的保护设计进行混合以作用于高层建筑中。此外，高层建筑设计中还应当使用避雷针以及避雷带以确保整个建筑的安全性。

2.4建筑物的供配电系统的设计

建筑物的供配电系统在进行电气设计中尤为重要，在实践中要对其进行系统分析，制定科学的设计方案，提升其电气设计的有效性；在实践中其具体操作如下：加强对电负荷的计算的重视，保障电气设计中其提供数据的精准性。在电气设计中要根据相关数据合理分配电负荷，对此进行变压器的设计中要保障负载率的最优性，继而在源头上提升电压器的使用效果与质量，延长其使用寿命；同时在实践中要通过集中处理以及分散处理的方式的开展无功补偿操作，继而降低压测功率因数，提升其整体的稳定性；在实践中对于具体的配电位置进行明确，让配电间、配电柜以及负荷中心具有一定的集中性，继而降低电压、电能存在的各种问题，提升其整体运行质量。在实践中应用各种高新能源以及技术，进而提升整个电气设计的科学性，在实践中高新能源具有较高的价值，可以节能减排，提升各项资源的利用率。

2.5民用建筑防火设计

据实际调查可以得知，电气是引发民用建筑发生火灾的主要原因。而造成这种现象主要是由于民用建筑的防火设计问题，具体体现在设计缺乏科学性以及消防电缆敷设不正确两个方面。从设计缺乏科学性方面来说，防火设计作为民用建筑电气设计的一个重要部分，在具体的设计过程中，设计人员如果没有重视具备可燃性特点材料中电气线路的穿管保护，或者忽视国家和行业内相关规范和制度，设计的电线线路以及配电装置难以满足民用建筑的消防需要，那么就会导致防火设计科学性的大大降低，增加民用建筑火灾的发生几率，造成安全隐患和安全问题的发生。为了避免这种状况的发生，必须要采取各种有效的策略和方法，比如针对各种电气火灾的成因，对民用建筑进行认真的防火设计，提高穿管保护的重要性认识，对防火设计较为优秀、典型的民用建筑进行深入的分析和借鉴，兼顾实用性原则和经济性原则等重要原则，在保证消防设备在火灾发生时能够正常使用的同时，对电气线路设计的安全性、可靠性和耐火性进行重点的提升。从消防电缆敷设不正确方面来说，当前民用建筑不仅人员较为密集，设备数量和种类极多，而且装饰和装修本身也都存在着较多的火灾隐患，所以对消防设计的要求是极高的。但是，在实际的电气设计过程中，都对包括消防泵以及防排烟风机等在内的消防设备，进行了过负荷保护等方面的设计，导致设备的可靠性极大的降低，从而对消防起到了负面的影响。因此，针对此种情况，必须要对工作电源和备用电源干线进行合理的敷设，保证其位于不同的金属线槽上，如果必须敷设在同一金属线槽上，则需要设计专门的隔板，并注意在线槽外涂抹具备较好防火性能的涂料。

结语

电气设备设计需要运用多方面的知识，而且在技术方面难度较大，所以设计人员在设计超高层建筑电气时面临着巨大的挑战。超高层建筑一般是综合楼或者民居楼，所以用电负荷与供电范围较大，再加上人员高度集中，配备了很多用电设备，所以设计人员除了要做好负荷计算、电源确定和变电所布设、电缆电线选择等工作，还要设计好疏散指示标志，安装应急照明系统，这样才为超高层建筑供电安全性提供保障。

参考文献

[1]李强.高层民用建筑中电气设计要点解析[J]．建材与装饰，2016（44）：108-109．

[2]钱森.高层民用建筑中电气设计要点解析[J]．通信电源技术，2016（04）：212-213．

论文作者:张锋利

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年2月上第3期

论文发表时间:2018/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/727c5b390fb2b9f8a666ff78.html