# 入厂煤化验数据实时采集系统建设管理研究论文_潘海斌

（内蒙古京隆发电有限责任公司 012100）

概要：本文针对影响化验结果因素、检定物质、仪器检定、业务流程等进行程序控制，实现化验过程在线监控，实验数据及时准确。采用标准化验室数据实施采集系统，可以规范化验过程的质量控制，定期将实验室间比对及存查煤样再检测报告录入到系统生成报告，验证化验室和化验员的检测能力，从而提高化验室和化验员的检测水平，确保检测过程数据真实、可靠。

1.入厂煤化验数据实时采集系统建设的意义

火力发电厂主要是以煤为原料，因此对入厂煤的质量检验工作一直是电力部门燃料管理工作中的重点。入厂煤化验管理是对来煤入厂质量验收采、制、化过程中的化验部分，是质量验收的重要组成部分之一。通过燃料入厂化验管理的系统实施，提高化验可信度。标准化验室数据实施采集系统，确保化验过程数据真实、可靠，应用效果具体体现在：

(1)化验全过程按国际程序执行，安全，规范；

(2)执行完整质量控制程序，数据准确、可靠；

(3)自动记录化验过程信息，结果全面、完整；

(4)查存样智能控制，存取样迅速，样本安全。

2.化验室现状及补充的设备

燃料管理部采制化化验室于2009年投运，化验室配备是按照每天6个煤样以下设置，共有三台灰挥发份测试仪、四台量热仪、两台定硫仪、三台电子天平、两台鼓风干燥箱、一台通氮干燥箱共计15台仪器，能够保证煤样的正常化验。其中灰挥测试仪、电子天平配有电脑。各仪器相互独立，无网络连接，不能实现在线监控，数据的实时传输。

为采用标准化验室数据实施采集系统，化验室根据其需要，购买了电脑3台、网络服务器1台、打印机1台、交换器2台、以及UPS1台、电脑与电子天平连接所需的数据线3根等。信息管理人员安装了新购回的各设备使各化验室、仪器能够相互连接，每台电脑均设立了IP地址，每台电子天平配备一台电脑。系统与化验设备集成方案如下图2-1所示：

图2-1

3.标准化验室数据实施采集系统说明

系统模块结构图3-1如下：

图3-1

系统流程总图如图3-2所示：

3.1接样管理

化验室接样人员接到样品后，点击系统中的接样管理按钮，点击接样查询，在接样查询界面中点击添加，弹出接样单登记界面，依据交接单信息依次录入所需登记到系统中的数据（交接单编号、样品数量、接样时间、送样人、接样人、备注），然后点击保存，即可保存所登记的接样信息。

图3-2

3.2转码管理

输入送样编号或者接样日期后点击查询按钮，查询结果将会显示在转码信息一览中；选中一行或多行数据，点击转码按钮，按照配置的转码规则将会生成化验编号；点击保存，将生成化验编号的数据保存到化验转码表中（已经转码的数据行不得再次进行转码）；点击打印按钮，打印选中的数据行，可单一或批量的将生成的化验编号进行打印。

3.3化验分配

输入接样日期或化验编号，点击查询按钮，即可显示待化验样品的样品编号和样品类别；点击分配按钮，弹出化验项选择窗体，选择化验项和化验人员，点击确定返回化验分配管理界面；点击保存，将保存已分配化验样品信息；选中想要删除的已分配样品化验信息，点击删除按钮，可以将选中的信息行删除。

3.4化验操作管理

化验操作步骤以全水分为例，其他项操作相同。

输入设备编号输入第一次化验的称量瓶编号称取称量瓶质量，选中相应的单元格按天平发射键，系统获得称量瓶质量称取试样质量，选中相应的单元格按天平发射键，系统获得试样质量，同时，系统自动计算出称量瓶和试样的总质量输入第二次化验的称量瓶编号称取称量瓶质量选中相应的单元格按天平发射键，系统获得称量瓶质量称取试样质量，选中相应的单元格按天平发射键，系统获得试样质量。

3.5报告管理

输入化验编号或接样日期后点击查询按钮，把查询结果显示在查询列表中，即可显示化验项目的状态;选中状态为“未审核”信息行，点击“生成”按钮，界面跳转至原始报告窗口选中已审核化验样品信息行，点击“查看”按钮，跳转至原始报告窗口，可对原始报告的信息进行查看，但不能进行审核。

3.5.2化验报告

输入化验编号，接样日期或者状态，点击“查询”按钮，把查询结果显示在下面的查询列表中。选中状态为未审核的化验样品信息，点击“生成”按钮，界面跳转至原始报告窗口。选中化验样品信息行，点击“查看”按钮，跳转至化验报告窗口，可以对化验报告进行查看和作废操作。

3.6留存样管理

添加：窗体加载完成之后显示当前日期的留存样信息，点击“添加”按钮时，产生新行供用户输入数据。当用户输入完成之后点击“保存”按钮可以将数据保存。在登记留存样时，除了”备注”信息可以为空外，其余信息均不能为空。

查询：当用户需要查看留存样信息时可以按照化验编号和时间进行查询。在化验编号框中输入化验编号，点击查询按钮，可以查询到与该化验编号对应的留存样信息。

废弃：当留存样需要废弃时，选中带废弃的留存样记录，点击“废弃“按钮将留存样标示为废弃。

3.7设备管理

添加：鼠标点击添加按钮就会生成一条插入的栏,点击输入框, 对相应的信息进行输入(注意数据不能为空,数据要完整准确)。日期系统会自动初始化不需要填写,然后鼠标点击保存，数据就会存储成功了。

3.8配置管理

3.8.1氢值管理

手动选择“矿别”或者“年份”，点击“查询”按钮，下方信息栏中会显示出所有符合要求的数据。如果有新的氢值信息需要录入，点击“添加”按钮，信息栏中会显示出一行新的空白数据，手动填写或者选择表格内容，填写完成后，点击“保存”按钮，将相关信息保存至系统。

3.8.2环境登记管理

手动选择“开始日期”和“结束日期”，点击“查询”按钮，下方数据栏中显示出日期范围内所有数据。点击界面中“添加”按钮，数据栏中刷出一行新的空白数据，手动填写或选择表格内容。新数据填写完毕，或者对某行数据进行相关修改后，点击“保存”按钮，将信息存储至系统。如果想要作废某条数据，选中该行数据，点击“作废”按钮，该行信息将被标识为作废。

3.9人员维护管理

可以对化验室的人员进行管理，分别进行权限设置。

4.系统升级完善

在标准化验室数据实施采集系统使用过程中，结合本单位实际情况，根据我们提出合理化建议，对软件进行升级。

在化验分配单条分配中添加“硫分”的化验方法选择，

电厂可以通过设置默认值来减少手工选择，为默认设置硫分的化验方法为“库伦滴定法”

（1）质量录入界面，是为了录入自动化验中硫、弹筒热的器皿质量和试样质量。化验编号是在化验分配后，化验数据未计算之前，先用天平测量器皿质量和试样质量。这里的天平型号、天平编号、器皿+试样质量会在原始报告中显示。

（2）化验数据管理中会对自动仪器传过来的数据与质量录入中的数据进行对比，如果数据不一致则出现如果一致，择计算出平均值。

（3）原始报告中修改如下

1）全硫的器皿质量和热量的坩埚质量不显示。

2）高位热平均值(Qgr,ad)一栏不使用，添加弹筒热平均值（Qb,ad）。

3）将实验前/后温度改为 "前/后℃",将湿度改为"%"

化验报告中，检验所依据的标准显示为化验国标、化验方法、采制样方法。

5.结束语

建设入厂煤化验数据实时采集系统，提高化验可信度，进而为采购结算提供可靠的支持，为逐步降低采购成本、评估供应商供应绩效、精细化煤场配煤管理等提供支持。达到了火电厂创新业务管理、提升经济效益的目标。

参考文献：

[1]煤中全水分测定方法国标GB/T211-2007

[2]煤中全硫的测定方法国标GB/T214-2007

[3]煤的工业分析方法国标GB/T212-2008

[4]煤炭分析试验一般方法规定GB/T483-2007

[5]煤的发热量测定方法GB/T212-2008

[6]京能集团标准：《燃料管理办法》Q/BEIH－225.15－02－2010

[7]京能集团标准：《燃料采制化管理办法》Q/BEIH－225.15－03－2010

作者简介：

潘海斌，男，1991年生，吉林人，工学学士，助理工程师，现在内蒙古京隆发电有限责任公司电厂管理工作。

论文作者:潘海斌

论文发表刊物:《电力设备》2016年第3期

论文发表时间:2016/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7285761b9200b8de2aba79bb.html