# 天然气流量积算仪校准与节能效果探讨论文_郝刚

摘要：近年来在天然气流量计量的过程中，受到诸多因素的影响还存在偏差问题。为解决计量偏差，相关的技术监督中心研发出天然气陆良积算仪设备，有效进行天然气流量的测试，在装置在线校准以后，数据可提升0.15%，能够有效控制天然气计量的偏差，不仅可以为相关工作的实施提供技术保障，还能起到能效校准的目的，为节能降耗工作的实施提供准确依据。

关键词：天然气流量积算仪；校准；节能效果

近年来在我国天然气产量不断提升的背景之下，天然气计量工作受到广泛重视，然而，目前天然气计量的过程中还存在很多问题，不能确保工作效果。而流量积算仪在应用的过程中，天然气集输期间会得到较为广泛的应用。但是，在流量积算仪自身误差累计的情况下，很容易导致天然气的上游与下游年度气量结算有差距，这就需要结合实际情况，有效开展各方面工作，全面进行天然气流量积算仪的校准工作，提升其节能效果。

一、天然气流量积算仪的应用分析

在天然气计量工作中，从贸易结算的角度来讲，计量的准确性受到广泛关注。近年来我国在天然气计量技术方面，已经研发出很多新的技术，逐渐实现智能化，利用网络信息技术进行远程仪表的通信处理，实时化监控仪表的情况，自动记录其中的数据信息，然后自动化归档处理。在检定的工作中，检定方式主要按照实际情况，将天然气作为检定的介质，量值方面溯源会从静态单参数，向着动态化多参数的溯源方向发展。在益鸟选型方面，从单一的标准专项多元化的仪表标准，按照现场的情况，针对性选择仪表开展流量的测量工作，同时还能逐渐的利用计量系统，有效进行数据的全过程监督与管理。近几年，智能化流量积算仪，以微控技术作为核心，可有效进行天然气流量的计量处理，通过计算机设备、智能化流量积算仪设备，有效开展相关的天然气流量计量工作。流量积算仪设备在应用的过程中，体积较小，成本较低，功能非常强大，目前已经被广泛应用，可以和天然气的流量计设备配套使用。其在应用的过程中，具有一定的温度计压力补偿功能，可以在理想气态定律的情况下，有效进行补偿，并实现天然气瞬时流量与累计流量的计算，将计算结果显示出来。目前在高性能微控器械设备、集成化转换电路的应用过程中，可使得流量积算仪设备的计量准确性提升，促使计量水平的增强，在准确计量天然气流量的情况下，可减少误差问题的发生，通过降低误差来合理控制天然气资源的配置工作，预防浪费的问题，达到节能目的[1]。

二、天然气流量积算仪的误差分析

对于天然气流量积算仪设备而言，在使用的过程中，属于智能化仪表，能够与很多种传感器设备、变送器设备相互配套使用。在运行的过程中，可在现场中采集模拟量信号，然后将其转换成为数字信号，有效传输相关的信号，然后利用微处理器设备，计算数字信号，然后获得到天然气的瞬时流量信息与累计流量信息。在此期间，流量积算仪设备的应用，可以利用温度、压力与压差的变送，有效进行现场温度、压力与压差数据的搜集，将其转变成为电信号，用来计算相关的天然气流量。由于流量积算仪在应用的过程中，功能较多，使用起来非常复杂，很容易出现故障问题与误差问题。首先，在信号转换的过程中，由于现场中存在的信号，属于电流信号，需要将其转变成为电压信号才能计算，而现场工作中存在诸多干扰因素，如果不能有效预防干扰因素带来的影响，就会产生误差问题，尤其在电流衰减的情况下，误差问题的发生率很高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，在流量积算仪应用期间，本身的计算软件出现故障或是问题，也容易造成误差现象，不利于流量积算仪的合理应用[2]。

三、天然气流量积算仪的校准与节能效果

为确保天然气流量积算仪在应用过程中不会出现误差，应该做好校准工作，有效提升设备应用的准确性，同时分析其节能效果，结合实际情况进行处理。具体为：

（一）校准措施

流量积算仪设备的应用，经常会出现误差问题，所以，在使用之前必须要对其进行校准处理，保证设备使用的准确性。流量积算仪的校准工作中，应该积极采用编写类型的多路过程智能化校验设备，在天然气计量的工作中，可以实现多路信号的同步输出与测量。在此期间还需要确保过程处理、数据处理的软件，保证软件的应用符合技术标准，工作中可以根据具体的生产情况，有效调整与修改具体的参数。与此同时，还需进行多种信号接口的连接处理，在多种信号接口连接的情况下，能够有效消除在计量期间的信号干扰，提升积算仪应用的准确性。在工作中可以采用先进软件技术，在其中按照国际标准进行编写处理，然后开展验证工作，确保相关流量软件计算的准确性。在使用此类装置的过程中，校准期间必须要合理使用校准装置进行处理，在积算仪信号采集的工作中，将数据与校准装置相互连接，通过校准装置进行数据的对比，利用误差计算的措施获得相关校准结果，全面开展各方面的校准处理工作[3]。

（二）节能效果分析

天然气计量工作属于节能基础，也是节能效果衡量过程中的重要数据支撑，天然气计量准确度，对能耗水平会产生直接影响。一般情况下，天然气生产与输送，属于能耗管理中非常重要的环节，只有全面提升相关计量工作效果与水平，才能预防出现“气糊涂”的现象，准确统计能耗数据信息，了解能耗的真实水平，并开展节能管理工作。按照上述的校准方式，对天然气流量积算仪有效进行数据校准处理，这样可以为天然气的计量，提供较为良好的现场校准依据。例如：在天然气的输送环节、销售环节中，双方可能会提出流量的异议，此时使用装置开展校准工作，1小时累计天然气的误差，在2立方米左右，1年的累计天然气误差问题也会随之展现出来，将近2x10，可全面反映相关的误差问题。在有效解决误差问题的情况下，就能够确保天然气计量工作的准确性，全面针对天然气的能耗情况进行计量，便于开展节能管理工作，节能的效果良好[4]。

结语：

天然气流量计算机校准的过程中，一年能够累计生成将近2x10的计量误差，在此情况下，就应该定期的进行流量积算仪的校准活动，保证所提供的数据信息安全可靠。只有全面计算天然气上游企业与下游企业的计量数据，确保数据信息的可靠性，才能为企业提供优化产业结构的依据，提升能源的利用率，对工艺技术与机械设备进行优化，并且制定完善的能源管理方案，从根本上预防“气糊涂”，在一定程度上可以提升天然气的节能管理效果，宏观对其进行管理，起到非常重要的作用。在未来的工作中应该积极进行天然气流量积算仪的校准处理，保证数据信息的准确性与可靠性。

参考文献：

[1]董洁.天然气流量积算仪校准与节能效果分析[J].石油石化节能,2019,9(9):41-42.

[2]王震.多功能过程校准仪应用于天然气流量积算仪校准的实验研究[D].天津:天津大学,2016，45（56）122-239.

[3]李瑞.流量积算仪标准装置的实验室间比对设计[J].计量技术,2018,57(4):56-59.

[4]沈超,裴全斌,刘博韬, 等.流量积算仪计量标准装置不确定度评定[J].计量学报,2017,38(3):333-335.

论文作者:郝刚

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7286c682bee3b2927de03c59.html