# 浅析机电设备安装工程的施工技术论文_匡立余

身份证号：45022119740326xxxx

摘要：改革开放后,我国各行各业迅速发展,为国民经济的提升带来了显著的效果。建筑行业也是迅速发展行业中的一名大军。而整体建筑工程项目能否通过检测最重要的是机电安装施工技术和质量是否能够达到规定的标准。机电安装工程操作起来比较复杂，并且在整个施工过程中需要使用到的材料、方案和人员等都需要经过严格的筛选。施工人员也需要进行施工前培训，以便他们能够更好地了解施工过程中的重点以及施工技术要点。

关键词：机电安装工程；施工技术

引言

随着时代发展，建筑工程逐渐向现代化、智能化方向发展，建筑机电安装工程所涉及的内容越来越广泛、越来越丰富。在建筑机电安装工程实施过程中，为了更好地适应建筑工程行业发展，保证建筑功能及后续空间的扩展，必须合理选择建筑机电安装施工技术，相关企业要努力增强自身优势，对已有施工技术进行改进、创新，提升现场质量管控水平，确保建筑机电安装质量及安全，为后续设备正常运营提供保障。

1机电设备安装工程概述

在建筑工程中，机电安装施工技术管理是建筑机电施工的关键步骤，其安装质量直接影响机电安装管理水平。为了确保机电设备安全使用，这就要求在机电安装施工过程中，保证安装技术安全可靠。在以往的机电设备安全事故中，究其主要原因，技术管理缺失、技术人员专业素养偏低和设备出现质量问题。若发生事故，会对建筑施工单位造成巨大的财产损失，同时严重威胁施工人员的人身安全。在建筑机电安装工程技术管理中，明确管理目标，保证施工人员的人身安全，有效降低安全事故的发生概率，从而保证机电安装工程安全。

2机电设备安装工程的施工技术要点

2.1施工前准备

1）首先需要明确建筑机电安装工程标准，为建筑机电安装工程提供有力的依据。具体来说，就包括机电设备功能详述、设备验收指标标准、设备情况说明及验收规范、与其他专业之间的协调配合等方面的内容。通过对建筑机电安装工程进行管控，确立合理的质量、工期等目标，对系统中所涉及的

各类设备关键参数进行详细说明。相关设备的型号规格对建筑机电安装质量、外观、寿命等产生影响。为提升建筑机电工程建设成效，需要根据设计及功能要求合理选择机电设备，严格控制设备、设施的质量，认真做好相应的管理工作。相关灯具、空调、电机、风机等不仅要能够提供基本的使用功能，还要满足美化环境、节能减排、装饰房间的要求，在具体选择过程中需要结合建筑整体布局、格调，达到实用、美观、安全的目标。

3）施工方需要结合设计要求对机电安装图纸进行审核，通过相应的技术交底及设计交流做好安装前准备，涉及单位通过技术交底向施工单位明确介绍图纸相关细节，提前排除后续机电设备安装过程中可能存在的问题，施工方要结合自身施工经验确定图纸中设备、管线等布局是否合理，并了解各个重点设备、设施的施工工艺标准及重难点内容[2]。

4）要做好材料、器具的质量控制。当前，建材市场中的机电设备、材料质量差异较大，甚至出现真假难辨的情况，在进行采购时必须在明确材料、设备相关参数、型号的前提下选择具备相应资质的供货商，需要进行检查、检验的材料必须严格依照标准选择具备相应资质的人员、机构进行检查、检验，确保所选择的材料、设备能够满足环保、节能、安全、成本等方面的要求。

2.2施工中管控

1）建筑机电安装工程主体施工时，首要任务是必须明确建筑机电安装的重点环节及工序。其中，配电装置、配电箱、电力电缆属于较为关键的交叉环节，只有明确关键及交叉环节的关系，才能采取相应措施，并根据相关工艺标准进行现场管控，及时发现施工中存在的问题，采取有效措施预防相关问题，同时，在此基础上进行工程主体质量的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行混凝土浇筑时，必须安排专业人员在现场监督，避免浇筑、振捣期间造成线管、开关盒出现移位或损坏，给后续施工造成影响。

2）配电设备需要将电能进行二次分配，其工作性能会影响建筑内部照明、动力等系统的工作，所以，配电设备的安装必须严格遵循相应规则开展工作。加之建筑工程中涉及的配电系统设备、设施内容较多、型号较杂，受人员素质影响，容易出现安装错误，造成多次返工的问题，需要提前将各类配电设备、设施进行对号入座，加强施工过程中的审核、检查，安装施工时根据具体建筑情况进行施工。

3）在建筑内部进行设备、设施安装时，要尽量在墙体砌筑之前开展工作，安装完成后要及时进行成品保护。负责建筑机电安装工程的技术人员要与土建工程技术人员进行现场水平、标高等参数的核查，然后，据此确定各类管线的预埋、安装位置。土建抹灰操作之前按照核对的各类参数，再次对机电预留孔洞进行检查，确保满足工程设计标准要求，然后，将各类箱盒、面板固定稳固，对于各类暗配管线要检查是否通畅，并协调土建在抹灰时做好设备、设施的收边收口工作。

4）建筑机电安装工程涉及不同专业，不可避免地会出现交叉施工问题。在具体施工过程中需要协调各方工作，确保建筑机电系统的施工、调试能够稳步和有序开展。避免各个专业不交流、不沟通的局面，减少对建筑机电安装工程进度的影响，通过各种碰头会、交流会，对各个专业进行统一协调，并细致分析可能出现交叉的区域、工序，制订科学的配合规划，确保建筑机电安装工程能够按照计划顺利开展。

2.3设备安全防护措施

1）建筑机电安装工程中必须重视各类绝缘性能及绝缘防护工作。施工过程中要对还未使用的材料、设备进行管控，确保其绝缘性能不下降，使用前要进行绝缘检查，确保主材、成品的绝缘性能满足标准规范要求。一旦施工存在疑问必须选择具备相应资质的人员、机构进行检查、检验，确保材料的绝缘性能能够达到标准，对于施工中造成的绝缘层损坏，要依照工艺要求进行处理，确保其绝缘性能得到恢复。

2）建筑机电设备安装过程中需要考虑设备、设施的防雷接地，为确保机电设备安全，要对屋顶外沿、突出位置进行防雷处理，对于使用钢筋并进行绑扎的，需要将绑扎点进行焊接才能满足相应的使用要求，在防雷引下线的施工中，要按照电气安装工程中有关于接地装置的相关要求进行科学的搭接，并且在接地装置中也要采取相应的绝缘保护措施。综合考虑建筑高度进行计算，确定地下预埋的深度，结合建筑地下环境、防腐防冻的因素，确保建筑机电工程整体接地效果[4]。

3）不少建筑机电设备、设施需要具备过载、短路保护才能正常投入使用。当线路当中出现短路问题，电流会猛增至正常值的几倍甚至几十倍，不合规的熔断器无法满足机电设备短路保护要求，因此，必须根据设备状况选择具备相应分段能力且额定电流、额定电压满足使用要求的熔断器，而过载保护额定电流必须与负载电流匹配，通常由自动开关完成，自动开关可配备的种类较多，包括失压脱扣器、分离脱扣器、电流脱扣器等类型。

结束语

总而言之，机电安装的质量和施工管理及技术息息相关，因此一定要依照施工规范进行操作，保证施工质量，只有如此才能建设出高水平的工程，规避质量风险，提高企业的效益。

参考文献

[1]谢闯.建筑工程机电安装施工技术与管理策略[J].中国标准化,2017(6): 125-126.

[2]薛天懿.论建筑工程机电安装施工技术管理[J].门窗,2017(4):114.

[3]杨春爱.建筑机电安装工程施工的管理策略分析[J].名城绘,2018(2): 477-478.

[4]杨德祥,杨红梅.建筑机电工程中安装施工管理策略探析[J].现代企业文化,2017(11)114-116.

论文作者:匡立余

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7295d54dffd320daaa680636.html