# 石材放射性污染与控制论文_马伟诚,朱振华

镇江市建科工程质量检测中心有限公司 江苏镇江 212003

摘要：文章论述了石材放射性污染对人体的危害以及不同种类大理石、花岗岩的放射性含量指标，提出对于饰面石材放射性污染的控制建议。

关键词：石材放射性；污染；控制

1 引言

随着人们生活水平的提高，人们对于居住环境品质的要求越来越高。各类天然及人造的饰面石材在办公及家庭装修中不断被采用。然而，对于天然石材http://www.stonebuy.com/放射性危害的说法一直不绝于耳。这让消费者在选择石材http://www.stonebuy.com/做为装饰材料时产生了恐惧感。放射性成了能不能选择石材http://www.stonebuy.com/作为装饰材料的取舍准则。对于那些已经采用了石材http://www.stonebuy.com/装修的家庭，“放射性”却时常成为他们的精神负担。

2 饰面石材放射性危害

饰面石材的放射性对人体的危害，主要通过两个途径实现：一个是外照射，主要是γ射线电离辐射；另一个是内照射，主要是通过吸入放射性气体——氡及其子体，在体内近距离释放α射线。γ射线能量较低，所以外照射对人类的危害不是很明显，除非其外照射指数特别高。而内照射对人体的危害程度就更大一些。放射性核素U-238在衰变过程中生成镭，镭不稳定继续衰变成氡。氡是一种放射性惰性气体，容易吸附在空气的灰尘中，在不通风或人们长时间停留的环境里，很容易被吸入体内。氡在人体内继续衰变，放出射线，形成内照射，危害人体健康。

3 国内饰面石材放射性污染控制

我国2002年1月1日实施的GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准，对以水泥、砖瓦、砂石等建筑主体材料规定了严格的内照射和外照射指标，对以花岗石和建筑陶瓷为代表的装饰材料规定了内照射和外照射指标及相应的适用范围（见表1）。而GB6566-2010于今年7月1日正式实施。该标准取消了花岗石大于C类的分类，这是由于老标准执行这么多年来，放射性大于C类的石材几乎未发现。

从表3的检测数据可以看出，除个别品种外，国产花岗岩放射性绝大部分属于A类，而且大多要比标准指标低得多。黑色花岗岩普遍比较低，接近大理石的放射性水平。带有黑色云母杂质的花岗岩、红色花岗岩放射性水平相对较高。进口石材中，也只有少数品种放射性水平偏高。石材的放射性水平也存在不均匀性。同一块板材，外观花纹色调有差异的地方放射性水平是不同的。不同批次的荒料之间放射性水平也会有差异，有些品种差异会非常大。据相关部门统计，我国产的花岗岩目前还未发现有C类以上的品种，多为A类，个别品种为B类。

5 建议

虽然标准对材料放射性作出了严格的分类及使用范围限制，但并不是说A类石材就绝对安全，B类石材就绝对不安全，这其中还有一个单位空间的用量问题。所以，家装时正确的做法应当是先将石材样品送到有资质的检测机构进行检测，确定其放射性含量，再根据其用途和用量采用灵活的防范措施。对于内照射指数偏高的石材，如果用在室内，一定要注意多通风，减少氡的富集，最好不要用在卧室等长期封闭的空间。对于内、外照射指数均较高的石材，尽量少用，或参考国家标准用于室外饰面等其他地方。

6 结语

放射性物质的半衰期长达上亿年，是一个漫长的释放过程，不像甲醛、TVOC、苯等有机物，可以通过一段时间的挥发得以消减，放射性是永远存在的。我们应以科学的观点正确对待饰面石材的放射性问题，适当合理地选用石材，达到既美化家居，又保证身心健康的目的。

参考文献：

[1]GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》中国标准出版社，2002

[2]GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中国标准出版社，2010

论文作者:马伟诚,朱振华

论文发表刊物:《基层建设》2017年第36期

论文发表时间:2018/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72a42d011a14d375682203c7.html