# 浅谈架空输电线路雷击闪络预警方案论文_滕骏,张旭

（国网四川省电力公司广元供电公司）

摘要：现在有关部门所拥有的架空输电线路雷击预警方案大多是根据一定的区域内是否发生雷电而进行预报或者是预警的，根本就没有办法对雷击输电线路造成闪络风险进行而进行预报或者是预警。因此而提出了一种架空输电线路雷击预警的方案，具体的实施步骤为：有机的结合气象卫星云图和雷电监测网站实时监测信息来确定雷暴云的位置及其运动的发展趋势，以被保护输电线路之间的距离与大气电场仪探测到的雷暴云为主要依据，通过实时监测雷电监测网的雷电信息，分别启动三项预警：输电线路雷击闪络预警、输电线路雷击预警和输电线路雷电预警。要根据时间间隔雷给出相应的线路雷击闪络预警等级和预警程度，一直要坚持到到预警解除。这种方法在提高架空输电线路预警的准确性以及空间准确度上的考虑特别细致，极大地增强了预警的可操作性，有着很强的应用价值，本文就浅谈架空输电线路雷击闪络预警方案进行了详细的论述。

关键词：架空输电线路；雷击闪络；预警方案

随着社会的发展，经济的进步，居民的用电量也在不断地增加，因此用电网络也不断地发展了起来，努力的实现在所需供电区域内输电线路的整体覆盖率。在现在的输电网络当中，架空输电线路是最主要的输电线路形式，构成了整个电网中的主体骨架。所以，输电线路运行的主要状况也决定了电力供应的质量。

（一）雷击闪络对架空输电线路的危害

架空输电线路可能遭受雷击的形式主要体现在三种方面，一种是直接雷击形式，也就是说云层中所产生的雷电直接击中输电线路而产生的架空输电线路遭受雷击的行为，这种雷击形式所出现的概率一般是比较小的，只要相应的增加一些防雷设施就可以实现防雷的目的；第二种是感应雷击,这种雷击现象就是输电线路的铁塔在遭受雷击之后，线路出现感应过电压，这也是最主要的雷击形式。第三种就是雷电反击，雷电反击是指雷电在对避雷针进行袭击之后对输电线路进行的反击，从而产生的输电线路瘫痪，停止电量供应的现象。据有关部门的统计，就跳闸这一种故障而言，因遭受雷击而导致的就占据了整体的20%以上。

（二）架空输电线路雷击预警技术的国内外研究现状

1、架空输电线路的防雷现状

现在的供电企业对架空输电线路遭受雷击的问题也进行了大量的研究，并且也在原有防雷理论的基础上相继提出了很多的新型的防雷措施，希望能够实现对架空输电线路的可靠防雷。但是这些研究成果的表现形式各异，都属于被动的防雷措施，也就是说都是通过对架空输电线路加装防雷设施或者是采取各种防治手段的防雷水平的提升。

2、架空输电线路雷击预警技术的发展现状

雷击预警技术就是指通过特殊的技术实现对输电线路的有效监控，遇到可能会遭受到雷电袭击的情况时，提前发出预警信号，这样就可以给架空输电线路控制系统提前准备的时间来采取有效的防雷措施，从而将雷击所能够造成的损失最小化，实行比较有效的主动防雷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是对于这一方面的研究，一般有以下两种方式：第一种就是通过对于雷暴产生的主要特点进行分析，借助一些必要的设备来进行雷击区域确认，比如卫星云图，对区域内的环境条件是底线对架空输电线路类及概率的分析，然后根据所分析的结果来决定是否进行雷击预警；另一种方式则是对架空输电线路遭受雷击之前的线路状态来进行分析，然后进一步实现对于可能遭受雷击概率的分析，这同时也就是架空输电线路中雷击闪络预警方法的原理所在。

（三）架空输电线路中的雷击闪络预警方法

1、架空输电线路中的雷击闪络预警原理

架空输电线路在遇到雷电的攻击时会出现闪络的现象，但是架空输电线路的雷击闪络预警则可以在雷击发生之前对控制系统进行报警，从而给架空输电线路控制系统提前准备的时间来进行有效的防雷措施。这种预警方式主要是从三个方面来进行预警的，分别是:雷电、雷击、闪络三个方面。架空输电线路雷击闪络预警的原理就是，通过气象星云图以及雷电监测网对雷电的具体方位和走向进行监测，并且有机的结合所需要保护的架空输电线路和雷电的距离，对雷击闪络、雷电、雷击三种情况进行预警，这样能够更有效地保障整个架空输电线路的稳定、安全的运行。

2、架空输电线路雷击闪络的预警流程

（1）根据雷电监测网实时监测结果与实施气象云图，实时预测雷暴云主体的位置及其运动趋势。如果检测出雷暴云即将接近被保护的架空输电线路，就立即启动架空输电线路中的雷电预警的程序。

（2）如果大气电场仪检测到被保护的架空输电线路附近可能存在雷云电场，就立即启动架空输电线路中的雷击预警程序。

（3）进入雷电定位系统，查询被保护的输电线路在最近一段时间、一定的范围内雷电发生的信息，一旦发现有雷电在附近活动，就立即发出架空输电线路的雷击预警信息。

（4）将所查询到的雷电信息输入输电线路雷击闪络风险评估程序，实施评估可能导致输电线路发生的雷击闪络数量，计算这个数量与查询到的雷电总数的比值。

（5）如果这个比值大于0，就启动架空输电线路的雷击预警程序，发出预警信息。如果这个比值小于0，那么就证明没有雷暴云出现在附近，就不用启动架空输电线路中的雷击闪络报警程序。

（6）如果大气中的电场检测仪探测到输电线路附近的雷云电场消失，就结束输电线路雷击闪络预警，并结束输电线路雷击闪络预警程序，要利用有关设施确定雷暴云主题位置及其走向，一旦确定了雷暴云已经远离输电线路网，就结束输电线路中的雷击预警程序。

参考文献：

[1]谷山强,陈家宏,陈维江等.架空输电线路雷击闪络预警方法[J].高电压技术,2013,39(2):423-429.

[2]李宇晨.架空输电线路雷击闪络预警方法[J].科学与财富,2016,8(5):657-657.

[3]吴志伟.架空输电线路雷击闪络预警方法研究[J].决策与信息（下旬刊）,2016,(5):289-289.

论文作者:滕骏,张旭

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72a7a4e8951dbe2b1dd2fca0.html