# 浅谈高层住宅地下室防水施工技术论文_王连营

摘要：高层建筑物的地下室项目当今正在快速发展。目前地下室工程项目一般主要成分都是钢筋混凝土。如果由于施工不规范导致地下室产生漏渗的情况，就会危害高层建筑的整体架构，也会给施工工程项目的安全性造成隐患，也会缩短施工工程项目的使用年限，还会给施工方和使用方造成很大的经济损失。所以，高层建筑物地下室防漏防渗工程的施工需要全体工程施工人员和全体高层管理人员更多的重视，并使用合理的规范的科学的施工技术来提高地下室防渗防漏工程的质量。

关键词：高层建筑；地下室；防渗防漏；防水施工技术

引言：目前，中国的高层建筑地下室项目工程越来越多，在当今地下室项目的快速发展中，几乎都是采用混凝土建造的。如果建筑物长期在水环境中浸泡，必将会造成混凝土受损，钢构建材腐蚀，影响混凝土结构的实用性并且影响主体结构的安全性，影响建筑物后期实用的年限，也会给企业和人们带来严重的经济损失。在高层建筑的地下室防渗防漏的整个施工过程中，都必须要对施工中的每一个环节进行实时的管理和监测，以保证地下室防水工程的施工质量。

1.防渗防漏混凝土施工技术分析

高层建筑地下室防渗防漏工程首先的工作是检查施工材料，比如严格控制混凝土中细沙和碎石的含量和控制细沙和碎石中水泥的含量，并且定时定量的对混凝土样本进行多样化代表化的随机监测。为了缩短混凝土浇筑的实践，集中搅拌，多台搅拌机协同工作，不间断的工作，连续灌溉和加速施工，以保证混凝土结构的可实用性。为了减少混凝土的收缩，应根据混凝土材料和标志的特性设计结构强度，并确定其抗渗抗漏的综合能力，根据混凝土抗渗漏能力评定混凝土的等级。当混凝土的水和石灰比例为0.5时质量最佳，能形成坚韧的强度和高抗渗的等级。混凝土配合比的设计是混凝土工程中非常重要的一项工作，混凝土的配合比能影响混凝土工程的工序能否顺利施工，也会影响混凝土工程的质量是否合格，还会影响混凝土工程的成本是否最低。

在混凝土施工过程的浇筑工作中，使用输送泵输送混凝土进行浇筑，输送泵的机械性和流动性都很好。施工前应进行压力测试，以防止浇灌工作中输送泵的压力不足。在楼板混凝土浇灌工序过程中，应该注重楼板混凝土的重量不宜过重，厚度不宜过厚，否则在浇灌过程中容易产生缝隙。因此，有必要从地板的两侧同时倒出，严格精算和掌控混凝土初始凝固的实践，必须进行二次振动，振动后，混凝土逐渐被压实。底面应压平整以利于公共利用，并用塑料薄膜和草袋覆盖，同时做好隔热工作，阻止混凝土与外界温度之间产生较大的温差，以避免混凝土温度升高造成收缩并再次引起裂纹。混凝土外墙的温度差异要求更加严厉，此外，必须确保增强钢筋保护层的稳定性。外部维护工作大约在15小时内完成。

2.铺设改性沥青和防水卷材

在防水施工中铺设防水混凝土的工作做好了，就相当于完成了基础的防水层，这必须要求铺设防水性能好的建筑材料。目前一般采用的都是沥青防水材料，因为它物优价廉。在铺设卷材之前，必须清理混凝土表面和保护壁面的碎屑，不得有不平坦的表面。在铺设沥青防水膜之前，必须再次抹平表面。当底层混凝土的干燥率小于15％的时候，就可以铺设了，超级市场不允许进行电气测试。当聚集的水分含量较大时，应使用喷枪进行干燥。基础处理剂应均匀使用，一旦成型，就不能重复应用或留空白，厚度控制在3毫米，太厚或太薄都会使铺设结果差。防水线圈与混凝土垫层的结构一起铺设，首先需要附着层的过程，然后是内部，最后是平面。平面和高程交界处接缝不少于7毫米。在立面和平面的交界处的阴角和阳角处应附加一层，并根据钢筋的形状紧密贴合。地板基础层应用于空铺或发粘的情况，外墙应用于全铺。沉降到间隙中，必须控制沉降量以防止损坏防水层。这些卷册错落有致，使上部线圈覆盖在下部线圈上，以规避不能完美接缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.细部防水工程的施工技术

3.1防水施工缝的处理

施工缝的定义是在混凝土浇灌中，应前期规划需要或施工要求分段浇灌，在前后浇筑的混凝土之间形成的缝隙。因为先浇筑混凝土的时间也过凝固时间，而与后面浇筑的混凝土产生的接合面，这就是施工缝。施工缝的处理工作是防水施工中的重要环节。如果施工缝的施工处理不合理，则会消弱整个建筑的抗渗漏的性能。施工缝会导致混凝土产生裂缝问题，给防水工程带来安全隐患，并影响建筑物后期的正常使用。防渗防漏混凝土与地面必须连续浇灌，决不能因浇筑的不连续而产生施工缝。地下室的外墙建筑缝中只能保留水平建筑缝。浇筑施工缝时，应清除浮渣和碎屑，并在表面上铺一层混凝土护理剂，其厚度约为30毫米。防水混凝土应该及时浇灌混凝土以振动和压实。

3.2穿墙螺栓的防渗漏处理

在采用混凝土浇筑墙体施工时，必须要采用拉力螺栓固定。就有必要处理防止螺栓渗水漏水的隐患，也应该考虑防止因为螺栓破坏混凝土的防水。外墙可使用排水螺栓和安装其它防水道具，比如止水环。止水环由直径为70毫米的5毫米厚的钢板制成。 施工时，应该把止水环牢牢地焊接在螺栓上，不要有缝隙。撤走外墙螺栓的夹板以后，必须要在根部切开约20毫米深的道口，用焊枪将螺栓烧毁，并用防水砂浆填充该间隙，以消除任何间隙，泄漏点，排除隐藏的危险，以达到防渗漏的效果。

3.3穿墙管道的处理

高层建筑的地下室中有很多穿墙管，其中几乎所有的穿墙管都位于地下水位以下。开展防水施工工序的时候也应该需要进行防渗漏处理。在浇筑混凝土墙前，应该把穿墙管道埋在地表之下，还必须在套管上焊接止水环，以防止穿墙管渗水漏水。穿墙管与墙角之间的距离应不小于240毫米。止水环的安装应该根据实际要求进行焊接，止水环的安装位置必须精准再固定，它的一端应该跟预留的钢构焊接。从钢板上预留的浇筑孔中灌入沥青，细砂石，密封液胶和混凝土之类的软密封材料，并压实扎紧不得留缝隙。

3.4变形缝的处理

变形缝是指受外界因素的影响（如压力，温度，腐蚀）而产生的伸缩缝隙和沉降缝隙，变形缝隙的处理主要是为了预结构的伸缩，位移，变形和沉降，避免对项目的结构产生破坏和影响。如果变形缝隙导致工程项目发生渗水漏水现象，会缩短混凝土的使用寿命，更严重的会导致工程施工环境恶化，危及地下室的使用安全。必须严格控制在变形缝处浇灌的混凝土，止水建材和其它密封材料的使用规范，以保证工程不会渗水漏水。首先应该清除变形缝中的所有杂质，并保证各接触面清洁，并使用清澈的水冲洗，晾干后才能作业。密封件两侧的基础表面应提前打开约0.5米。混凝土应该与特殊水泥和密封材料混合作为基础材料。铺上一层碎石头，用干燥的吸水布把它挡住。浇灌混凝土的顺序应该从地板开始，然后是侧壁。灌浆管的底部延伸至干灌浆层里面去。在完善上层材料的固化强度之前，需要进行异质排水以消除水的压力。上部密封材料的强度必须符合技术要求。根据设计要求，变形接头的上凹槽填充有柔性防水材料。完成后，有必要确认喷嘴不会渗水漏水。可以使用气体保护瓶对管子表面进行灌浆。

结束语：

高层建筑地下室防水工程的好坏，会直接影响高层建筑的耐用性和安全性能。在防水施工过程中，应该严格控制每一个施工环节，如混凝土的浇筑，防水建材的安装，子项目的防水施工，从而确保整个高层建筑的防水功能。

参考文献：

[ 1 ]胡明玉.高层建筑地下室的各项技术要求以及技术规范参考[ J ].科技与企业,2016（09）:1-12

[ 2 ]张彤·浅谈混凝土裂缝产生的原因及其渗漏处理措施[ J ] .四川建材,2006（06）:46-48

[ 3 ]郭华.高层建筑防水混凝土施工相关技术要求探讨[ D ] ·山西大学,2016（08）:15-35

论文作者:王连营

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72d4c43f091ff0861323cf59.html