# 学校塑胶跑道建设管理的思考论文_陈文健

陈文健

（深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心）

【摘 要】塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率，是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。近年来，不断发生校园塑胶跑道有害残留物的超标问题，影响学生身心健康。本文对如何改进学校塑胶跑道的改进建设管理工作进行思考。

【关键词】学校；塑胶跑道；聚氨酯橡胶；建设管理

1、塑胶跑道特点

色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，美观耐久。

经济：维护便利，节省治理用度。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。

平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

耐磨缩性：不会受到钉鞋破坏和田径器材的重压而无法恢复弹性。

安全性：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，可防止跌倒所发生的运动伤害。

2、塑胶跑道的分类

塑胶跑道通常有标准跑道和非标准跑道之分。标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。

塑胶跑道根据结构、用料可分为：预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道。

预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道因其无可比拟的优秀性能是专业的田径运动场的常用类型，但其价格之高，是一般的大中小学所不能承受的。

混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道性能介于全塑型与透气型之间，价格要略低于全塑型等塑胶跑道，但也比透气型高了不少，对基础要求较高。

透气型塑胶跑道的性能完全可以达到GB／T14833—1993《塑胶跑道》各项指标，而且透气透水，施工期短，维护翻新也较容易，性价比最高，也是大中小学的首选。

EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。

3、塑胶跑道的适用范围

塑胶跑道适用于幼儿园、各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道、网球、篮球、排球、羽毛球、手球、公园、居民小区等活动场地。

4、塑胶跑道建设问题的分析

4.1、塑胶跑道有毒成分分析

4.1.1塑胶跑道一般为聚氨酯材料，再辅以颜料、催化剂、助剂、溶剂等。

劣质的聚氨酯内会残留较多这两种没有聚合完全的单体，对人体有害的就是这两种单体：聚醚多元醇和二异氰酸酯。

聚醚多元醇本身没有什么危害，但是在其生成过程中会有一些杂质混入，比如我们熟知的甲醛等醛类物质，这些物质的挥发和粘附，能够刺激我们的呼吸道和皮肤，产生种种不适的感觉。

4.1.2塑胶跑道中使用的溶剂中会挥发含有毒性的甲苯、二甲苯。

甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂，也是有机化工的重要原料。对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大等。

4.1.3劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂——铅盐，该物质能促进跑道凝固定型，目前铅盐催化剂在我国仍然具有相当大的生产量，因为其价格低廉、性能优秀，但是重金属铅会造成永久性污染。孩子的皮肤与这种塑胶跑道长期接触后，铅会渗透进身体内部，造成血铅超标，也就是铅中毒。

环保型塑胶跑道的催化剂，比如说铋盐，催化的效果和铅盐比效果差，价格贵。

4.1.4塑胶跑道中使用的有毒塑化剂，它能增加劣质跑道弹性，使其弹性达到国家标准。塑化剂中最常见为邻苯类塑化剂，过量使用甚至将导致男孩绝育。

4.2、施工管理问题

首先，塑胶跑道进入校园，是有入口把关的。产品的环保资质，是工程建设招投标的前置条件。但由于塑胶跑道建设是以建筑工程立项，中标单位多为建筑公司。而建筑公司并不生产作为化工产品的塑胶跑道，中标后需要进行转包。

再次，政府可以通过竣工验收，来为学校塑胶跑道安全把上最后一道关。但是环保、住建、教育、质监、体育局等相关部门均无法有效监管

最后，对多个工程案例进行分析，发现工程造价偏低是导致“毒跑道”事件的原因之一，很多塑胶跑道的项目预算造价已经远远低于市场价格，企业想要盈利，只能采取缩短工期、以次充好等方式，导致“毒”跑道的产生。通过打价格战进行的行业竞争很难保证最终质量。

4.3、标准建设问题

首先，2005年与国家标准化委员会制定了中小学体育器材和场地系列国家标准(GB/T 19851.1～19851.12)，对运动场地铺设的面层技术都有要求，这个标准一些地方没有完全执行，随着情况的变化，建议国家有关部门将此标准列入建筑工程施工质量验收标准规范及国家强制性条文明细，加强标准执行力度。

其次，国家标准GB/T14833—1993《塑胶跑道》为推荐性标准，标准只涉及了塑胶跑道的物理机械性能及厚度、坡度等方面.《塑胶跑道》对其中有毒有害物质限量没有要求，该标准在安全和环保方面尚未涉及，国家有关部门应加快制定塑胶跑道的聚氨酯中TDI等有害物质残留进行限量检测的标准。在“国家标准”出台之前，有条件的地方可先行先试，组织制定相关地方标准，对今后塑胶跑道的原材料、施工、验收、使用、养护、管理等进行规范指导。

最后，《2015年新建筑资质标准》已开始实施。该标准取消了19个专业承包资质，其中就包括体育场地设施工程专业承包企业资质等级标准。塑胶跑道相关领域迎来了“零门槛”时代。其解释为：取消体育场地设施工程不涉及建设工程的质量安全，可通过行业自律加强管理，允许市场自由选择。这将导致塑胶材料生产厂家和工程商鱼龙混杂，只要有本事中标，谁都可以做场地。有些小厂商为了迅速谋利，部分拿到标书的工程承包方会将工程层层转包。

4.4、施工检测问题

目前，塑胶跑道可依据的检测标准有国家标准GB/T14833-2011《合成材料跑道面层》、GB/T22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法第1部分：田径场地》两个，均属于推荐标准，不具备强制性。

两个标准对有毒有害物质包括苯、甲苯、二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯、铅、镉、铬、汞等规定了限量，但标准仍不完善，劣质厂商违规添加部分有毒物质，检测机构依据家标准根本无法检测，应尽快多方面论证补充完善。

国内聚氨酯塑胶跑道多为甲苯二异氰酸酯(TDI)型和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)型两种，MDI毒性较低，是TDI的取代型。但是，MDI在现有国家标准中没有规定限值。

塑胶跑道铺装后对空气质量的影响以及跑道上空空气的质量要求，目前也还没有相关的国家标准。

5、结语

目前塑胶跑道的安全环保问题已引起教育部、环保总局、建设部等部门的关注。加强学校塑胶跑道建设管理工作，是保障塑胶跑道质量的唯一法宝，以下几点是我们应该改进的方向：

（1）、完善塑胶跑道相关标准是塑胶跑道施工、验收、使用、养护、管理等工作的核心内容。

（2）、补充塑胶跑道施工验收检测限值是研判塑胶跑道品质的唯一途径。

（3）、实事求是确定塑胶跑道造价标准是塑胶跑道建设的主要保障。

（4）、加强行业监理是带动塑胶跑道建设标准化工作的技术保障。

论文作者:陈文健

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年4月总第209期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72e97cd3d3d86ac500ef97f5.html