# 血压计计量检定中常见故障的分析及其维修论文_刘奎武

龙江县质量技术监督检验检测中心

摘要：血压与人们的健康情况息息相关。对此进行血压检定的工作起着重要作用。相关人员进行血压测量时普遍用到的工具是血压计，血压计已经与人们的生活紧密相连。不仅是在医院中，还是在家庭中都会把血压计留作备用工具，这样做的目的是为了能够提高血压测量的整体效率。本篇文章主要论述血压计在检定过程中出现故障的原因而进行的分析，从而为维修方案提出相关建议，仅供参考。

关键词：血压计、计量检定、维修

血压是检查人们身体情况的主要数据，也是衡量人们健康的标准之一，血压的检定对人们身体健康产生重要的影响。在测量血压时经常用到的工具就是血压计，同时在临床医疗中也能得到较好的应用。根据我国相关制度的要求，血压计是强制检定计量器具。所以，相关人员在使用时，一定要按照要求定期的检定，确保工具的准确。

1、血压计的分类

科学技术在不断的发展，血压计在使用范围以及类型上都有较大的提高。现在使用的血压类型主要有以下几方面：第一，水银柱式血压计；第二，气压表式血压计；第三，电子式血压计。当前，各种大型医院临床上普遍应用的种类是水银式血压计，在家庭中使用较多的种类时电子式血压计。

2、水银柱血压计在计量检定中的常见故障和维修方法

目前，各种大型医院临床上普遍应用的类型是水银式血压计，在很早以前对水银柱式血压计就有所应用，相关人员在给测量人员检测血压的过程中，测量结果具有准确性。然而，水银柱式血压计在操作过程中要比电子式血压计操作起来更复杂化，较多的医护人员在初期使用过程中，倘若不能较好的掌握基本方法以及规范不正确等因素，就会对血压计的测量结果造成一定的影响。相关人员在使用水银柱式血压计测量的前期准备时，维修人员要尽可能在最短时间内找到问题所在，提高水银柱式血压计测量结果正确的能力，加强检定工作能够顺利进行。

在日常使用时，应当采取合理的方式对水银柱式血压计进行有效的保养，加强对维修工作的力度，对计量检定产生一定的影响，提高水银柱式血压计测量结果的水平。水银柱式血压计在使用时应当采取正确的步骤操作：第一，应该先打开盒盖，然后观察汞柱所在的地方，确保其位置在“0”位上；第二，应当把臂带绑在测量人员手臂上面的位置，确保手臂的位置和心脏的位置能在同一位置上，没有绑好不要进行充气工作；第三，听诊器的位置是在臂带的下面并且能够触摸到脉搏的位置，听诊器要带好，然后打开阀门逐渐进行充气，从而记录下来高低压的数值；第四，使用完成以后，应当把臂带里面的气体排出，关闭总开关，最后把血压计放回制定的位置。

相关人员在对水银柱式血压计进行存放过程中，应当把血压计放在平整的地方，防止汞柱出现倾斜的现象，应当把血压计放在指定的位置上，要避开放在高温以及具有腐蚀性的液体旁边，防止出现跌落的情况。倘若在使用时出现汞柱偏离的情况，一定不要私自去拆解工具，应当对故障进行记载，第一时间联系有关人员说明情况，从而经过处理以后再继续使用。

水银柱式血压计在汞柱壁内经常出现杂物和脏污处，这种情况经常会导致血压计的计量检定不合格。在日常的使用过程中，应该及时关注这种现象的产生，在血压计使用结束后，如果水银没能全部返回到储汞瓶内，就会与空气接触，产生化学反应，在汞柱内壁产生黑色的物质，这种物质是氧化汞，氧化汞的存在会导致在运用血压计进行血压测量时出现误差，影响测量结果的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，使用人员在使用过程中应该遵循操作规范，保证在使用结束后水银能够全部返回到储汞瓶内，且在发现汞柱壁内部有黑色物质产生时，及时与专业的维修人员联系，进行黑色物质的清理，保障在进行计量检定工作前消除故障，保障计量检定工作的顺利进行。

水银柱式血压计对气密性的要求十分严格，因为血压计本身有气囊、胶球以及胶管的存在，如果气密性不好，则会导致漏气现象的发生，会造成血压检测结果不准确，在日常的使用与管理中，使用人员应该将血压计存放在避免阳光直射的地方，避免紫外线的直接照射，远离高温及腐蚀性液体。在发现气囊、胶球以及胶管有漏气现象时，应及时检查漏气原因，进行修理或更换。尤其是发现气囊、胶管以及胶球有老化现象时，应加以重视，不可忽略，这样才能保障血压计测量的准确性，保障水银柱式血压计计量检定工作的顺利进行。

血压计的水银泄漏现象也是影响水银柱式血压计故障的的原因。造成水银柱式血压计水银泄漏的主要原因包括两个：一是人为因素，在使用过程中，使用人员的不规范操作会导致水银泄漏，如没能及时关闭储汞瓶的开关，或者充气操作不规范都会造成水银泄漏现象的发生；二是机器本身的原因，在生产时轴心与储汞瓶存在一定的偏差，加压时压力过大也会导致水银泄漏。因此，在使用过程中要注意水银柱是否存在故障，发现故障及时与维修人员联系，不可继续使用。

从以上的分析可以看出，导致水银柱式血压计出现问题的原因基本上都是由平常使用及维护过程中的不正确行为导致的，因此，在日常的使用过程中，使用人员应该熟悉掌握水银柱式血压计的操作规范，正确使用血压计，加强对血压计的保护工作，经常与维修人员进行沟通，发现问题，及时解决，保障水银柱式血压计的正常使用以及计量检定工作的正常运行。

3、气压表式血压计在计量检定中的常见故障和维修方法

气压表式血压计在国内的应用较少，在这里只进行简要介绍。与水银柱式血压计相比，气压表式血压计更加灵敏、携带更加方便，但测量结果没有水银柱式血压计准确，出现故障时维修也比较困难，对使用者的要求比水银柱式血压计还要高。

随着科学技术的不断发展和进步，电子式血压计开始频繁的出现在人们的日常生活中，许多家庭购进电子式血压计用于日常的血压测量。电子式血压计具有操作简便、便于携带的特点，深受广大家庭使用者的欢迎。但是电子血压计在使用过程中经常会出现各种故障，如屏幕不显示数值、测量的血压值不准确等现象，因此，要求使用人员在使用过程中要经常对血压计进行维护与保养，因为电子血压计是用电源进行供电的，一定要保障电池的安全性。在进行测量时，要确保臂带有无漏气现象、检查气囊胶管等是否存在漏气问题，按照操作规范进行操作，保障测量结果的准确性。发现问题要及时与生产厂家联系，进行维修更换，这样才可以确保在进行计量检定时准确、顺利。

4、结语

总而言之，血压计计量检定工作不仅仅给医学临床带来重要的作用，而且提高检定结果的准确性。相关人员在使用血压计时，应当熟练的掌握使用方法以及操作步骤，注意相关事sss项，避免出现问题。对计量检定中出现的故障要做到适当的处理，并且要定期对血压计进行维修工作，确保血压计检定结果具有准确性，从而提高血压计计量检定结果的水平。促进医学临床行业的不断发展。

参考文献

[1]陈乔溪.关于加强衡器计量检定管理工作的探索[J].科技创新导报.2013(32).

[2]苏虹.浅析血压计计量检定与故障问题[J].民营科技.2015(02).

[3]王慧梅,谢华,刘光荣,吴昊.在用血压计质量状况分析[J].医疗卫生装备.2010(07).

论文作者:刘奎武

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/72fe9b48f1843ae25e99e4a8.html