# 地质勘查对生态环境的影响及管理措施董文秀论文_董文秀

摘要：新形势下，党中央提出，要保持加强生态文明建设的战略定力。探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。让自然生态美景永驻人间，还自然以宁静、和谐、美丽的家园。因此，为了执行党中央的正确政治指引，减少矿产资源勘查对自然环境影响与破坏，保证矿产资源勘查工作的长足发展，就需要在原有的基础上，探索新的勘查技术及项目管理措施，以此来降低山地工程对周边环境的破坏。坚持人与自然和谐共生，像保护眼睛一样保护生态环境。

关键词:地质勘查;生态环境;管理措施

一、地质矿产勘查与生态环境保护的主要概述

地质勘查就是根据对应的地质勘查理论基础，在对应的环境当中，使用大量的观察和搜集、分析、整理技术，对地质进行有效的测量和探测，最终收集到可靠的地质勘查资料数据。

从地质勘查的主要特征上看，第一，展现了分布广且分散的特点，勘查项目范围分布较广。第二，项目勘查条件较差，甚至缺少对应的交通、水、电、通讯等设施。第三，项目勘查周期较长，每个环节都耗费较长的时间。第四，项目勘查不可控因素较多，需要结合实际情况，随时的进行变更。

生态环境保护，就是在绿色低碳发展观的引导下，以此来促进生态的健康发展。生态环境的保护不仅是国际化的发展路径，也是人类社会发展的必然趋势。环保部门需要积极的配合国家政策，引导各个行业向着绿色低碳的方向进行延伸，最终达到节能排减的重要目标。

二、地质勘查工作对周围环境的影响分析

（一）槽探工程对周围环境的影响

从传统的理念上看，如果在地质勘查的过程中，不注意对周边环境的影响，就很可能造成极大的破坏。因此，这个时候，就需要在原有的基础上进行探究，分析环境与地质勘查之间的关系，以此来降低槽探工程对周围环境的影响。在进行施工的过程中，就需要开挖草皮，这样就会破坏地貌，造成草皮压覆破坏的现象比较严重[2]。如果勘查的地点属于重要公路、铁路的视野范围，那么就会在一定的程度上，影响当地的旅游业发展。不仅提高不了社会效益，同时也降低了当地的经济效益。例如：在实施槽探工程的时候，如果槽口宽是 1.1m，挖出的土（石）方压覆宽度的距离大约就是1.5m[3]。接着，流石土所造成的压覆问题就需要3米的宽度。这样就可以在这些数据当中，计算出长度槽对生态环境面积的破坏程度，得出 1×(1.1+1.5+3)=5.6m 2 。这个数据属于大体估算的数据，具体的情况，需要结合现场进行分析，也可能造成的破坏性更大。

（二）钻探工程对周围环境的影响

钻探地质勘查工作是在收集有关地质和设计资料的基础上采用现场踏勘与调查、野外钻探、原位测试及室内土工试验相结合，综合多种方法和手段进行。野外施工过程中，一般采用无水冲击全取芯钻进及进水回转钻进，钻孔终孔完成所有相关技术测试后再用黏性土分段压实回填。钻探工程不仅体积较大，还出现不易拆卸的问题。周围的植被被压覆破坏之后，在不进行修复的情况下，就很容易出现后期的滑塌问题。在大型钻探工程中，使用千米钻机，如果修筑机台面积是 8m×10m=80m 2 ，接着，修筑蓄水池的面积是 5m×6m=30m 2 ，接着，开挖泥浆池的面积就是 2m×2m=4m 2 [4]。将这些破坏的面积加起来，就是 114m 2 。如果路面宽度是3m长，那么钻机道路破坏面积就是1×（3+3）=6m 2 ，这些仅仅是粗略的进行估算，还不涉及到其他因素的影响，如果加上其他因素影响，可能就会造成更大的破坏性。

（三）坑探工程对环境的影响

坑探工程在进行构建的过程中，需要很多设备进场，在进场的过程中，不仅会出现碾压方面的破坏，同时也会出现废渣方面的破坏与污染。如果不进行合理的构建，在后期的时候，很可能就会出现地质灾害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）其它地质工作对环境的影响

在进行勘查的过程中，运输车辆会对植被产生碾压的破坏性，还会出现物探电极埋设对植被的破坏性等。勘查主体对环境的影响上，主要展现了破坏植被，盗猎野生动物，营地选择，排放“三废”等方面的主要内容。

三、地质勘查对生态环境的管理措施

（一）槽探工程的管理

地质勘查的过程中，为了降低对生态的破坏性，就需要尽可能的使用无需修路的可拆卸便携式浅钻，来代替传统理念下的槽探工程。技术性的进步与发展，不仅可以达到矿（化）体特征与规律的探究，还可以解决地表覆盖过深等问题[5]。因此，第一，需要对存在草皮的地段，进行有效的处理一下，然后派遣专人进行看护。之后，需要把腐殖土和残破积碎石进行分类。在进行挖土石的时候，需要垫放彩条布或塑料布，这样就可以尽可能的减少对草皮的破坏。在工程结束之后，需要对事先的工作进行复原。与此同时，还需要种植一些符合当地气候的植物，这样才能在最短的时间内达到恢复环境的主要作用。

（二）钻探工程的管理

从一定的程度上看，修筑机台的时候，需要结合钻孔设计位置大小进行合理的规划。需要按照一定的标准进行执行，禁止破坏植被。这个时候，如果地形坡度在0度到30度之间的范围，那么就需要尽可能的降低机台木和木板的使用。地面稍微进行处理一下，就可以进行钻杆地锚。如果这个地区的形坡度在30度到60度之间的时候，那么，就需要使用吊脚楼式稳定结构进行支撑钻机。与此同时，还需要对场地进行科学的规划，妥善的摆放生产生活用品，禁止出现挖掘蓄水池或者是出现挖掘泥浆池的情况。另外，还需要使用铝制便携式的池子进行储存对应的泥浆与水。然后，设备在安装的时候，就需要在科学的理论指导下，控制“三废”排放，禁止泥浆、废液的随意排放[6]。与此同时，还需要保持工具的清洁性，保证可循环性。在施工完成之后，需要将垃圾送到指定的地点。

（三）坑探工程的管理

在进行实施坑探工程的时候，对环境影响最深的就是废渣的排放。如果不能合理的排放这些废渣，那么很可能就会形成植被的压覆和破坏。甚至还会造成泥石流等地质灾害的出现。因此，在施工的时候，需要尽量降低这些垃圾的排放，合理的安放到科学的位置，等待工程结束之后，需要对一些不可避免的破坏进行有效的还原与修复。

（四）营地的选址及采取的保护措施

在工程实施的时候，需要对营地进行有效的选择。在选择的时候，一方面需要尽量的降低扎营问题而造成的植被破坏。另外一方面，需要妥善的处理与当地居民的关系，保证工作的安全性。例如：如果施工的地点不是牧民居住地，那么，就需要在保证工作人员安全的情况下，对植被进行恢复。平时需要使用浇水的方式对其进行养护。在营地撤离的时候，需要降低塑料管的使用，选择靠近天然水源的位置，降低运输的成本。

总结：地质勘查是为了给后续的建设，采矿，设计，施工提供资料的，在创造价值的时候，我们不能忘记保护环境，降低因工作管理方法上的不到位而产生环境破坏，再出现的时候，就要及时补救。随着社会的进步，“预防为主、防治结合”的地质勘查方式就呈现到了大家的视野当中。这个时候，相关的人员，就需要在相关法律法规的原则下，提高地质勘查的技术性。增强个人环保意识，吸取相关的经验教训。地质矿产勘查与生态环境保护协调发展相互融合起来。阐述地质勘查工作对周围环境的影响，之后，结合实际情况，制定出合理的解决措施。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，保证地址勘查工作有效性的同时，像对待生命一样对待生态环境。

参考文献：

[2] 肖江锋,黎心春. 论林业生态环境的改善与园林绿化的发展[J].南方农机. 2019(16)

[3] 裴与非,赵明雨. 基于水利水电工程建设对生态环境的影响探析[J].时代农机. 2018(10)

[4]人类文明与生态环境的对峙[J]. 李粉艳. 现代交际. 2019(07)

[5]李红艳,朱伟. 河南省生态环境与经济耦合协调发展研究框架[J]. 中原工学院学报. 2019(02)

[6] 于晓,李芳芳,刘英梅,李云. 提高村民参与农村生态环境监管治理的探讨[J].科技风. 2019(21)

论文作者:董文秀

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73045222bfc093fa9f99acc5.html