# 建筑电气照明节能设计略谈论文_吴利华

新疆华都建筑规划设计有限公司 新疆克拉玛依 834000

摘要：电气照明节能设计在建筑施工和应用过程中都发挥着巨大的影响。随着对社会资源需求的进一步增大，建筑行业能源消耗持续提升。电气照明节能设计能够实现资源的有效利用，避免出现严重的浪费情况。

关键词：建筑；电气照明；节能设计

1导言

建筑节能是保证国家经济可持续发展的重要措施，为了实现降低能源消耗和节能环保的目的，在进行建筑电气照明设计过程中也逐渐开始注重照明设备的节能功效。但是，我国目前建筑电气照明节能设计仍然处于初步阶段，缺乏成熟的技术和相关政策。因此，在进行建筑电气照明设计时，应采取合理、有效的策略来实现照明的节能环保。

2建筑电气照明节能设计的重要性

随着当今社会经济的快速发展和社会的进步。虽然我国在建筑节能照明系统设计、施工、管理等方面开展了大量的节能工作，资金和技术受到限制之后，在建筑电气照明节能效果上有着明显的差异。电力浪费现象较为严重。建筑设备负载性较大，为了能够保证设备正常的运行，需要消耗一定的功率。从而增加对电源电路的损坏，也导致能源消耗的增加。目前，在技术方面，随着我国社会经济的发展，一些智能大厦作为现代建筑电气的先行者，在计算机技术等方面的应用上效果最为明显。并且发挥的作用优势突出。在生产生活中占据重要的位置。我们可以知道，照明包括人工照明和自然照明，电气照明是将电能转换成光能。所以力量是能量的主要来源。然而，在我国，主要是依靠火电，风能，太阳能，潮汐能利用率非常低，所以电力主要或消防支持所以迫切需要节约能源。

3建筑电气照明节能设计的基本原则

3.1经济适用

满足基本照明需要的同时，还要坚持经济适用这一原则，即在实际建筑工程中，所选照明设备要充分考虑建筑空间因素，在此基础上，适量、适宜的安置照明设备，避免出现由于安装位置不当影响照明范围的现象，同时也能够减少安装成本和电能浪费。此外，应针对不同的照明场所和部位，从照度、色温、显色指数等方面优选出高照明质量和照明效果的节能设计方案，从而更好的满足建筑使用需求。

3.2绿色环保

节能设计中坚持绿色环保的基本原则，即在满足人们照明需要、降低电能损耗的基础上，促进照明向健康化、绿色化方向发展。因此，通过科学的照明设计，采用效率高，寿命长，安全和性能稳定的照明电器产品，从而改善人们工作、学习、生活、商业的条件和质量，创造一个高效、舒适、经济的环境。

4建筑电气照明节能设计的策略探讨

4.1制定合理的照明设计方案

建筑电气照明节能设计的过程中，结合实际的建筑结构和功能特点，严格依据建筑电气照明设计标准，制定合理的照明设计方案，有效优化建筑电气照明节能设计方案，可以保障建筑电气照明节能设计要求的实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑电气照明节能设计时，应结合建筑房屋的实际情况，分区设置照明类型；对于色光要求较高的场所，需要选用混合照明的方式来实现特殊高照度的要求；建筑物的照明设计的实用性一定要比较强，不能过于追求新颖形式的照明，从而将建筑电气照明节能的实际需求忽略；针对采光效果较好、颜色较浅的房间，可以充分利用自然采光照明的方式，这样不仅可以提高建筑内的照度，而且还可以充分实现建筑电气照明节能的效果。

4.2推广使用高光效灯具

在进行建筑电气照明节能设计的过程中，严格依据建筑功能性、照明灯具的数量等要求，确保光源选择的科学性、合理性，灯具的合理使用有利于降低建筑电气照明所消耗的能源。通过科学的照明设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品包括电光源、灯用电器附件、配线器材及调光控制调器件的灯具。在进行照明灯具的选择时，应严格按照建筑物的实际照明需求和自然采光效果，不仅要有符合要求的光照效果，而且还要有节能减排的效果。在建筑电气照明设计时，照明灯具应具有高效率的光线控制效果，并且要特别注意灯具的配光曲线。灯具的效率在很大程度上直接影响着节能的效果，一旦选择不合理的灯具，灯具效率过低，就会导致严重的能量损失。如果选择灯具的效率高，那么就可以有效降低能量的损失，并且还可以充分降低投资费用和运行费用，使建筑电气照明实现真正意义的上节能减排。

4.3采用智能照明控制系统

近年来，随着照明建设逐步发展与成熟，智能控制系统也逐渐被引入照明管理系统中。智能照明控制系统在确保灯具正常运行的前提下，确保照明灯具的最佳照明功率，不仅可以减少由于电压过大而导致的照明眩光，使光线更加柔和，照明分布更加均匀，而且还可以进一步降低电能的损耗。在照明及混合电路中可以应用智能照明控制系统，其具有较强的适应性，不仅可以在各种恶劣的电网环境中稳定工作，而且还可以在复杂的负载情况下连续工作，智能照明控制系统的应用可以有效地延长灯具使用寿命和降低维护成本。同传统的照明控制系统比较，智能控制系统可以实时监控和管理系统中所有的照明灯，同时可以调节照明强度、照明时间等，有利于降低浪费电能；智能控制系统采用亮度传感器，自动调节灯光强弱，达到节能效果，并且依据自然采光的强度进行调节人工照明的强度，进而可以在大程度上利用自然光线；智能控制体系可通过计算机网络对整个系统进行监控，有效避免传统模式下人工控制照明设备的缺陷，实现建筑电气照明设备的自动化调节，合理减轻了人工的工作量，有利于实现电气照明设备管理效率的提升，有利于降低人工成本的投入。

4.4建筑照明中应用太阳能等新能源

太阳能是一种高效、清洁、丰富的可再生能源，用可再生能源太阳能代替不可再生能源不仅有利于资源的节约和节能减排，而且还有利于提高能源利用率和转化率。在建筑电气照明系统中，合理开发并利用太阳能，需要科学的分析太阳能的辐射量以及分布区域，太阳能是一种新型理念能源，具有极强的自然光照功能。每个区域的太阳辐射量不尽相同，需要依据室内照明的需求进行灵活调节，这样有利于增加时间与程度的天然照明度。光照强烈时，可减少室内照明，节约成本；如采光受限时，再增加室内照明。为进一步提高太阳能的开发利用率，应逐步完善和开发太阳能转化技术，确保太阳能可以更好的应用于建筑电气照明中。

5结束语

总之，我们需要大力发展采用绿色照明设计，通过提高照明电器和系统的效率，节约能源；减少发电排放的大气污染物和温室气体，保护环境；改善生活质量，提高工作效率，营造体现现代文明的光文化，是体现科学技术的先进性重要途径之一。我们应该大力对照明技术进行创新，不断地使用节能技术，为今后人们生活提供一个舒适便捷的空间。

参考文献：

[1]佟为彬.建筑电气照明节能设计研究[J].科技与企业，2016，01：104-105.

[2]唐亮.建筑电气照明节能设计的研究[J].建筑知识，2016，07：165+170.

[3]梅丹.浅析建筑电气照明节能设计原则及措施[J].建材与装饰，2016，48：114-115.

论文作者:吴利华

论文发表刊物:《基层建设》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7309180ac98453afbf5063a9.html