# 混凝土外加剂的选用与调配方法研究论文_李龙

广东新业混凝土有限公司 528308

摘要：混凝土是现阶段世界上使用量最大、应用最广泛的一种建筑材料。混凝土外加剂实际上是在搅拌混凝土以前，适当掺入等于或者小于水泥量百分之五的可以保证正常使用水泥，但是可以改变混凝土性质的一种产品。由于外加剂具有掺量小以及品种多等特点，对于改变混凝土的性质起到很大作用，适当的使用外加剂可以促进混凝土技术的发展，也可以在一定程度上提高混凝土性能，改善耐久性、力学性能等。本文主要研究了混凝土外加剂的选用与调配方法。

关键词：混凝土 外加剂 选用与调配方法

外加剂对于提高混凝土的耐久性、具有改善和易性作用，可以很好的节约成本，提高施工质量，增加设备的利用率，具有十分显著的经济效益。因此发达国家开始大力推荐使用外加剂，也逐渐成为混凝土中第五种成分，但是也是必不可少的，外加剂混凝土已经逐渐被运用到土建工程中，具有很好的效果。

一、混凝土外加剂的选用

（一）混凝土性能以及实际施工的需求适当选用外加剂的种类

在应用外加剂的时候，才能够很好的使用混凝土的新工艺，例如喷射、泵送等；才可能出现特殊工程，例如速凝混凝土、防水混凝土、高强混凝土、流态混凝土，还可以在一定程度上提高强度。为实现结构大型化以及大面积现浇等提供依据和保证。基本上所有种类的混凝土都可以适当的加入外加剂，但是应该依据实际施工情况、施工工艺以及施工条件来合理的选用外加剂[1]。一般来说都是使用普通的减水剂来调配混凝土，对于高强、早强混凝土可以适当的使用高效减水剂。当出现高温的时候，使用一些延缓减水剂或者引气性大的减水剂，但是大部分都不会使用单一的减水剂，适当使用复合型减水剂。为了能够很好的提高和易性，需要适当的加入引气减水剂。具有湿热的养护型混凝土需要适当的使用非引气型高效减水剂。在温度比较低的时候，可以使用一定的防冻剂，具有相应防水需求的还需要适当使用抗渗剂和减水剂。一般把使用在大体积高建筑混凝土中的都是泵送剂。依据实际使用需求和相关性能指标需要适当的选用合理的外加剂，不可以相互代替，需要根据特点使用符合情况的减水剂，例如不能把高效减水剂当做普通减水剂来使用。

（二）依据便捷性、经济性以及生产水平合理选用外加剂

大部分使用的商品混凝土在进行搅合的时候，都需要一定的外加剂，搅拌站经过复配形成的水剂产品。很多生产厂商会直接生产一些出水剂产品。有一些距离相对比较远的厂家会相应的提供一定的粉剂产品，利用搅拌站进行一定的复配。但是会在一定程度上受到搅拌站场地、技术、设施等因素的限制，很难实现多种方式以及专业的复配，表面上可以很大程度降低成本，但是有可能得不偿失。如果在使用外加剂的时候不合理，会造成很大的经济损失和危害，远远多余外加剂本身的使用价值，因此，在进行施工的时候，需要选择一些能够稳定生产、距离比较近的复配站或者生产厂。如果生产厂相对比较远，就不是十分经济，选择一些比较近具有经济性和便捷性的生产厂。例如，东莞华润混凝土有限公司就是适当的建立了很多的复配站，并且合理的配备一定的专业人员，进行指导和调配。保证具有优良的服务，可以不断满足稳定、规模以及就近的原则[2]。

（三）依据外加剂和水泥之间的适应性来适当选择外加剂

在适应外加剂的时候，应该考虑适应性、相容性等问题，不同种类、不同组成的水泥，具有不相同的混合剂、调凝剂。在具有相同的使用量和外加剂的前提下，会在应用结果上具有一定的差异。例如，减水率、泌水离析等。在确定使用种类之后，需要进行一定的适应性试验[3]。

二、外加剂的调配方法

面对不同的气候差异，水质差异、集料差异、掺和方法差异以及掺和料差异等都是调整和配备外加剂用量所需要依据的标准和依据。

（一）气候差异

1、冬季施工调配外加剂

在冬季进行施工的过程中，会由于温度相对比较小。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具有很小的坍落度，但是会受到强度的阻碍，想要达到一定的防冻作用，最经济有效的方式就是利用相应的早强减水剂、早强剂等。在南方的冬天温度不是十分低，仅仅只需要使用相应减少木钙和糖分含量的减水剂就可以。

2、夏季施工调配外加剂

在夏季进行施工的时候，由于温度比较高，会导致搅拌、材料以及运输都具有很高温度，具有比较高的反应速度和发挥比较快，因此，会出现很大的坍落度，使得混凝土十分容易变硬、变稠。变稠导致混凝土在初期的时候十分容易出现裂痕，因此，在夏季进行施工的过程中，需要延缓凝结时间和增加流动度，可以适当的利用缓凝减水剂，一般情况下，都是使用糖密、木钙、腐植酸等，还可以适当的使用高效减水剂[4]。

3、负温度下施工调配外加剂

在使用复合型防冻剂之外，还可以使用一些能够适应0℃以下的复合外加剂。例如，复合使用0.03%的三乙醇胺和0.25%的高效减水剂NF、复合使用0.05%的三乙醇胺和0.5%的减水剂MF。

（二）集料差异

第一，在使用卵石和碎石当做配料的时候，和易性和流动性对于混凝土具有很大影响。碎石当做骨料的时候，具有一定的牢靠强度，但是由于没有菱角，不具有一定的流动性，因此需要提高外加剂的用量。卵石十分圆滑，需要适当降低外加剂用量。

第二，中砂、细砂、粗砂作为集料的时候，不同细度对于和易性具有很大影响，需要使用一定的外加剂。需要增加粗砂的用量，降低细砂外加剂的用量。

（三）水质差异

一般都是用水来搅合砂浆和混凝土，基本都是使用没有一定毒害的自来水、井水、湖水等，但是PH不应该低于4，不可以使用工厂废水、泥炭地下水、沼泽水以及一些具有植物油、脂肪等杂质的水。在改变使用水水质的时候，在搅合混凝土的时候应该适当改变外加剂的用量[5]。

（四）掺合料差异

现阶段，掺矿渣粉、粉煤灰等已经逐渐开始取代水泥，掺量相对比较大。虽然没有水泥的敏感度，但是这些外加剂也需要充分考虑适应性和相容性等问题。在混凝土中相应的掺早强剂，会在一定程度上降低早强效果；在混凝土中掺缓凝剂，可以得到相同的效果。混凝土适当的加入钢筋防锈剂，会在一定程度上减低混凝土的含量。必须注意矿物和速凝剂掺合料，会在一定程度上延缓凝结时间。

（五）掺和方式差异

在搅合混凝土的时候，掺加外加剂的方式对于效果具有一定的影响，也会影响使用量。掺加减水剂的方式主要有同掺法、先掺法、后掺法以及滞水法。后掺法适合用在萘系高效减水剂中，同掺法适合用在木钙类减水剂。依据方法的不同适当的选择不同的用量[6]。

结束语：

总而言之，想要混凝土具有很高的性能，就需要适当的增加一些十分优质的矿物以及高效减水外加剂，提高混凝土的密实度以及有效降低混凝土中的水灰比，控制坍落度以及增加坍落度。外加剂的使用和开发，对于混凝土来说具有十分重要的意义，对于我国建筑行业的发展具有一定的促进作用。

参考文献：

[1] 吴方贵,邓茂萍,胡庆军等.混凝土外加剂的选用与调配方法[J].混凝土,2010(9):72-78,82.

[2] 巩广平.浅谈如何正确选用混凝土外加剂[J].科技情报开发与经济,2012,22(18):154-156.

[3] 卓海应.怎样选用好混凝土外加剂的探讨[J].建材与装饰,2014(10):123-124.

[4] 刘威鹏,赵晴天.在工程施工中如何选用混凝土外加剂[J].华章,2012(15):309.

[5] 娄菲,刘世华.混凝土外加剂极其应用探讨[J].建筑工程技术与设计,2015(3):672-672.

[6] 宋良瑞.外加剂的选用对基础大体积混凝土裂缝的影响与控制[J].混凝土,2013(2):143-146,151.

论文作者:李龙

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期

论文发表时间:2015/9/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73309db445f5fefc56a6fd5b.html