# 建筑工程中石材幕墙施工工艺技术分析论文_何文

中国建筑第二工程局有限公司 安徽阜阳 236000

摘要：随着我国经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，对于建筑工程的要求也相应的有了提升。在这样的情况下，建筑工程行业的发展也不断加快，尤其是建筑工程中石材幕墙的施工工艺更是有了很大的进步。在建筑工程中加入石材幕墙，不单可以提升建筑外观的美观性，同时对于安全性、环保性等特性也有了一定程度的提升。随着建筑石材幕墙受到越来越广的重视，如何更好的提升建筑工程中石材幕墙的施工工艺，保证施工质量成了相关人员重点研究的方面。本文通过对建筑工程中石材幕墙的施工工艺和特点进行了阐述，并对目前建筑工程中石材幕墙的施工技术进行了分析。

关键词：建筑工程、石材幕墙、施工工艺

引言：随着我国科技的不断进步，各行各业的都得到了快速的发展。在这样的情况下，我国的建筑工程施工技术也得到了快速的提高。随着人们对于美观和环境的重视程度越来越高，通过石材幕墙施工来提升建筑的整体美观度和环保性渐渐代替了传统的幕墙施工技术。与传统的幕墙施工技术相比，石材幕墙有着消耗成本低、施工时间短以及施工灵活等一系列优势，这也是石材幕墙在如今的建筑工程中深受喜爱的原因。为了更好的发挥石材幕墙的优势，不断对石材幕墙施工工艺技术进行研究是非常必要的。

一、建筑工程中石材幕墙的工艺原理及特点分析

如今的建筑工程石材幕墙施工工艺，是通过在我国传统的幕墙施工工艺中融合了新的施工技术以及方法，从而以更符合时代要求的施工理念相互配合而形成的新型施工技术。建筑工程石材幕墙的施工原理在于将建筑工程的整体结构进行科学的构思和设计，从而对其进行创新，保证建筑石材幕墙的工程结构既是一个相对独立的工程项目，同时又可以与建筑整体有机的结合在一起。在这样的情况下，建筑石材幕墙的安装与拆卸都有了更好的便利性，同时也提升了建筑幕墙的整体性能和美观度。通过对建筑石材幕墙进行合理的布局设计，还可以利用石材来达到稳定建筑幕墙以及建筑主体的作用，正因为如此，使得建筑石材幕墙在如今的建筑工程中得到了越来越多的认可和应用。

通过将如今的建筑石材幕墙施工工艺与我国传统幕墙施工工艺进行对比，我们可以更好的认识到建筑石材幕墙的特点以及优势。首先，如今的建筑石材幕墙在进行设计的过程中更加灵活，可以充分满足各方面的要求进行设计，更好的提升了石材幕墙应用的广泛性。同时，由于石材幕墙施工过程中受到温度等气候因素影响较小，所以使得建筑石材幕墙的施工在我国一些冬季寒冷的地区也可以正常施工，很大程度改变了建筑工程冬季施工困难的问题。在这样的基础上，建筑石材幕墙还可以凭借自身材料的特性，在一定程度上为建筑实现保温和隔热的功能，为业主提供更加舒适的环境。而且由于石材幕墙可以在很大程度上降低石材之间的相互影响，这对于节约施工成本以及加快施工进度都有着很大的帮助。而且由于石材幕墙的可塑性较好，也使得施工过程中可以对建筑的外观美观性进行完善，提高整个建筑工程外观的平整度和美观性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、建筑工程石材幕墙施工工艺技术探讨

（一）测量放线

在建筑工程石材幕墙的施工过程中，最重要也是最基础的一项工作就是测量放线工作。测量放线工作是为石材幕墙的施工提供基准的一项工作，所以测量放线工作的质量会直接关系到石材幕墙施工质量能否得到保障。所以要提升石材幕墙施工质量，首先就要充分保证测量放线工作的准确性、及时性以及完整度。为了更好的实现这个目标，在进行测量放线的工作过程中，需要遵循从中间到两端的测量顺序来开展工作，通过对建筑主体的标高、基准线等一些列要素进行测量，并将测量数据与设计方案进行对比，确保两组数据之间的误差在可以接受的范围内，这样才可以保证接下来放线的准确性，通过对建筑主体的龙骨和轴线等位置进行放线定位，通过放线位置来确定相应的预埋件位置，从而更好的减少因为预埋件缺失影响工程进度的情况发生。从而更好的保障整个建筑石材幕墙施工的施工质量以及施工效率。

（二）龙骨的安装

龙骨安装是石材幕墙施工过程中非常重要的一个环节，在进行施工的过程中，需要对龙骨的安装顺序进行严格的控制，并且在安装完成之后进行全面的检查，及时发现安装位置错误或者安装不到位的情况，并对其进行标注和重新安装。尤其是对于龙骨横框与竖框之间的轴线的检查，通过确保横框与竖框的轴线没有偏移，从而更好的保证龙骨安装的质量，这对于提升石材幕墙的施工质量有着非常重要的作用。

（三）石材板的安装

在进行石材板的安装施工之前，首先需要对建筑物的外表面进行细致的梳理工作，对于石材板的安装槽尺寸进行确认。在完成确认工作之后才可以进行相应的安装工作。通常情况下，建筑石材幕墙的石材板安装槽的长度应该在10公分左右，宽度和高度应该分别在0.8和25公分左右，这样可以更好的保证石材板安装的便捷性和安全性。在安装槽设置的基础上，在安装槽的上下两端还需要设置安全槽，从而更好的对挂件之间的距离进行控制，提升石材幕墙的施工质量。在目前的石材板安装过程中，通常会采用人机协作的方式进行施工，在施工过程中，可以通过使用有机玻璃来保证石材板之间缝隙的畅通。在进行石材板链接的过程中，需要按照从下至上的顺序，从而更好的保证石材板安装的质量。

结语：随着时代的发展，在建筑工程中使用石材幕墙已经逐渐成为了一种趋势，通过石材幕墙的使用，可以更好的提升建筑工程整体的稳定性和安全性，同时也可以提升施工效率，保证建筑的美观。为了更好的对石材幕墙施工进行控制，我们还需要不断对石材幕墙的施工工艺进行研究和创新，从而更好的保证建筑工程的施工质量。

参考文献：

[1]邹雨.研究建筑工程中石材幕墙施工工艺技术[J].建材与装饰，2017（33）：32-33.

[2]李苏慧.关于建筑工程中石材幕墙施工工艺技术的探析[J].山西建筑，2016，42（34）：116-117.

论文作者:何文

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7338da4148af1b81330ce152.html