# 水利施工中混凝土施工技术的探究论文_王余能

六安市杭淠供排水有限责任公司 安徽六安 237000

摘要：部分水利工程开展施工作业时，会涉及到使用碾压混凝土技术的问题，这对铺设工作提出较高要求，需要再利用干性混凝土开展铺设的前提下使用碾压混凝土技术。在开展分层碾压工作时，需要利用振动碾。该项技术不仅可在原有基础上强化混凝土的加固作用，同时可以有效抵抗部分应力。严格处理诱导缝、横缝是施工过程中必须高度重视的内容，还要提升对垫层混凝土处理工作的重视程度，这些都是保障施工质量的前提条件。

关键词：水利施工；碾压混凝土；施工技术

在多种客观因素的影响下，水利工程安全性受到较为严重的破坏。在施工中开展严格的质量检查工作是改善上述问题的重要措施，促使水利工程发挥自身价值与作用，其中主要包括防洪抗旱以及调整灌溉。在不同的荷载情况下，水利工程的工作情况也有所不同。这要求我们必须在特定的时间段内，客观分析水利工程存在的潜在风险。利用碾压混凝土施工技术改善传统施工中存在的多种不足与安全隐患。

一、案例分析

1.工程的基本情况

该水库计划建设在某河道前山丘陵区的中下部河段，大约在山西面32km，距离西城区水库下游12km，平均海拔在1300m左右，该水库修建在河道有利位置，直接从河水中拦腰而建，该大坝建成之后，可以容纳205.5km2的水，河道纵坡在3.02％以上，因此在该地进行水库建设有很大优势。

2.分析碾压施工中主要的施工设备

该工程施工中需要大量的土方作用，为了提高工作效率，应用了机械化设备进行施工，主要设备包括挖掘机、装载机、侧卸式装载机、装渣机、蛙式打夯机、推土机、推土机、振动碾地质钻机、风钻、自卸汽车、载重汽车、机动翻斗车、砼搅拌车、塔吊、履带式起重机、砼泵、拌和站、插入式振捣器、板式振捣器、水泵、空压机、洒水车、砼喷射机、灰浆搅拌机、强制式拌和机、灌浆泵、吊罐、吊斗、卷扬机振动筛、洗砂机等。

3.制定施工方案

在开展混凝土碾压工作之前，必须进行充分的准备工作，重点勘察施工区域的湿度、温度以及气候，这部分工作需要由专业的勘察人员负责。地质人员同时要在混凝土开展浇筑工作之前进行现场勘查工作，进一步明确施工区域内的地质以及水文情况。充分结合施工位置设置科学合理的施工方案，这是最大限度优化施工流程的有效方式，也可实现对施工质量以及施工效率较低问题的逐步改善。

二、分析碾压混凝土施工技术的应用

1.分析混凝土的平仓碾压技术

施工中使用自卸卡车进行混凝土材料的运输，为了达到铺设的厚度，结合实际的运输方量计算卸料的面积，在此基础上，由专业人员进行卸料操作。进行平仓施工操作时，质检人员要进行检查，使用钢钎检查铺设混凝土的厚度，为了避免骨料分离，可以应用叠式的卸料方式，或者使用串链方式进行摊铺，做好局部的骨料分离工作，采取人工方式对散料进行操作，保证混凝土施工有序的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体碾压过程中，使用的设备为振动碾，载重为18t，碾压时碾压速度在1-1.5km/h范围，逐条对混凝土进行碾压，碾压的条带和之前的条带宽度控制在10-20cm，在端头位置的搭接在1m范围，为了保证对边角的压实度，技术人员选用了小型的手扶振动碾对结合位置、边角位置进行碾压。完成每一层的碾压工作之后，利用核子密度仪测量实际的压实度，一般在100m2-200m2进行检测一次，要求实际的压实指标高压设计数值，否则就要返工。完成混凝土的碾压工作之后，还必须检查混凝土的表面，坚决不能存在局部失水、粗骨料窝等问题，影响施工质量。

2.横缝和诱导缝的成缝处理与分析

混凝土坝在开展碾压工作时会不可避免的涉及到成缝操作，该环节在混凝土碾压工作中占据重要位置，切缝机是开展成分操作的主要机械。施工时也可结合实际情况以及工程需求科学应用预埋分缝板。通过相关调查与分析可以发现，会有多种因素导致诱导缝成缝。挖槽以及固定工作受到一定阻碍，是上述方式的明显缺陷。强化混凝土土坝建设工作是解决上述问题的重要途径。在进行埋设工作时必须充分融合诱导缝的成缝机理。埋设时可借助重力式混凝土预制构件。重复的灌浆系统就是在此种背景下应用。横缝与诱导缝之间存在一定的一致性，但是在外形方面有差距存在。在利用灌浆方式处理横缝时，需要将四种不同的预制构件科学设置在每一条横缝上，该项技术在安装、操作以及整体牢固性方面占据绝对优势，利用人工的方式即可顺利完成安装工作。凭借自身优势大量应用在施工作业过程当中。上述水利工程利用沥青杉板开展横缝施工工作，在点位测量时，必须充分融合设计碾压层。在此基础上开展科学合理的拼接与安装工作。最后利用恰当的措施严格加固钢筋。在填筑过程中，为实现对工程质量的整体保障，需要利用小型震动碾碾压混凝土坝两侧。

3.明确垫层混凝土的施工要点

常态混凝土是开展混凝土坝垫层施工时使用的主要材料，施工时需要利用多种机械和设备，该项施工工作一般是借助垂直运输设备开展直接浇筑作业。常态混凝土可在施工过程中结合工程需求以及现场情况，利用合理的碾压混凝土进行替代。该项技术不仅可实现对工作效率的有效提升，同时也可最大限度将混凝土坝体温度控制在合理范围内。但是也有一定的不足，对混凝土配料提出较高要求，因此需要在保障配料准确性的基础上开展混凝土配比工作，检查时需要由专业人员负责，如果发现其中有问题存在，必须及时处理，最大限度避免质量以及经济损失。

4.掌控好原料的品质

通常来讲，碾压混凝土由水泥、水、粉煤灰以及添加剂组成。要想确保它的品质良好，首先就要保证这些原料的品质较高，必须保证它们符合相关的规定。在具体的开展工作的时候，相关机构要认真测试原料的品质，做好取样活动，如果发现了品质较差的原料，必须坚决弃用，而且要追究相关方的责任。

5.其他细节

在工作中我们必须注意以下问题：在碾压之前，确定其稠度是不是符合规定；材料的出机气温以及浇筑气温是不是合乎规定，假如不超过4°或大于32°的话，就要制定应对策略；借助压实设备提升其密度，假如密度还是不达标的话，就要多次碾压一直到达标为止，而且还要明确问题出现的原因。

结语：

碾压混凝土施工技术会直接影响到混凝土坝的整体质量，这可充分说明二者之间存在必然联系，如果再开展施工工作时出现质量问题，会影响到混凝土坝的使用性能，其硬度以及防水性也会受到一定程度的破坏。不断增加的水利工程数量可充分说明我国社会以及经济取得明显进步，但是也有越来越多的风险威胁水利工程安全运行。这就施工建设人员提出全新的要求挑战，必须从改善施工质量着手，推动水利工程事业进一步发展。

参考文献：

[1]刘杰，陈荃.水利工程中碾压混凝土大坝施工技术的运用[J].中国建材科技，2015（2）：179-180.

[2]黄敏.水利工程中碾压混凝土大坝施工技术的运用[J].低碳世界，2015（25）：109-110.

[3]阳鹏军.水利工程中碾压混凝土技术及其应用实例分析[J].建材与装饰，2015（46）：282-283.

论文作者:王余能

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7345a46844fd05a9574a57a8.html