# 输电线路分布式故障定位方法研究论文_李继强,郗骋,仵宗生,马欣,王伟

（1.国网山东省电力公司济宁供电公司, 山东省 济宁市272000； 2.江阴市天一气门芯有限公司 江阴市214421）

摘要：输电线路故障定位可及时发现故障，保证供电可靠性，本文提出一种分布式故障定位方法，通过在输电线路上分布的安装多个检测点，实现对输电线路故障的准确定位。

关键词：故障定位 分布式 区段定位

引言

输电线路接地故障不但会降低系统供电的可靠性，还会严重影响系统运行的稳定性，造成重大损失。快速、可靠、准确地进行接地故障定位，可大大缩短故障恢复时间，提高供电可靠性。

本文通过在输电线路上安装4组故障电流检测装置，将输电线路分成5段，通过对故障点位置初步判断，然后在进行修正，实现对故障点的准确定位。

1分布式故障定位方法

分布式故障定位方法通过4组检测装置将输电线路分成5段。如图1所示，

图1中，输电线路被4个检测点分成1、2、3、4、5五个区间。检测点Y1、Y2…Y4处检测到的行波到达时差为 、 (i=1，2 ) 。若各个检测点的安装位置要求如式1所示。

（1）

则有：

当故障发生在区间1时，有效检测点为Y1和Y2，此时Y1和Y2的前两个行波的顺序可确定，此时对应的测距方程如式2所示。

（2）

当故障发生在区间2时，有 ，因此Y1为有效检测点，此时测距方程可表示为

（3）

当故障发生在区间3时，存在两种情况，当故障发生在线路中点上游时，测距方程可表示为

（4）

当故障发生在线路中点下游时，测距方程可表示为

（5）

当故障发生在区间4时，有 ，因此Y4为有效检测点，此时测距方程可表示为

（6）

当故障发生在区间5时，有效检测点为Y3和Y4，此时Y3和Y4的前两个行波的顺序可确定，此时对应的测距方程如式7所示。

注：*为存在伪根

2.4.3.1测距方程的确定

由式2-7，除区间3以外，其他区间内测距方程可唯一确定，而区间3中两个方程分别对应故障点在线路中点的上游侧和下游侧两种情况，需对故障点位置大致作出判断，由[]，可知检测点得到的模量时差大小与故障点到检测点的距离成正比，当设检测点Y2和Y3之间的距离为 ，检测点Yi的模量时差为 可得到故障点距检测点Y2的大致距离 ，可表示为如式8所示

（8）

当通过比较两个检测点之间的模量时差可确定故障点的大致位置，因此当故障发生在检测点Y2和Y3之间时，可通过比较检测点Y2和Y3之间的模量时差来确定故障点的大致位置，进一步判断选用式4或式5来对故障点精确测距。根据上述分析可知分布式故障定位最终测距方程可表示为

（9）

2仿真验证

图2中，检测点分别设置在10km、50km、85km和140km处，且仿真步长设为0.1us。设定输电线路在不同故障点，不同故障角和接地电阻时，按照式9计算结果如表1所示。

表1可知，分布式故障定位方法可大大降低对对故障检测点的安装要求的同时，还可保证绝大部分故障情况下的测距精度。

3 结论

分布式故障定位方法不受安装点的限制，同时还可保证故障定位精度。

论文作者:李继强,郗骋,仵宗生,马欣,王伟

论文发表刊物:《电力设备》2016年第3期

论文发表时间:2016/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/739850b5d81918f1c1dab51c.html