# 建筑电气设计中的安全性和节能性分析论文_白竸文

（信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 四川成都 610021）

摘要：随着我国市场经济的快速发展，现代化信息技术的不断进步，居民的消费水平也在显著提升，这在一定程度上推动了我国建筑行业的发展，并使之呈现出逐步增长的发展趋势。最近几年来，人们开始对建筑提出了更高的要求。不仅要求具备基础的居住性能，对其使用性能要求更加严格。尤其是安全性和节能减排，其已成为国内外广泛关注的焦点。

关键词：建筑电气；安全性；节能性

引言：

建筑电气的安全性与节能性在建筑行业中变得越来越重要。对于电气设计而言，在保证满足人们的生活需要的同时，还要做到促进社会可持续发展，减少安全事故，改善我国能源紧缺问题。想要实现这两方面的设计达到理想状态，这就需要建筑电气设计人员和施工人员在进行建筑用电设计的大型工程中，不仅要做好电力供应、供电线路、电气接地设备以及消防控制的安全和灯具照明节能工作，还要在设计时充分考虑多方面因素，全面促进我国建筑行业和社会经济的健康发展。

1建筑电气设计的基本原则

建筑电气的设计必须严格依照相关法律法规来实施，确保其安全性。也就是说，建筑电气的设计不仅需要保证建筑的主要使用功能，同时还需要确保其使用者的安全性。另外，当在对建筑电气设计进行核算时，必须遵守以下几个基本原则：第一，建筑电气设计的实用性。建筑电气设计考虑对日常的经济开销进行核算，必须选取节能环保型的建筑材料；第二，科学性。建筑电气设计必须科学应用电能，并结合实际情况，确保用户可以正常使用。换句话说，当建筑设备在输出能源时，必须保证设备的正常运转。第三，设计的安全性。当在对建筑电气设计展开设计时，必须在减少消耗能源的前提下，达到节能环保的目的。

2建筑电气设计中的节能性措施

2.1对供配电系统进行节能设计

如果想要对供配电系统展开节能设计，就必须做到以下几点：首先，选取合适的变压器。必须选择合适节能性较强的变压器，否则就无法支撑整个电力系统的运行；紧接着，对原有的设备进行深入了解，并密切变压器的运行状况，其最终目的是为提高变压器的运行效率；再次，必须降低电能的耗损量，而且还是最高限度。这是因为建筑电气设备大多数都是耗损较为厉害的，或者是远距离配电，增加电线长度的情况，这无疑会增加电能的耗损。因而，为避免出现上述现象，就要合理选择配电位置。

2.2减少线路传输损耗实现节能

（1）选用电导率较小的材料做导线，通常选用铜芯。但是考虑到节约用铜，某些高层建筑的垂直干线母线可以采用新型的铜铝复合母线。

（2）减少配线长度。在设计施工中，低压柜出线回路及配电箱出线回路应尽量走直线，少走弯路及回头线。低压线路的供电半径一般不宜超过200米，负荷密集地区不宜超过100米，负荷中等密集地区不宜超过150米，少负荷地区不宜超过250米。这样可减少电缆（线）长度，实现供电距离最短。

（3）增大导线截面。对于较长线路，在满足载流量、动热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，加大一级导线截面。尽管增加了线路费用，但节约了电能，从而减少了年运行费用。据估算，在2～3年内即可收回因增加导线截面而增加的费用。为此，加大导线截面的投资是值得的，也便于为建筑后期设备技术的更新升级提供便捷有利的整改条件。

（4）选择新型绝缘材料，如YJV型绝缘电缆等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（5）在高层建筑中，变配电室应靠近电气竖井，以便减少主干线（电缆或插接母线）的长度。对于面积较大的高层建筑，应将电气竖井尽可能设在中部（或两端），以便减少水平电缆敷设长度。

（6）将负荷进行归类。除对计费有要求的负荷及消防负荷外，普通负荷如空调机、风机盘管、照明、新风机、电热水器等改由一条主干电缆供电，这样既便于消防时切除非消防电源，又可在非空调季节，用同样大的干线截面传输较小电流，从而减少线路损耗。同时合理调剂季节性负荷，充分利用供电线路，将计费相同的负荷集中，也是减少输电线路损耗的一种有力方法。

2.3电动机节能

电动机在建筑中的应用较多，最典型的就是电梯的使用，在高层建筑中，电梯几乎每天工作18个小时，工作量是非常大的，因此，有效的降低这部分的电能消耗是非常有必要的，而且效果也会非常的明显，降低损耗的原则主要就是提高电动机的工作效率和功率因数，具体的做法包括：就地电容器补偿，以此来降低电动机线路的损耗，同时，还要设计相关的程序，减少电动机的轻载和空载运行次数，可以采用变频调速设备控制电动机的运行，让它适应负载的变化，当电动机的负载较轻时，可以提高自身的效率，加速运行，从而减小电能的消耗，达到节能的目的。

2.4节约与照明系统节能

社会的不断发展以及人民生活水平的不断提高，使得居民对于建筑电气照明节能性能的要求开始不断提高，同时，针对环境污染及资源浪费所提出的可持续发展理念也要求电气照明设计过程必须符合节能理念，因此，做好民用建筑中电气照明节能设计工作已经成为了建筑领域必须关注的一项问题。设计工作需要遵循相应的原则来进行，同时还要通过对科学方法的运用使节能设计能够达到更高的标准，这样才能使能源能够得到最大程度的节约。

2.5建筑电气智能化

能耗监测系统的具体功能有很多，具体有：对供热量执行计算工作，对生活热水用量计算，以及自来水使用量计算，还有楼层的用电量计算与低压配电计算。智能化技术在能耗监测系统当中的运用可以辅助物业完成对建筑的管控工作，以及满足每个电气单独的核算的需求，除此以外，还能够完成节能要求，为我国可持续发展贡献出一份力量。

2.6尽量降低谐波带来的危害

谐波危害是企业供配电系统中严重的危害要素之一，它不但会增加供配电系统的电能消耗，还容易损坏相关的电器设备，降低供电系统的使用寿命。为了有效地降低和防止谐波释放对供电系统的损害，需要在变压器低压侧和设置有用电设备的地方放置有源滤波器、无源滤波器或者将二者配合使用，从而起到净化线路、减少电能损耗的作用。

结束语：

总而言之，近年来，环境保护及节能减排理念的深入人心，使各行的发展均趋于绿色化发展，在此环境推动下，建筑行业也逐步向绿色化发展迈进。此时建筑节能减排设计便显得尤为重要，尤其对于电气而言，有效地将节能技术应用于电气设计中对于提高建筑节能减排效果有着重要意义，同时是保证建筑节能有效性的必要条件，这就要求我们在以后的实际工作中必须对其实现进一步研究探讨。

参考文献：

[1]杨斌.论建筑电气设计的安全性和节能性[J].工程技术研究.2018（05）

[2]张诗颖.试议建筑电气设计中的安全性和节能性[J].绿色环保建材.2016（01）

[3]程惠龙.建筑电气设计中节能降耗措施的分析[J].建材与装饰.2018（31）

论文作者:白竸文

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/739ae9a0373f14bcd5ec39bb.html