# 温度对加油机计量检定的影响分析论文_庞化龙,王恒

内乡县质量技术监督检验测试中心 河南 南阳 474350

摘要：伴随国内经济的全面进程，家用车的数量也迅速增加，而且在能源紧缺的大环境中，燃油价格也逐年递增。所以，加油有关工作得到了广泛的关注，深化加油机计量检定工作势在必行。而温度对加油机检定的影响十分之大，减少温度对误差的作用，深化检定公正性及合理性意义深远。因此，相关人员必须提高对温度误差的重视度，采取适当的减少温度误差的方法。文章结合常规检定工作所涉及到和温度相关的问题，在执行加油机检定规程的先决条件下，对加油机计量检定环节温度对误差的影响与降低影响的有效举措予以分析。

关键词：加油机；计量检定；温度；误差；影响

引言

加油机的定期检定工作对其运行质量具有直接影响，要确保测量结果的精确性，就必须避免检定过程中温度等因素的影响，一般情况下，在加油机计量检定中比较常用的工具为玻璃温度计，这种类型的温度计在实际应用中具有诸多缺陷，很容易导致检定结果出现误差，进而给企业造成损失。对此本文将对此开展分析。

1、浅析加油机的工作原理及计量检定的必要性

1.1、加油机的工作原理

加油机在运行的过程只有严格按照规定进行运行，才能确保加油机在运行中的质量问题。首先，进行油气分离，需要加油机中的电动机对油泵进行驱动，然后经输油管将油气进行分离。其次，在油泵泵压的影响下，燃油经流量测量变换器、视油器、油枪输至机动车。随之，流量测量变换器输出轴的角位移量转换成相应的电脉冲信号，加油机中的电子计数装置则会表现出所输燃油的数量，从而达到计量的目的。

1.2、加油机计量检定的必要性

根据国家计量法的相关规定得知，对于企业中的贸易结算以及在企业中对企业安全进行防护和医疗系统、环境监测等方面的国家强制检定的项目的计量器具，必需进行强制检定。众所周知，人民群众的私家车以及各种农业、工程等各种车辆，都必需添加油气，而加油机就是这种车辆进行油气添加的测量系统，加油站工作人员用计量标准进行收费，属于国家规定的强制性的检定计量器具。此外，我国质检总局还规定了燃油加油机检定规程，在规程中，国家规定检定温度在(－25～55)℃内，同时，在油气检定中，周围的温度变化应在5℃内，只有满足温度需求，才能进行检定，足以表明加油机计量检定中温度的重要性。对加油机计量的检定不仅仅是国家强制规定，还是多年来工作人员总结的工作经验的要求，是当下油气市场的必然要求。

2、加油机计量检定中温度对其的影响

2.1、标准量器的容积与检定媒介的体积

标准量器的容积与检定媒介的体积在加油机计量检定环节均会由于温度的变化而出现改变。规程内明确显示检定过程中环境温度的改变要控制在五摄氏度内，而且要在标准金属量器与加油机的附近测量温度。外在温度和加油机的媒介温度的温差不可超过是摄氏度。若温差超过是摄氏度，那么就一定要予以响应的保温措施，进而降低温度对计量检定的影响。

2.2、流量测量变换设备

加油机在油品流过过程，是在加油枪的出口位置测量流量同时检测变换设备温度。针对指标量器温度参数的检测，大多在其设备的内部。这里流量测量变换设备的温度被油枪口位置的温度所取替，进而造成误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这是因为从油枪口至测量变换设备间有软管予以串联，温差的产生在一定程度上取决于软管的长度。依附于相关参数及研究，油枪口和测量变换器的温差最高可超过0.3℃。

2.3、温度对管道设施和存储环境的影响

通常情况下，油品的存储往往会受到湿度、温度等因素的影响，此外，底阀漏气也会使计量结果出现误差，如果实际测量结果高于国家规定的检定结果，则将这种现象称为超差，超差受油品温度的影响最为显著，我国对燃油的结算标准作出了严格规定，要求按照燃油的密度和体积乘积来计算，油品的销售必须考虑到不达标油品的体积大小，然而，这些规定并没有将温度变化的因素纳入考虑范围内，所以，在加油的时候，因为周边温度的变化，油品很可能出现热胀冷缩的现象，也就是说，当燃油的体积相同时，若温度发生变化，燃油的质量就会发生不同开。

3、控制加油机计量检定中温度对误差影响的有效举措

3.1、重视温度对测量的误差

加油机计量检定的过程中要严格的执行计量标准规程，在思想意识上能够充分的认识到温度变化对测量误差产生的影响，制定出正确的方法降低温度变化，保证加油机承受的温度能够恒定。

3.2、选择精密的温度计

由于温度变化的处理会对测量产生误差，处理的措施有很多，可以依据加油机的计量检定情况，制定出解决措施，以免因为温度变化产生出误差。当日常管理运用中要对油枪出口端和内部温的变化进行处理。确保其测量结果的同时选择好合适温度计。选择精密温度计可以在一定程度上使产生的误差得以降低，及时对温度变化状况进行掌握，这可以使加油机正常地运行。JJG443-2015《燃油加油机》就对辅助设备运行中使温度计做了明确规定。在通常情况下精密数字温度计测量范围在-30～60℃，最小的分度值为0.1℃。精密数字温度计在操作上为简单，同时材质和玻璃相比更牢固，温度反应比较快，方便携带以及使用。

3.3、加油机计量检测中标准量器内油温的测量

标准量器内油温的测量是加油机计量检测过程中重要环节，对标准量器内油温测量的准确性关系着加油机计量检定误差的大小。加强对标准量器内油温的测量，要求工作人员仔细、认真，在选取适合的温度计后，还要注意温度计的位置摆放，不能将温度计的感温部位贴靠在量器壁上，也不要放在计量颈处，温度计要处于标准量器的中间部位；其次，在测量的过程中，还要注意感温时间，一般控制在3－5min之间；此外，工作人员在进行温度计量读数时，速度一定要快，而且温度计的感温部位不能高于液面，从而减小计量检定的误差，为加油机计量检测结果做好保障。

3.4、射线测量

射线测量方法主要是根据密度的变化进行调整。高灵敏度闪烁棒与低活性放射源共同构成射线测量主体。封闭的空间中放射线在允许的情况下会沿着狭窄的通道运行。通过固定管道对探棒的方向进行辐射，将其他方向进行屏蔽。这时候射线会使高灵敏度闪烁棒发出闪光。同时不断地增大闪光，进行电脉的转换。通过对脉冲进行测量获取到对应的辐射强度。介质通过对射线量的吸收与被检测介质进行密度规律的变化分析。核辐射源在射线强度与系数吸收的情况下都能够对检测出的射线强度进行探索。探棒连接之后的内部吸收系数也会发生较大的改变。密度曲线也会检测到浆液密度的变化。这种射线测量的方式最大优势在于无管道材质要求，不会受到压力变化的影响，信息精确度特别高。

结束语

总之，标准加油机计量检定中温度对测量误差具有十分显著的影响，要减少温度对测量误差的影响，就必须选择合理的检定周期，在鉴定过程中要明确测量金属量器中油温与油枪口区域的油温，并采用高精度的温度计，此外，操作人员还必须进一步提高操作的规范性，这样才能使测量结果的准确性得到保障，促进计量检定工作的科学化、规范化发展。

参考文献

[1]张义富.加油机计量检定中温度对测量误差的影响及对策[J].广东科技，2013，22(16):224+250.

[2]杨雪.温度在加油机计量检定中的影响初探[J].科技创新与应用，2013，(31):272.

论文作者:庞化龙,王恒

论文发表刊物:《防护工程》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73afa6ee54f5cca8f8cf1041.html