# 市政工程中合槽施工技术在污水管道工程中的应用论文_黄盈春

黄盈春

（西安市第二市政工程公司，陕西，西安，710054）

【摘 要】本文阐述了传统污水管道施工中存在的问题，并将合槽施工技术与传统技术进行了对比，最后分析了应用合槽施工技术的施工难点。

【关键词】市政工程；合槽施工技术；污水管道工程

前言：

在传统施工的过程中，要先修建污水管道，接着再修建雨水管道。在修建污水管道时，由于污水管道埋置深度较大，使得施工难度加大了许多，另外，由于成槽比较困难，要求具有比较快速的施工速度，以免出现塌方等安全事故，造成安全伤害。而雨水管道的修建要在污水管道回填到标定高度时才能施工，这样的做法能够较好的保证工程的质量，但是二次开槽施工还是存在着一定的弊端。

一、市政工程中污水管道施工存在的问题

（一）管材存在裂缝或者局部砼松散现状

当前，这个问题是污水管道施工中存在的基本问题，而出现这一问题的基本原因是选择管材时，管材的质量未达标。负责采购管材的相关人员在进行采购时，受到利益或者其他因素的影响，选择了价格低、质量差的管材，最终导致问题的发生，而这一问题的存在会使污水外泄。

（二）图纸与实际施工存在差距

市政工程关系着城市建设的质量，因此在进行市政工程工作时，要格外的谨慎和注意。设计师设计图纸时，会对实际的情况进行充分的考察，之后再进行仔细的规划，最终完成图纸的设计。然而在实际的施工过程中，由于工作人员对图纸认知上的偏差导致实际施工与图纸不相符，出现质量问题。

（三）边坡土方局部坍塌或滑坡

在实际的市政工程施工过程中，为了节省土方，在有地下水作用的土层或槽帮受到地面水冲刷时，没有采取有效地排水、降水措施，导致工程的稳定性受到很大的影响，很容易出现坍塌或者滑坡的现象。另外，当存在潜在危险的地区受到非常大的压力或者震动时，坍塌和滑坡的危害就会立即发生，对城市造成比较严重的伤害。

（四）管道和基础出现不均匀沉陷

这个问题是影响污水管道质量的关键性问题，一旦在污水管道施工过程出现这个问题，局部就会发生积水的现象，严重时，还会导致管材破裂，进而使城市陷入危险当中。

二、合槽施工与传统施工相比具有的优势

在传统的施工中，采用的方法是先修建污水管道，再修建雨水管道，这种方法的优点是很好地保证了污水管道工程的质量，但是工程的施工时间比较长，而且成本比较高。但是在修建污水管道和雨水管道时，应用合槽施工技术，可以有效地改善传统施工技术中存在的问题。

在应用合槽施工技术时，要重点控制管道成槽的质量，而且还要根据施工现场的实际情况及相关的要求来确定具体的开槽坡度及槽下口宽度。一般来说，在污水管一侧地下4m流砂层的位置，需要设置临时挡水，而且为了保证施工安全，还需要将一步槽边坡放缓至1:1。与传统施工相比，合槽施工技术具有比较突出的三方面的优势：第一，施工进度比较快，在污水管道施工过程中应用合槽施工技术，污水管道建设及雨水管道建设同时进行，在开展挖槽作业时，作业面相对比较大，使得机械设备的利用率得到有效的提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆成槽完成之后，两方面的工作人员可以同时开展其他各项工作，使得罐车来回移动的次数大大地减少，而且在互不耽误进度的前提下互相合作，减少了钢模、木材等材料的搬运次数及步骤，减少了施工的时间，提高了施工速度；第二，提高施工质量，在对雨、污水管道进行施工的过程中，对于二步槽边坡的坡度会进行适当的调整，让雨水的主干管道正好落在没有施工扰动的土层上，有效地避免了发生不均匀沉降问题，同时，在需要进行质量检查时，使得检查变得更加的方便；第三，降低了施工成本，由于合槽施工技术能够提高工程的速度，所以工程费用支出就相对减少了一些，同时，两个管道同时开工使得人力、材料、设备等实现了合理配置，提高了周转的速度，而且在挖槽时，减少了土方的开挖量，这样一来，施工成本就得到了有效的降低。

三、合槽施工技术的难点

（一）合理安排施工顺序

在应用合槽施工技术开展污水管道施工时，要按照一定的施工顺序来进行，施工顺序的基本原则就是先主线后支线、先污水后雨水，根据这一原则，制定出来的一般顺序为污水主线、雨水主线、污水支线、雨水支线。在实际的施工过程中，污水管线要进行闭水试验，而且污水管线在进行回填时埋深较大，因此要提前进行井室砌筑工作，以使回填条件能尽量的得到满足，避免边坡不稳定现象的出现。

（二）恰当处理沟槽断面

在实际施工的过程中，污水井室与雨水井室要在不同的位置，因此，根据已经设计好的图纸，可对二者的井室位置进行适当的调整。需要注意的是，当遇到雨水井室扩大基础处时，要对管道进行合理的安排，而且这种方法还可以避免雨水管线最不利接口。雨水管线在施工的过程中，二步槽台的宽度一定要达到施工所要求的宽度，当遇到污水井室扩大基础处时，就对井室部位的沟槽断面进项恰当的处理，同时二步槽底的宽度也到进行适当的增加。

（三）主线与支线交叉部位的处理

对污水主线与雨水支线交叉的处理：在进行污水主线施工时，施工难度比较大，因此当遇到该种交叉情况时，要首先开展污水主线施工，接着回填到雨水管道位置时，再开展雨水支线施工，施工过程中要对支线管基沉降的问题进行预防。

对污水支线与雨水主线交叉的处理：在进行处理时，首先要检查污水和雨水支线的井室位置设置是否合理，是否存在着支线与井室交叉的情况，如果有，要进行相应的变更。如果污水支线高程低于雨水主线，则先进行雨水主线施工，再进行污水支线施工。

（四）科学的布置降水井

一般来说，在深槽的侧边会设置降水井，而在实际的污水管道施工的过程中，还需要根据一些因素来适当的调整降水井的位置，这些因素包括现场的施工道路、堆土位置等。在布置降水井时，深度要尽量的减小，而且干槽施工还要得到保证，这时，就应将降水井的位置布置在污水管线与雨水管线的中间以及二步槽台的位置，不过，该位置实施的可行性还需要进行运用相关的理论计算，如果具有布置的可行性，才可以布置在此处。但是，降水井如果布置在二步台的位置，在施工过程中就要格外的注意，回填完成之后要及时的封堵降水井，并做好标识，使施工的安全得到保证。

（五）槽底高程的控制

在进行管道施工中，测量工作尤为重要。污水管道与雨水管道的坡向是不相同的，而且管段的直径也会发生变化，因此，相关工作人员在开展工作之前，要对污水及雨水有代表性的断面高程进行计算，并绘制成图。

结论：在市政工程中，污水管道工程是比较重要的一个项目组成部分，污水管道工程的质量直接影响着市政工程中排水的质量，因此，要切实的提高污水管道的质量。现今，在污水管道工程中应用了合槽施工技术，不仅解决了施工过程中存在的各项问题，提高了工程的质量，还有效的提高了施工速度，降低了施工的成本，最终使得污水管道的建设更为符合城市建设的要求，在一定程度上促进城市的发展。

参考文献：

[1]罗晔，张建军.市政雨污水管线的施工与质量管理浅析[J].中华民居（下旬刊），2013，（06）：251-252.

[2]黄伟杰.对市政工程排水管道合槽施工技术的分析[J].科技信息，2010，（17）：226-227.

论文作者:黄盈春

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年8月供稿

论文发表时间:2015/12/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73b6f96e5a4354f7fa0fb67b.html