# 石油化工油品化验分析的重要性及安全性研究论文_王卓

摘 要：油品化验是石油化工生产中的一项重要工作，不仅是油品整体质量和使用安全性的重要保障，尤其是在大气污染问题日益严重的今天，油品化验更是环保防治的一项基本措施，严格按照工作要求开展油品化验工作意义重大。基于此，本文对油品化验的安全性及重要性进行了探讨，旨在促进石油化工生产油品化验意识及水平的提高，为油品提供安全保障。

关键词：石油化工；油品化验；安全性；重要性

在石油化工生产过程中，油品化验是油品整体质量及安全性的重要保障，是不可忽略的环节。油品化验是一项技术性工作，检验人员不仅要有丰富的检验技术，而且还需要运用先进的专业仪器设备才能保证化验结果，从而为油品质量提供安全可靠保障。

一、油品质量化验主要内容

（一）油品酸度及酸值

油品化验的一个主要内容就是对油品的酸度及酸值进行测定。油品酸度是油品物质中酸性物质含量状况的反映，是评估存储油品容器抵抗腐蚀能力的一个重要指标。酸度具体涉及到酸度情况和酸值大小两个方面，是进行油品腐蚀性分析的重要依据，通过对这两个方面进行分析可以判断油品的价值及变质情况。

（二）芳烃

石油产品含有较多芳烃类物质，也是判断油品质量的重要指标之一。芳烃通常具有燃烧性差、燃烧时冒黑烟、吸水性强等特点，会对喷气燃料浊点及结晶点造成影响，往往还具有一定的毒性，对橡胶制品有侵蚀作用，因此为保障油品安全性，在油品质量指标中通常对芳烃含量有一定的限制，如果经化验超出最大限制范围，就不能流通使用。

（三）硫含量

含硫物质也是影响油品安全存储和使用的一个重要因素，因此也是油品化验的一个重要内容。石油产品中含硫化物的存在不仅会加速油品变质，而且燃烧后形成二氧化硫或三氧化硫，直接排放会造成的大气污染，遇水则生产亚硝酸和硫酸对及其零部件具有很强的腐蚀作用，因此对油品中的硫含量进行控制非常重要。

（四）黏度

黏度是衡量喷气燃料油的重要参数，是影响油品燃料雾化的重要因素，尤其是对于锅炉装置所需冉莲雾化、内燃机或飞机发动机器化能力而言，油品黏度控制非常关键。不同石油产品对黏度有不同要求，对于润滑油而言，黏度数值越大说明其应用效果越好。而对于柴油来说，黏度太大会降低油液雾化性能，从而导致燃料出现燃烧不完全现象而增加能量耗费，但是如果黏度太小油品又会因容易挥发而导致拉塞部件磨损等问题，因此应根据不同石油产品对油品黏度进行合理控制。

二、油品化验分析重要性

石油化工油品化验工作主要是在各个与石化油品相关的化验室及研究室中开展，化验主要围绕油品化学成分分析展开，以分析油品当中化学物质含量是否符合对应产品质量标准及对环境存在的危害性为重点，涉及到化学成分研究与环境监测等多方面工作，因此需要相关部门及化学实验室的协同操作来完成。

油品化验是石油化工生产中非常重要的一个环节，有效开展油品化验工作对于石油化工产业发展具有深远意义。首先，原油化验重要性。原油是从油井中开采出来的未经过加工的油品，是石油化工生产的基础，通过运用有效的化验手段对原油成分进行分析，石油化工生产企业能够更全面地掌握原油性质及特点，然后根据油品质量要求来调整和完善生产工艺，制定更加科学合理的生产方案。其次，炼油生产过程油品化验非常重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在炼油化工生产过程中往往要对油品进行多次化验，这是掌握油品质量的重要手段，根据加工程度的不同，化验采取的方式也不尽相同，有的采取目测方式就可初步判断油品情况，而有的则要运用专业化验设备进行定量定性分析才可以准确测量。为确保石油产品质量达到生产要求，油品化验及检测分析需严格执行国家有关标准。此外，油品化验是开展油品研发的重要基础。在实际应用中，油品通常需要根据一定比例进行调和及处理后使用，这种情况准确掌握配比及配方就非常关键。而要达到最佳配比，就需对油品进行化验分析，许多新油品也都是在不断的化验分析及研究中得以研发和使用，因此油品化验不仅是油品质量及生产的需要，更是改善油品质量及促进石油化工行业发展的重要途径。

三、油品化验分析工作安全性分析

（一）规范取样操作

由于油品具有易燃易爆、带有毒性等特性，使油品化验分析工作存在较大的安全问题，因此在油品化验中应从各方面、各环节加强安全管理。而取样作为油品化验的基础环节，要确保化验工作安全有序开展，就应严格按照有关操作要求及规范进行取样。首先，在取样工具及仪器方面，由于在使用扳手等工作中容易造成其他杂质油进入到石油产品中，因此应尽量选择铜制工具进行取样，以有效避免取样过程中产生火花而发生火灾事故。其次，应注意观察风向及取样所在位置。油品本身具有毒性，油蒸汽会对人体裸露部位造成伤害，因此尽量不要迎风取样。此外，要注意避免金属器具碰撞引起静电火花。静电火花是导致球体爆炸的重要因素，取样中尽量避免两个不同设备间激烈碰撞，以防止出现意外。

（二）加强化验环境的通风条件管理

石油产品多具有挥发性，油蒸汽不仅对人体伤害大，而且对环境的污染也是很严重的，因此在油品化验过程中，应加强化验环境通风管理。一方面要尽量保证实验室空气流通，确保室内空气新鲜程度，以减小油品在储存中对工作人员造成的伤害。另一方面，应提高环境保护意识，采取有效措施防止化验室内部油蒸汽浓度上升而造成爆炸或自燃事故。

（三）严格执行油品、试剂管理标准

油品化验中往往需要用到较多化学试剂，且很多也是具有毒性的，因此为确保化工工作安全性，油品及化学试剂的使用、存储、保管及处理都应严格按照有关要求及规范执行。这就要求化验单位建立严格油品化验管理工作制度处置办法，明确责任及要求，规范化验程序及各细节管理，在确保油品化验工作有效开展的基础上，尽量降低油品化验过程中对人体带来的伤害及环境污染问题。

（四） 采取有效的防毒保护措施

因为油品化验过程中化验品自身可能会存在毒性，因此要求化验工作人员能够掌握有效的防毒保护措施。通过对有关资料研究与统计发现，石油与其成品带有一定毒性，而且其毒性会跟着化学结构、添加数量、添加剂性质以及蒸发速度的变化而变化。通常而言，在组分中，抗暴剂、防腐剂、芳烃、环烷烃等毒性较强。因此在具体化验过程中需要合理将油品蒸汽浓度降低，尽量减少吸入数量。而且需要防止工作人员的口腔与皮肤直接接触到油品。

四、结束语

总而言之，油品化验是石油化工生产中的一项重要工作，是油品质量的重要保证，但同时油品化验工作又具有一定的危险性。因此在油品化验工作中，有关工作人员应在充分认识到油品化验重要性的基础上，提高安全管理意识，严格按照有关操作规范及要求开展化验工作，正确处置化验形成的废弃物，降低环境污染，全面保证油品化验安全性，以促进石油化工行业健康稳定发展。

参考文献：

[1]王蕾.石油化工油品化验工作的重要性和安全性分析[J].化工设计通讯，2018，44（09）：41.

[2]刘良帅.试论石化油品调和对改进油品质量的分析[J].化工管理，2018(20).

[3]孔丽娜. 对石化油品化验相关工作的几点思考[J]. 中国管理信息化, 2017(18):73-74.

论文作者:王卓

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73c46d9beb1185099122f4eb.html