# BIM技术在火力发电厂工程施工管理中的应用探讨论文_李学东

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 山东济南 250102

摘要：随着科学技术的发展，BIM这种可视化、建模仿真技术应运而生。通过BIM技术在火力发电厂工程施工管理中的应用，加快火电工程建设进度，以保障火电工程建设项目的施工更加完美。因此，本文对BIM技术在火力发电厂工程施工管理中的应用进行分析探讨。

关键词：BIM技术；火力发电厂；施工管理；应用

所谓BIM其实就是对英文Building Information Modeling的缩写。将BIM翻译为中文表达的就是建筑信息模型的意思。在近年来我国整体科学技术火平提升的背景下，BIM技术也越来越广泛的被应用在了建筑工程领域中，特别是大型工程施工项目对这一技术的应用。BIM技术在工作中借助工程项目的相关信息，根据可视化的数字手段对于目标建筑需要进行必要的建模或者仿真，这对于反映建筑物的相关信息有着十分重要的帮助。所以BIM技术更适合被用在工程量相对较大或是工程组成比较复杂的项目管理中。

1火力发电厂施工的项目特征

经过笔者多年的工作经验与对火力发电厂工程项目施工的分析，发现这项工作主要具备以下特点：

其一，主厂房中一般都有大量的发电设备、管线或是工艺埋件，所以在实际施工中，需要对主厂房中的发电设备、热机、电气、锅炉等设备进行处理，同时还要保证工作中对问题进行专业性处理和协调，但是仍然无法避免碰撞问题的发生。

其二，单体工程比较多，比如汽机房、锅炉房等，在工程的分布上相对比较复杂，要想在此种背景下更为高效或是优质的实现对工程的处理也存在较高的难度。

其三，火力发电厂在实际工作中需要涉及的工作相对比较多，在工作中需要面对很多的问题，仅仅依靠线条对平面图进行绘制，很难实现有效的沟通，此种背景下更需要及时提供有效的问题解决方案。

2 BIM技术在火力发电厂施工中应用的适用性

BIM技术具备较为显著的工程优势，其中最为突出的就是可视化、模拟性和可出图性优势，因此和火力发电厂的工作性质展开研究，可以发现，BIM技术更适合被应用在火力发电厂工程施工管理中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 BIM技术在火力发电厂工程施工管理中的应用

3.1 BIM在项目参与方沟通方面的作用

Autodesk公司的Revit Structure软件具备三维建模功能，可以根据设计院的具体施工图建立火力发电厂的三维模型(Revit中称为族文件)，模型能够精确的反映主要的构件尺寸，设备、管线和埋件的位置关系，以及具体构件的建筑材料。一旦发生设计变更导致参数变化，可以直接在BIM模型中对相关参数进行修改，整体模型也会随之自动调整，非常方便快捷。在BIM模型的基础上可以对工程进行碰撞检查，优化管线排布方案，施工方案模拟等工作。另外，Revit还具备出图功能，通过剖切3D模型的任意位置，可以输出工程需要的任意部位的2D图纸。BIM技术的应用将使火力发电厂建设项目的业主、设计单位、监理、施工单位和设备供应商等项目参与方在进行项目讨论、方案比选、专业协调等工作时有了更为直观的参照。将设计图纸与BIM模型相结合的各级技术交底也会变得更为生动，易懂。

3.2 4D-BIM在项目进度管理方面的应用

4D-BIM模型是指在原有的3D模型XYZ轴上，再加上个时间轴，将模型的成形过程中，以动态的三维模型仿真方式表现。4D是多型态的表现方式，用户除了可以通过4D可视化的展示了解工程施工过程中所有重要组件的图形仿真，也可以依据施工的时程以及进度标示不同的颜色于3D模型上，来表达建筑模型组件实际的施工进度状况，如此一来不但可以清楚地了解工程施工状态，还可以通过4D可视化仿真找出组件的空间施工冲突。传统的施工进度计划编制都是大多依靠工程技术人员的施工经验进行编制，往往会忽视其他施工队伍是否存在影响自己施工的问题，而通过4D-BIM，依靠BIM的高度仿真，进行提前预演，实时监测工程进度，使各施工队伍对自己施工进度计划能够一目了然，并进行良好协调。根据BIM的4D模型可视性，解决工程施工发生碰撞的情况，有效促进火电工程建设的程施工建设进度。

3.3 BIM在项目工程计量和成本核算中的应用

工程项目的施工控制，一般分为成本控制、进度控制、质量控制。工程计量、成本控制在工程施工中的蘑要性是不言而喻的。传统的工程项目，对于工程计量，需要专业的技术人员亲临现场进行统计，然后在交给项目部的预算人员进行计算，这样的缺点是显而易见的：一是人员统计容易出现误算、漏算；二是费时费力，往往一个工程的统计预算就需要占用大量时间与人员精力。而BIM技术可以通过建筑信息模型，4D动态演示图，直观的表示出工程计量与工程材料用量。如：在建筑信息模型中，用颜色代表工程计量，灰色部分即已经完成，紫红色为正在安装，黄色部分表示设备物理已经运输到现场等待安装，黄色半透明为物料设备已经运输在途，绿色半透明部分表示设备物料正在工厂加工状态。通过BIM，我们可以很清晰的看到所有工程都处于正常运行，可以保证所有环节都顺利连续的进行。另外，BIM在成本核算中的作用更加显著。如在土建施工过程中，通过其内在的数据库，直接导出每一块区域的混凝土用量，并且我们经过参数添加之后，甚至可以得出不同标号的混凝土用量(当前revit软件对于混凝士用量统计的精确性是可以满足我们此项的需求，甚至可以给出我们钢筋的数量)。这样，通过BIM技术能够实时监测工程施工进度，进行工程计量并能准确计算出成本材料使用情况，降低人力的同时加快工程施工进度，提高经济效益。

3.4 BIM技术在施工安全评估指标中的应用

在火电工程施工系统中，想要合理应用BIM技术，便需要在工程施工前期，对所有安全规则进行检查，并对工程设计进行模拟评估。在传统的安全评估体系中，需要很多个领域内的相关专家共同参与，不仅浪费时间与资金，错误率也相对较高，而利用BIM技术进行模拟评估，便能够运用自动化的接口，使模拟评估更加快速，得出的信息可靠性也更高。火电工程施工中，进行评估的主要依据便是安全评价体系，而评价体系的准确与否则会直接对评估结果科学性的高低产生影响，因此，在处理复杂问题时，一定要以相关的法律法规为依据，并结合相关专家的专业意见，以得出更为准确科学的结论。而以BIM技术为基础的施工安全评价指标受多种因素的共同影响，主要包括：人为因素，涵盖员工素质、安全教育、安全宣传等；设备因素，涵盖设备管理、设备数量、设备状态等；安全管理因素，涵盖现场指导、安全检查监控、安全规划等；环境因素，涵盖项目难度、施工环境等。

4结束语：

综上所述，BIM技术作为近年来才得到发展的全新施工管理技术，在我国火力发电厂施工管理中的应用还需要不断完善与发展。在上文的研究中，还有很多不健全的地方，希望在今后的实际工作中，我们也能对工作经验进行有效总结，为这项技术手段的提升奠定良好基础，更有效的促进我国火力发电厂的发展，实现经济火平的全面提升。

参考文献：

[1]BIM技术在火力发电厂工程施工管理中的应用探讨[J].王秋惠.山西建筑.2015(15)

[2]张丽丽，李静.BIM技术条件下施工阶段的工程项目管理[J].施工技术，2015，44（2）

论文作者:李学东

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73dbc8ebde609efdb13cfdf4.html