# 工业厂房建筑工程施工技术研究杜启国论文_杜启国

摘要：随着我我国工业建设的蓬勃发展，工业厂房的重要性也愈发突出，且考虑综合影响因素时，目前工业厂房较多选用装配式结构体系，主要以钢结构为主。在面对日益严重的厂房建设质量问题时，需要我国相关企业不断地对工业厂房建设施工技术进行研究和改进，从而让工业厂房的作用得以发挥。

关键词：厂房建设；施工技术；问题；措施分析

1 工业厂房建筑施工重要性

工业厂房的建设是工业发展过程当中重要内容，是支撑工业顺利发展的重要物质基础，是保障人们人身安全和财产安全的重要场所，是我国经济建设过程当中不可或缺的因素。随着我国社会建设的不断深入，为了能够进一步满足我国工业发展和社会进步的需求，工业厂房的建设数量和建设规模也呈现出了增大的趋势。但是由于工业厂房建筑的难度较大，所以，工业厂房建筑施工不仅具有很重要的实际意义，同时也是一项难度较大的工程。

2 厂房建筑基础施工技术

2.1冲、钻孔灌注桩

施工现场进行冲、钻孔桩施工时需要先排除钻孔成孔的土，务必清理干净孔底的渣土残留之后下放钢筋笼，完成准备工作后方可进行浇灌混凝土。对于桩孔直接为 650mm 或 600mm 时，通常选用回转机具开孔，桩长为10m到30m，单桩的承载力1MN-2MN。

2.2沉管灌注桩

沉管灌注桩采用振动冲击和锤击振动的方式进行沉管开孔。这种灌注桩施工技术常见的直径为300mm到500mm之间，桩长通常小于20m，这类桩可以打至粗砂层和硬粘土中。经常使用的480mm桩和340mm桩，锤的质量分别为3t和1t，单桩的轴向承载力分别为 500N-700N 和 250N-350N。建筑工程中采用这种桩基技术的优点是打桩进度快，工具设备简便，成本低廉。主要不足是这种方法容易引起断桩、混凝土强度不足、局部夹长以及桩身截面的局部缩小等等。

2.3挖孔桩

这类灌注桩方式根据实际情况采用机械或者人工挖孔灌注。这里简单介绍人工挖孔时的一些经验。挖孔深度到达0.9m 到 1m之间时就可以开始喷射混凝土护壁，同时插筋连接上下圈。待深度达到预定值时，进行扩孔工作，最后安装钢筋笼进行混凝土浇筑。实践中需要注意：挖孔桩的直径通常要大于1m，深度要小于 30m；施工中必须要做好安全环境监测，保证成孔内壁稳定性及作业通风条件。

2.4振动沉桩

振动沉桩是利用固定在桩顶部的振动器所产生的激振力，通过桩身使土颗粒受迫振动，使其改变排列组织，产生收缩和位移，这样桩表面与土层问的摩擦力就减少，桩在自重和振动力共同作用下沉人土中。振动沉桩设备简单，不需要其他辅助设备，重量轻、体积小、搬运方便、费用低、工效高，适用于在粘土、松散砂土及黄土和软土中沉桩，更适合于打钢板桩，同时借助起重设备可以损桩。打桩开始时，应先采用小的落距（0．5～0．8m）作轻的锤击，使桩正常沉人土中约 1~2m后，经检查桩尖不发生偏移，再逐渐增大落距至规定高度，继续锤击，直至把桩订到设计要求的深度。打桩宜采用”重锤低击”。振动沉桩在选锤或换锤时，应验算振动上拔力对桩身结构的影响。振动沉桩机、机座、桩帽应连接牢固；沉桩和桩的中心轴线应保持在同一直线上。开始沉桩时，宜用桩自重下沉或射水下沉，待桩身人土达一定深度确认稳定后，再采用振动下沉。每一根桩的沉桩作业，应一次完成，不可中途停顿过久，以免土的阻力恢复，使继续下沉困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆振动沉桩时，应以设计或通过试桩验证的桩尖标高控制为主，以最终贯入度（mm/min）作 为校核。如果桩尖己达到设计标高，而与最终的贯人度相差校大时，应查明原因，报监理或设计单位研究确定。在沉桩过程中，如果振动打桩机的振幅有异常现象时，应立即暂停，查明原因，采取有效措施后再恢复施工。3 厂房建筑主体施工技术

3.1模板支设

在工业厂房建筑主体结构的关键施工技术中，模板工程施工技术是其中的重点，对模板施工技术的分析必须需要从三方面进行考虑：其一模板面板材料的选择，在选择模板面板材料时，首先要充分考虑混凝土的质量以及观感，从而选择出较为优质的材料，一般材料选择多为大钢模和多层板，因为多层板材料能够让混凝土更为平整和光滑；然后以设计图纸以及施工的难易度为依据，选择出优质的模板材料。其二是模板的加固工作，一般模板加固工作是先利用四角阴角来将模板定型，在用螺栓将边楞部位进行加固，从而避免模板上下两端的斜角处漏浆，同时在模板中间的四片芯模处安装可调控的丝杠；其次加固钢模板与销子将芯模，并利用双架管，将模板与施工脚手架进行连接。其三是钢模板的施工，一般在完成钢筋绑扎以及混凝土的浇筑工作之后，就必须将钢模板的板芯模进行组装，并将其定型，芯膜中含有10片钢面板，首先就要将上下阴角模进行组拼，其次在钢模板运输到作业面后，进行现场全面组拼，并预留一定的空间来进行加固工作，当然在完成板芯模的组装工作后，要对其进行调整与验收，以此来保证芯膜的外形和质量，再次在双肢柱相应的位置设置托木，将其用脚手架固定，在托木上面放置模板并对接固定，此外利用钢管来加固外膜与芯膜；最后方可进行混凝土浇筑的拆模工作。

3.2 钢筋绑扎

在进行钢筋绑扎施工时，为了方便边墙的插筋，必须需要预留一定的空间，对于其他钢筋绑扎可按照常规的操作来进行工作，如夹层板和楼梯，值得注意的是，钢筋绑扎必须要成功验收后，才能操作下一道工序。除此之外，在预埋和孔洞预留时，要严格按照施工设计图纸的要求，避免其遗漏，从而保证质量，其中在进行钢筋预埋时，必须要将木板定位在上下两块钢筋之间，使持木条横断面与其相应部位保持一致。

3.3 混凝土浇筑

混凝土施工技术包含了四个方面；其一是混凝土的制作，在制作过程中，对材料的配合比要严格操作，砼强度等级小于C50时，坍落度应小于180毫米，强度等级大于C50时，坍落度应大于180毫米；国家标准规定水泥初凝时间不得早于45min，一般为1～3h；终凝时间不得迟于12h，一般为5～8h。其二是对混凝土初终凝时间控制范围内进行表面处理，一般混凝土浇捣完拆模后极易出现蜂窝麻面，影响施工质量，因此必须要对混凝土表面进行处理，用高一级素砼将其表面灌实抹平，并将多余的残渣剔除。其三是对混凝土进行浇筑和振捣，在浇筑之前，要使施工缝始终湿润；在浇筑时，底部要湿模或铺上水泥砂浆，且厚度一般为 300ran；在振捣时，振捣器必须要插入下层混凝土 10 至 50毫米，并且要均匀振捣。其四是对混凝土进行保养，混凝土施工关系着施工的质量，在混凝土浇筑后，要及时保养混凝土，一般保养时间为 2 周，保养方式是用薄膜覆盖混凝土进行保湿处理，确保其温度低于 25℃，避免其在施工中出现裂缝。

4 结语

总之，在工业厂房建筑结构建设过程中，应当充分重视施工技术和工艺流程，以避免返工或者出现安全事故，从而保证工业厂房的施工能够在规定的工期内顺利完成。

参考文献：

[1]廖远航. 工业厂房工程中土建地基施工技术的应用探讨[J]. 石化技术， 2018（8）：236-236.

[2]GB/T 7714陈锐. 浅谈高层钢结构建筑施工技术[J]. 中外企业家， 2018， No.591（01）：168.

论文作者:杜启国

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/73f38cc2aad0ef37289b6847.html