# 工程测绘中GPS测绘技术的应用探析论文_唐雷

身份证号码：32132219871219XXXX

摘要：随着我国对工程测量领域的高度重视，该行业逐渐开始进行技术创新。而GPS是一种以信息技术为载体和技术依托的全新测量技术，在测量领域所呈现的特点十分显著，操作起来更加便利，所获得的测量结果精准度更高。因此，相关部门需要重点加强GPS的应用，构建完善性、高效能的工程测量体系，推动我国工程测量领域实现长远的发展。

关键词：工程；GPS测绘技术；应用

在现阶段，我国的科学技术发展迅速，GPS技术由于测量精度高和测量速度快等优势，更多的被应用于工程建设项目中。GPS测绘系统又被称之为全球定位系统，主要借助卫星定位系统确定目标的位置信息。笔者对GPS技术在江西工程测绘中的应用进行了探究。

1GPS测量技术概述

GPS即全球定位系统，基于卫星无线电导航定位技术而产生，能够进行静态（毫米级）、动态（厘米级）定位测量工作，所得数据精度非常高，测绘工作进行期间测绘人员可以操作相应设备，将获取的卫星数据进行实时且快速的传输、处理、应用；该技术应用过程中所需的测量时间较短、定位精度高，而且可以一天24小时不间断地进行测量，在测绘地区建设的多个观测站点之间不需要进行通视设计，便可以无阻碍且不受影响地直接进行数据测量，因此GPS测量技术的出现与应用，对于工程建设工作良好开展提供了较大帮助，推动着测绘业的巨大变革，尤其技术应用具备的高测量精度特点，极大地满足了当前我国工程测量工作中对于数据精度的要求。

2GPS测绘技术在工程测绘中的应用

2.1GPS测绘技术数据的处理

与常规的测量工作一样，由GPS测绘技术得到的测量数据，需要通过数据处理才能得到最后的结果。但必须将其分为GPS基线向量解算以及基线向量网平差计算两个阶段，从原始卫星观测数据到最大值的两阶段线性矢量网络尺度差计算，最终定位结果。就数据处理过程来说，要通过数据采集、传输、预处理和基线解算、基线向量网平差计算等流程来完成。

2.2大地测量控制网点

大地测量控制网点中的GPS测绘技术，是指利用GPS卫星定位技术来完成我国基础控制网的测量工作。我国国土面积庞大，各个大地控制网点之间的距离都以千公里为单位，使用常规的测量工具根本无法完成距离的测量。同时在测量城市控制网时，需要频繁使用测量工具，并要求测量工具测量面积广精度高，常规测量工具的测量精度不均匀，严重影响城市控制网测量的精度。GPS测绘技术具有测绘速率高、定位准确、操作简单等优势，可以很容易的解决上述问题，使得大地测量工作有了破性的进展。

2.3研究地球力学和灾害预报

对于地质工程勘察测绘的项目，应将地球力学和灾害预报作为主要研究方向。传统的人工工程测绘方法虽然可以查询或计算出以往的一些数据和资料，但其已经不适应于现代数据处理的发展，往往会出现数据信息不足、不准确等缺点。因此，传统的人工测绘方法逐渐被淘汰。随着GPS技术的广泛应用和快速发展，使得我国工程测绘技术得到很大的提升，也在一定程度上推动了我国在地球力学和灾害预报等方面的研究。

2.4虚拟现实技术应用

由于目前的大部分工程项目的建设地点都位于地势地貌条件复杂、地质灾害多发的位置，增加了测绘工作的难度。测绘人员可通过GPS技术模拟虚拟现实环境对此类型区域进行模拟。具体工作有数据的测量、接收和制图工作，这些工作都要在计算机上将测绘目标的坐标位置准确显现。在开展各类工作之前，测绘人员应提前对测绘流程进行模拟，以此避免在实际测绘工作时出现操作失误、技术应用不到位等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3GPS测绘技术的应用方法

3.1常态静态测量

这是一种比较常用的测量方法，是GPS的基本功能。在具体执行的过程中，测量单位需要明确GPS的设备数量，通常需要超过两台，规范测量条件。之后，合理设计基线，将其作用于接收机处，一般在与两端进行衔接和整合。在此基础上，开展相应的测量工作。该测量方法的观测范围十分广泛，可以涵盖的卫星测量数量在4个甚至更多。在每时段范围内，观测人员需要设定的观测时间有一定的限制条件，通常情况要超过45分钟。相较于其他的测量方式，该技术所适用的范围主要以大范围、大规模的控制系统为主。

3.2快捷静态测量

在GPS测量领域，基于快捷静态的测量，也是一种比较有效的测量工艺。与上一种测量方式不同，该技术需要的GPS设备数量较少，一般以一台为主。该设备既要发挥接收机的功能，同时也要发挥基准站的载体功能。所呈现的测量状态以跟踪性为主，具有独特的技术特征和优势。在使用该技术的过程中，作业人员需要合理发挥移动站内部的接收机功能，将其与该技术相融合，合力完成相关数据的测量和监控。通常情况下，相关部门在针对工地进行测量，或者说测量对象以地籍为主时，则可以合理选择该技术手段。但是，在具体应用的过程中，作业人员需要对工作原理、操作要点进行明确掌握，从而保证测量作业更加规范。

3.3准动态测量

该技术手段与上一个技术形式在测量方式上具备一定的相似性：GPS的设备数量为1台；拥有多项功能；跟踪测量。利用该技术对工程范围进行测量，能够帮助作业人员及时发现环境中存在的风险。比如说，将其应用于工地施工领域，可以通过准动态测量，发现施工隐患。以便管理人员或者专业的施工队伍，根据具体的测量结果，分析和判断风险隐患的具体位置、来源，采取有效的处理措施。利用该技术对工地现场进行测量，能够优化工地现场环境，保障施工安全和工程质量。

3.4实时动态测量

在实时、动态工程测绘中使用GPS测绘技术，就需要相关的测绘工作人员能够在工程测绘作业中根据测绘的需求来对已经完成测绘的测绘点中建立新的基站，并在该基站中的机转子上安装好相关的GPS测绘技术装置，通过该方式能够保证卫星信号能被有效的接收，不会出现信息遗漏问题，这在一定程度上也会保证工程测绘的准确性得到有效的提升。根据大量的实践经验来看，一些工程测量技术人员为了保证测绘数据信息的准确性，还会在实时、动态测绘中应用无线传播技术，这样就能够保证测绘信息传递到信息接收处，然后应用无线设备来接收其中的数据信息，然后根据相关的定位原则来对基站、流动站中的信息进行充分的分析，这样也可以有效的提升所获取信息的准确性与可靠性。

4结语

近年来在工程建设期间，测绘工作属于一项非常重要的工作，如果该项工作存在问题，将会影响工程建设质量，导致工程出现多种质量问题，所以为了显著提升工程测绘工作质量，则需要测绘单位大力进行GPS测量技术的应用，并且测绘人员需要积极对工程测绘中应用此项技术的关键要素进行总结，从而在之后的工作中可以保质保量地应用技术，为工程施工建设工作有条不紊的开展提供所需的数据。

参考文献：

[1]汤栋梁.GPS测量技术在工程测量中的应用研究[J].科技经济导刊，2019，27（17）：77.

[2]邹进波.工程测量技术在公路工程中的应用[J].交通世界，2019（15）：70-71.

[3]袁顺新，陈帅.GPS测量技术及其在工程测量中的应用[J].江西建材，2018（13）：135+137.

[4]王德胜.刍议GPS技术在工程测绘中的应用与改进[J].黑龙江科技信息，2015（14）：58.

[5]王少思.GPS RTK技术在土地整理测绘工程测量中的具体应用[J].科学技术创新，2018（23）：36-37.

论文作者:唐雷

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7402d5767572a739bb397df1.html