# 浅谈道路给排水管道的施工技术论文_戚怀钦

沂水县水务公司 276400

摘要：政府投资建设城市道路、排水和供水都是市政工程的一部分，在城市中，市政工程设施对生存和发展起着不可替代的作用，以保证人们生活水平的提高。因此，不断完善城市道路工程设施，对加强市政建设水平和社会经济发展具有积极的影响。在此基础上，本文将以城市道路为研究重点，对给排水管道施工技术及其相应问题进行探讨，以期有所帮助。

关键词：排水管道；道路；施工技术

引言

城市道路排水管道建设是隐蔽建设工程项目，需要在建设过程中遵循具体的过程进行操作，确保市政排水管道为城市居民提供必要的生活保障。针对城市道路给排水管道的施工技术来说，应不断与时俱进，保证施工质量的基础上提高市政给排水的施工效率，为居民提供服务，进一步促进城市的全面建设。

一、城市道路给排水管道的施工前准备

1.1设计图纸并了解图纸

施工企业一旦接到任务之后，应及时对施工区域进行勘察，加深对施工要求的了解，设计出施工图纸。在进行设计图纸之前,应该做好现场调查，尤其是对地层和地下水的具体情况作为此次勘察的重要参考依据,综合考虑排水的具体需求,选择合理的排水系统,主要包括大小、结构、位置和深度等等。为保证城市道路排水施工质量达到标准要求，施工企业人员务必保证数据准确，以免后期在施工过程中因数据不正确的因素造成很多麻烦。

在项目施工前，相关施工人员要对施工图纸进行深入的了解，直接关系到项目能否在施工期内完成。而施工人员只有对施工图纸形成正确的认知，才能对施工有深入的把握，才能保证排水工程的施工顺利进行，以免发生不测事件。

1.2现场审核检验

施工单位进入施工现场前，应针对项目现场所在区域开展实地勘察、检查工作，综合评估地形、地貌条件是否会对工程带来不良影响。同时也应该对施工项目区域地层以及地下水的真实情况进行详细核实，做好审计检查道路工作、排水管道和附近相邻管道的障碍物布置位置及其高度等基础信息情况，仔细审查的下游管道连接部位的高度,如果实际检验结果和设计图纸的情况有出入,首先明确指出错误所在，其次需要制定相应的解决方案来应对，以避免在以后的施工过程中带来安全隐患。

1.3严格把控棺材质量

在市政给排水管道施工期前，还应大力提高管道材料的质量，对施工期使用的材料进行严格控制，选择和购买质量合格的管道材料。甚至可以说管材的质量标准将直接影响整个排水管道施工项目的质量,如果采用的管材质量没有达到标准,哪怕是完全按照标准化的基础工艺所开展的施工项目,最终还会导致管道损坏,甚至出现严重的管道泄漏等质量缺陷。对此，也请相应的市政道路排水管道材料采购人员在材料采购过程中，认真检查并审核材料供应商提供的检验证书，同时比较多家供应商，选择信誉高的行业供应商。此外，施工方还应注重将材料应用到施工现场之后以及在实际应用前做好质量检验工作，一旦发现管材质量较低，要坚决拒绝应用。市政道路的排水管道在使用前，都需要能够提前将管道表面及污物的接口位置彻底清洗干净，确保在使用过程中没有问题。

1.4实施测量放线

排水管道测量放线是施工过程的最关键环节之一,在进行测量放线操作之前,必须及时将障碍彻底清除,然后根据相关的设计图纸为道路桩坐标测量放线,根据管线与中桩和桩号之间的距离明确除每个地点的位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行管道放线施工过程时,也必须按照沟槽边坡系数或埋深程度决定沟槽的挖掘位置,如果实际情况不适合标准要求,或管道的埋深较大,应该考虑针对沟槽采用支护处理方式，以确保施工安全。

二、城市道路给排水管道施工技术的应用要点

2.1沟槽开挖与支护技术

城市道路给排水管道施工的过程中,尤其是在挖沟的过程中,综合必须考虑土壤性质及其类别,同时还需要确定槽帮的坡度，根据深沟槽开展分层深沟开挖,以免引起严重的滑坡,对挖槽土方对方的位置进行合理地安排。此外，槽段的宽度要与槽底的沟道、槽深、坡度以及平台之间的宽度分层组合而确定。若在雨天施工，应在坡口、坡口周围筑桩脊，同时在外部挖设排水沟，以避免雨水进入槽内。也可以选择用集水井，用泵抽，以免造成气泡水。作为施工人员，应对槽底标高进行实时检查。如果选择机械设备开挖槽底，要有效地预留20毫米，为人工挖提供方便，以免出现挖超问题。如果在施工过程中出现超挖的情况，应采用碎石回填，达到设计水平高度时即可停止。

2.2城市给排水管道施工

给排水管道垫层始终遵循铺设施工设计所需的基本厚度和宽度，然后立即浇筑混凝土，以免破坏垫层。在基础混凝土浇筑过程中，议案会选择钢模板立模，并对槽底的标高和模板顶弹线标高进行及时准确的核算，保证底面的高度和厚度。要想保证支杆支撑点在松散土层中支撑，应加桩木或着垫板，以保证其稳定性和强度。浇筑混凝土前，应选择振动器振实，并在平板振动器的作用下抹平，根据浇筑成水平以后方能对管座进行浇筑。在建设的过程中,受到天气或外部因素的影响,水一旦将流入沟槽内部,就需要采取相应的措施进行消除排水,铺设好砂垫层,确保槽沟正常施工,以免影响铸造的混凝土的质量和效果。

2.3城市给排水管道的安装

供水管道进行安装的过程中，应始终遵循自上而下的顺序安装，而排水管道遵循从下游安装到上游方向。一旦遇到的管线太大，需要用吊车吊装，并且在使用吊车操作过程中与坡口边缘保持2米的距离，以免造成坡口塌陷。在管道内，要安排专业人员指挥，并在管道内绑好找到重心，以确保光线平直确保平吊轻放，否则基底管道就会出现扰动进行引发不必要的管道碰撞。一旦现场施工面积有限，不应选择使用机械设备施工，而是使用人工方式压绳井下管，将管道放入沟槽中，不要和槽壁上支撑、槽内部管道以及槽底形成碰撞，严格控制水平线

2.4土方回填技术

土方回填作业前，应注意土方回填土、混凝土块体、碎石、石块是不允许回填土中的，并将其含水量控制在规定的施工范围内。回填土方前应对土体进行标准压实试验，试验后对回填土的质量进行测定，确定最密度和含水量。在回填过程中，应避免槽内有积水、腐殖质土、有机物以及淤泥回填其中。最重要的是，要确定回填土层的厚度，一般不高于30厘米。回填土压实后，施工人员要进行检查，确保回填土的质量合格，才能继续进行回填作业。

总结

在城市化发展过程中，对城市道路排水工程质量，以及管道施工技术提出了更高的要求。而城市道路排水管直接关系到人们的日常生活，也影响着城市的环保水平，以及防洪排水的能力。在这种情况下，必须高度重视城市道路给排水管道施工技术的合理利用，以保证工程质量。

参考文献

[1] 江连华. 浅析城市给排水管道基础施工技术措施[J]. 城市建设理论研究（电子版）,2015,(22).

[2] 原林. 城市市政道路给排水管道的施工技术[J]. 城市建设理论研究（电子版）,2015,(20).

[3] 节中正. 关于市政道路给排水管道施工技术的研究[J]. 城市建设理论研究（电子版）,2014,(24).

论文作者:戚怀钦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/741125ffdb79ab7016f507c7.html