# 电能计量装置准确性影响因素及措施分析史倩雯论文_史倩雯

摘要：近年来，我国电力技术得到了迅速的发展，电力计量的准确性直接影响着电力企业经济效益及相关电力部门的效益，因此，电力相关工作人员必须深入的研究电能计量装置误差与其影响误差因素。只有对电能计量进行合理有效的管理，并针对电能计量误差影响因素，采取相对应的措施，才能不断完善电能计量运行机制，确保电力系统运行的稳定性。

关键词：电能计量装置；计量准确性；影响因素?

1 电能计量在电力行业中的重要性

电能是我们现阶段使用最广泛的二次能源，我们消耗电能，计算方式是通过电能表进行计量来实现的。电能计量的数据是供电企业和用户进行结算的基础，而在进行结算时，计量误差会严重损害到双方的经济效益。当电能数据计量少了，则会损害到供电企业的经济利益，长期以往，会导致供电企业的亏本。总之，电能计量的准确性不仅影响供电企业和用户两者的经济利益和交易的公平性，甚至还影响到发电企业的经济利益。最近几年，我国电力市场的不断发展完善，对电能计量工作提出了更高的要求。研究电能计量准确性是当前大势所趋，尽可能减少误差，保护好发电企业、供电企业和用户三者之间的共同利益。因此，对电能计量装置误差性的研究是电力工作者当前重要的研究课题之一。

2 电能计量装置的现状

虽然我国在近些年大力倡导电力设施建设，也引进了不少先进电力设备，但是我国供电企业电力水平还是存在着许多缺陷，比如在计量的盲点、抄表数据的统计以及电力计量设备的准确性问题上。在我国农村很多地区还存在着严重的窃电现象，这都会对电能计量装置的统计工作造成干扰，进而产生误差。（1）在电网线路中供电人员都会优先选择在关口安装电能表，但是对于电能表安装结构的设计缺乏技术水准，许多设计人员只是凭借多年经验去设计，这样就会造成许多设计上的缺陷，在我国电网设计中应用最为普遍的就是国产三相两元件感应式电能表。（2）在供电企业中对于供电量的计算方法主要是按照发电机出口电量减去厂用电量计算的，但是很多发电厂都没有选择在高压出线侧安装电能计量装置，却将电能计量装置安装在发电机出口，这样就不能准确地计算出发电量的数据。（3）在电网运行过程中对于关口表的检测方法存在着问题，往往电压互感器的二次导线会产生很大的压降，这些压降就会对计量装置产生较大的误差，以致于供电企业对于发电量的多少无法准确计算。

3 影响因素分析

加强电能计量准确性影响因素的分析，对于促进其性能的优化和完善有着不可或缺的作用。所以我们在日常工作中必须切实加强对计量准确性的总结和完善，其具体影响因素主要体现在以下几个方面：

3.1电气参数

电气参数主要包括电流、电压和温度等。当电气参数发生变化后，电能计量装置计量的精准性会受到影响而发生偏差。这主要是由于户外线路电压与户内电能计量装置所加载的电压不同，导致电能计量装置计量时受到的电压脉冲不同，所以双方计量时存在一定的差别。此外，电流和温度的变化，也可能带来一定的影响。这主要是当电流从电能计量装置通过之后，装置内部的温度会发生变化，进而对计量的准确性带来影响。

3.2表计自身

由于电能计量装置自身存在误差，也会导致计量精确性受到影响。这主要是由于计量装置在使用过程中存在不规范的问题，以及电能计量装置自身和负载特性等因素导致。一般电表在使用时存在接线错误和断线的情况，均可能在检查过程中得到了有效的处理和优化。然而电能计量装置在接线时使用不当导致的计量误差难以引起重视，所以必须将电能表的误差值降到最低。而负载性误差属于基础性误差，其主要是由于负载的电流与功率的变化所导致。虽然目前的智能电表能有效地将负载特性所带来的误差降到最低，但由于静电放电、高频电磁场、温湿度超标和电磁干扰以及电快速瞬变脉冲群等外部因素，以及自身元器件质量问题和自身的工艺质量问题等可能导致表计自身出现误差，同样需要引起我们的重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3互感器存在误差

传统的电能计量装置虽然正在被淘汰，但是其也有着一定的使用量，这些计量装置的互感器由于额定负荷和功率超出标准，对其准确性带来极大的影响，最终导致电能计量的准确性受到影响。

电能计量装置计量的准确性与电流互感器和电压互感器有着莫大的关系。一般来说，二次回路中存在着很多与电能计量无关的电气设备，当互感器配备不足或者不标准时，这些设备在二次回路中相接，就会导致负荷迅速增加，进而形成计量误差的同时对其精准性带来影响。在互感器的两端，既有熔断器的输出端影响，又有继电器触点的影响和空气开关的影响，这样在电力线路上就会出现二次电压和压降的改变，同样会导致互感器形成误差，最终对其计量的准确性带来影响。

4 提升电能计量装置的准确性的措施

4.1选择恰当的电能计量装置

在电能计量过程中，如何选择最适当的计量装置是提高电能计量准确性的关键。在电能表选用时，应选择精度高、稳定性好的合格产品；并且应根据实际需求(包括：装置使用规程以及使用要求等)旋转最佳的计量装置，尽量控制在最佳计量条件下，提高计量准确性。同时应尽可能的采用功耗小、强过载能力以及宽负载的电子式电能表，消除高负荷和低负荷产生的测量误差。此外，还应选择适当的互感器设备，通过对电压、电流互感器产生的计量误差进行合理分析，选择合适的配对组合，将两种比差大小相同、符号相反的互感器相匹配，可以更好的降低计量误差。

4.2电流互感器的选择和安装

一旦有瞬间的冲击负荷发生时，电能计量装置中的电流也会发生瞬间的变化，影响其计量的准确度，基于此，要合理的安装电流互感器，具体可以从以下几点着手：①根据额定电流的基本因素，综合实际情况选择电流互感器，确保电流互感器能够运行的更加有效，且能够有效避免互感器出线发热损坏的现象，所以要严格的筛选电流互感器。②安装电流互感器时要规范二次接线的方式，防止出现数据混乱以及突然断电的问题，影响人们的生产生活用电，安装时为了不对电流互感器的正常运行产生影，则要保证接线顺序的正确性。

4.3互感器二次回路的配置

互感器二次回路的连接导线一般建议采用铜质单芯绝缘线，而对于多股导线，应使用压接的连接接头，并对连接接头作烫焊处理。合理选择二次回路导线截面也尤为关键，电流互感器二次回路导线截面的确定以电流互感器二次回路计算负荷为依据，应不小于4mm2。电压互感器二次回路导线截面的确定则需考虑机械可靠性及电压降允许值，就地计量和非就地计量分别不小于2.5mm2和4mm2。同时，35kV以上的电压互感器二次回路宜装设空气开关及螺栓压接的熔断器，而35kV及以下电压互感器二次回路无需配备这些装置。对于单母分段、双母带母联接线方式的母线电压互感器，计量用电压二次回路需装设隔离开关辅助接点，且来防止电压反馈，而其他计量二次回路无需装设。

5 结语

综上所述，电力是现代社会正常运行所必需的能源，同时也是维护人民生活、保障经济发展的重要因素。电力生产和运输等涵盖多个部门，在这个复杂的过程中，提高电能计量的准确性涉及各种技术和经济问题，只有采取有效措施，才能减少各环节的误差，为发电厂、供电企业和用户提供准确的测量数据，保证电力系统的稳定运行，提高电力企业的经济效益。

参考文献

[1]史卫华.电力系统电能计量装置计量误差和影响误差因素[J].低碳世界，2015.

[2]赵子超.试析电力系统电能计量装置计量误差和影响误差的因素[J].科技风，2015.

论文作者:史倩雯

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/741af5e15256c00d8ae6221f.html