# 浅谈广电机房动力环境监控系统的建设论文_徐璐莹

徐璐莹

身份证号码：32062319890826XXXX 江苏无锡 214000

摘要：本文立足于当前广电机房管理的基本现状，通过针对现有的骨干机房开展网络化管理，并且力求通过局域网建设，来更好的建设广电机机房远程控制系统，并且进一步的提升机房在整体运行上面的整体安全性，希望对于更好的提升机房的整体运转以及维护过程当中的相关问题的效率起到一定的参考价值。

关键词：运城控制；机房管理；维护

在信息技术与数字化高速发展的今天，我们已经进入了信息时代，而网络核心构成的相关设备对于整体运行的环境具有相对较高的要求，在此背景之下，我们必须要严格的依照国家标准的基本要求来建立包括：供电系统、UPS系统、消防系统、安保系统、空调系统以及漏水检测等相关系统共同组成的环境保障设备的机房系统。众所周知，广电机房系统能否正常的进行运转与广电网络的正常运行具有十分重要的关联。广电机房本身是需要24小时不间断运转的重要设施，而在每个机房都安排专人值守无疑是不现实的，由此必须要进行具备完备功能的安全监护系统，通过充分的将嵌入式数据采集设备、数字监控技术设备以及网络技术等展开充分的结合，从而更好的实现无人看守的机房的远程监控，这对于过更好的提升机房整体的管理水准、整体效率都较为关键。

1.监控系统的建设

1.1基本设计思路

基于当前国内通信机房整体监控水平，来针对广电机房网络化远程监控系统做出整体规划，如下：第一，要保证技术具备较高的先进性，而且在使用上面尽可能的做到简单、可靠而且具备较高的成熟度；第二，系统本身能够实现多级集中的整体性统一管理功能，保证管理具备更好的科学性，而且保证监控技术能够更好的发挥作用；第三，系统本身具备良好的开放性，能够与网络系统进行有机的连接从而形成一个统一的整体，除此之外，要求整个系统能够适合多重的规模并且具备良好的可扩展性，并且能够更好的适应系统扩容的整体要求；第四，系统本身具备良好的灵活度以及兼容性，在更新换代面前具备良好的适应能力。

1.2系统的设计

某市的机房监控项目建设所涉及到的机房共计有27个，在各个乡镇地区均有分布，由此必须要更好的实现针对广电机房的客观环境、民用空调系统、UPS系统以及视频系统来展开实时性的监控，但是其主要包含的内容包括：机房内的温度与湿度、UPS系统、视频系统、空调系统以及门禁系统实现全面的监控以及报警工作。从而更好实现辖区范围之内所有的骨干机房的门禁应用网络化的管理方式，来进行管理，与此同时还需要做好备份监控服务器的相关部署工作，一旦某一台主机在工作当中产生故障，另外的主机能够马上投入使用，从而更好的实现机房网络监控的不间断。

2.监控系统的整体技术构架

2.1建立现场统一平台

采用Browser/Server结构，而且是在Web浏览器下建设的，其最大的特点就是分布式，能够在局域网之内的任何PC上面进行相关事件的处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2采集相关的模拟量信号

通过将检测电压、电流以及温度、湿度的传感器，通过一定的方式连接至嵌入式设备采集系统上面，而数据则通过局域网发送至机房的中心服务器，一旦达到预定临界值，则及时发出警报。

2.3采集开关量信号

通过将烟感、断电以及水浸传感器安装在嵌入式采集设备上面，而所采集到的相关数据则通过局域网传送至机房的中心服务器上面，一旦开关量触发则及时的发出警报。

2.4采集UPS的相关信号

其本身是通过以太网下的先关协议转换器来与相关的智能设备通过RS485/232网络进行连接，从而更好的取得相关设备实时的运行数据，并且通过多线程的方式来进行采集，与此同时还与各个端口的相关通讯设备进行连接，最终保证相关数据传输的可靠性以及及时性。

2.5管理报警方式

当前主要的报警方式主要包括：电话、短信、邮件以及声光报警等多种报警的方式。

2.6出现异常情况之后的处理

位于各个机房当中的传感器，如果探测到异常的情况，则通过位于控制中心的控制软件通过声光等方式来发出警报，并且给各个机房当中的监控人员发送手机短信与此同时还通过拨打电话的方式来发出警报，针对报警信息进行必要的分析处理，并且还需要将不同的报警信息以及报警记录及时的上传至服务器上的事故信息库。

3.系统的整体优点

3.1网络化存储和跨网络平台访问

整个监控系统通过多达24路的模拟数据以及状态相关参数，而所采集的相关数值则能够在浏览器界面上进行动态显示，而其中所嵌入的Webserver能够更好的允许用户通过PC之下的IE浏览器来进行远端观察状况的访问，而且不需要应用其它额外的软件。

3.2实时监测

通过应用IP数据包来进行网络数据的整体传输，而且能够实现相关数据的实时刷新。

3.3简单和安全的使用

页面设计的越简洁，用户在进行相关资源配置操作时就会更加的简单，与此同时还能够更好的避免因网络数据以及病毒感染等所造成的相关威胁。其当中设计了含有抗病毒以及过滤等相关功能的监控系统，以此来更好的实现处理器本身的监控机制，针对系统运行的整体状况展开监控，如果必要则及时的采取相应的措施，并且保证整个系统具备良好的系统可靠性以及稳定性。

3.4支持标准智能/通用传感器

采用基于IEEE1451标准的网络传感器适配器和传感器与微处理器的数字接口集成化单元，除此之外其本身具备较强的通用性以及很强的二次开发的整体性能。

3.5展开网络化的集中监控

监控平台本身是在B/S架构之下的建设网络化环境平台式软件，而其建设的标准则为Wed构架，其能够通过.net技术来为用户体统XML下的数据接口，由此来针对相关现场的报警信息展开处理工作。所有的数据都需要通过受理、分析、处理以及校验等相关的过程来展开处理，从而更好的保证相关报警信息能够及时的进行处理，另外其还能够为相关的维护部门提供更加便捷的日常报表、性能情况统计等相关的数据分析工作，而且整个系统本身是通过模块化结构来建设完成的，对于以后系统整体功能的更新与扩充都具有很大的便利性。

结束语

随着机房监控系统的整体应用，在很大程度上减轻了中心机房的工作人员自身的值班压力，作为工作人员只需要在系统上点鼠标就可以简单明了的了解机房当中的相关机房监控参数，作为相关人员能够更加方便而且快捷的进行相关故障的报警，力求能够进一步提升整体运行的效率。而且通过其应用能够在很大程度上降低企业整体的运行成本，节约劳动的整体成本，并且在很大程度上提升工程施工的效率。与此同时其对于更好的提升机房整体的安全性，为机房的整体改造也提供了更多的相关理论基础。

参考文献

[1]王成伟.广电无人值守机房远程监控的探讨[J].中国有线电视，2011，(06):754－756.

[2]王军，孟保平，宋磊.浅谈铜川广电分前端无人值守机房监控系统建[J].中国有线电视，2011，(09):1088－1091.

[3]于承强，孔令睿.机房环境监控系统的建设[J].中国有线电视，2011，(01):28－30.

[4]陈琳，李劲青，叶重青，等.温州市广播电视台播控中心智能化监控系统的实现[J].中国有线电视，2011，(02):190－193.

论文作者:徐璐莹

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第34期

论文发表时间:2019/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/749c0fbf617861cfeb582a14.html