# 高边坡防护工程的勘察设计与施工技术论文_ 池柳岑

摘要：高边坡工程具备较强的特殊性，在这其中涉及到各项关键性的施工措施。为此针对高边坡工程具体在开工与建设时，应当落实于前期的工程勘察。这是由于勘察资料构成了整个项目设计的基础所在。因此，就需要在前期的勘察设计工作中投入更多的精力，去勘察实际地质情况，针对性地作出设计方案，为施工提供有效的数据参考，保证整个施工过程有序进行，从而提高整个高边坡防护工程的质量，促进我国高速公路建设的发展。

关键词：高边坡；防护工程；勘察设计；施工技术

1高边坡治理的重要性分析

高边坡病害很容易对工程的施工质量和施工进度造成直接影响。在实际施工过程当中，高边坡治理防害问题逐渐受到了社会各界的广泛关注。具体来讲，高边坡病害主要包括崩塌、滑坡、倾倒、泥石流以及风化剥落等。在我国经济迅猛发展的当今时代，在工程建设工作当中，高边坡病害所引发的工程质量问题和安全问题逐渐增多，从而使得针对建筑施工当中的高边坡治理问题的研究也越来越多。目前，高边坡加固治理措施主要是混凝土抗滑、混凝土挡墙、排水截水以及锚固洞等。应用以上施工技术能够在很大程度上减少高边坡加固和治理工作当中所存在的问题，从而能够有效保证整个的施工质量和施工安全。在工程主要的施工过程当中，高边坡治理工作的重要性基本体现在两个方面。首先是高边坡治理能够有效保障施工安全，提高边坡稳定性。在边坡稳定性较弱的区域，在工程建设过程当中进行人为干预，能够有效控制滑坡以及坍陷等病害发生概率，为施工人员人身安全奠定坚实基础，同时也可以避免由于病害问题对施工周期带来影响，提高施工效率，减少成本支出，进而提高施工企业经济效益。

2高边坡防护工程的勘察设计研究

国家在公路建设方面的法律条令指出：土质挖方边坡的高度不能少于20m，岩质挖方边坡的高度不能低于30m。在对不良地质以及特殊岩土地段进行挖方边坡时，要做出局部细致的勘察和设计。这些规定鲜明地揭示了路堑高陡坡所具有的性质是特殊的。可见，针对较高的路堑边坡应当做好前期性的现场勘察，以便于优化整体的项目施工设计。

2.1工程勘察的关键点

在对施工现场进行勘察的过程中，首先要掌握该地区的水文情况和整体的地质情况，结合实际情况，选择有效的勘察方式和手段，保证各项勘察数据的精准性。物探和钻探是技术人员在进行勘察工作时比较常用的手段，在应用这两种勘察方法的过程中，可以根据该地区的具体情况设计出合理的边坡防护图。在对施工现场的地形情况进行勘察的过程中，可以使用工程测量中比较常用的方式进行全面的勘察工作。在勘察的过程中要掌握地下岩石层的相关特征，并对具体的施工路线进行分析，掌握不同区域内岩石层的受力情况，将所得的结果进行记录。另外，在勘测结构面时，关键落实于岩土本身的力学特性以及组合关系，做好各个时间段的数据收集。此外，技术人员还需查明潜在的不良地质，据此判断岩土体的各项受力特征。

2.2做好工程设计工作

高边坡防护应当体现较强的动态性，对此有必要做好动态化的设计。具体来讲，工程设计通常包含了专门性的边坡开挖以及边坡防护。在很多情况下，受到现场地形等要素的影响，很难逐项完成现场的排查。因此可以得知，勘察结论以及后期进行的项目设计之间很可能将会存在偏差。对此如果要进行处理，那么还需验证各项数值的精确性，进而实现了相应的补充设计。施工单位在应用动态设计方法的过程中，要对施工地区进行实地勘察工作，并结合勘察的内容来选择施工技术。在进行工程设计的过程中，施工单位和监理单位也需要协调作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3关键施工技术的研究

3.1锚固技术的应用

在高边坡管理工作的过程当中，应用最为广泛的是预应力锚索加固技术，这种施工技术具有很多的优点，受力比较可靠，而且不会对岩体自身造成破坏，施工方式也比较灵活。锚索技术的应用原理在于深入到高边坡的内部，采用分力作用来对抗滑力进行有效的控制，进而达到提高边坡稳定性的目的。除了上述的优点之外，采用此项技术还能够在很大程度上缩小施工量。

3.2逆作法施工要点

目前，高边坡防护施工更多运用了逆作法，在逆作法的辅助下完成全过程的施工建设。具体来讲，逆作法的前提在于施工放线，按照特定的比例来开挖边坡并且逐层确定其高度。从安全性的角度看，逆作法运用于高边坡防护有助于及时调整各项施工流程，同时也方便了循环操作。一般来讲，施工方都要遵照从上至下的开挖次序，同时还要做好各个层次的边坡绿化。因此，逆作法运用于边坡工程有利于体现更好的施工效益，确保排除高边坡防护的危险性，实现多层次的防护施工。

3.3路加强基的保护工作

由于我国多山地、环境多变、地质结构复杂等原因，使得地质层的结构不是很稳定，再加上道路的施工，使得施工地质层的稳定性进一步下降。因此，路基和地质层保护工作就显得尤为重要。目前，我国对于路基的保护方法主要为种植植被和在坡面出浇灌水泥。针对不同的地质结构和地质层，采用不同的防护措施，提高了高边坡的使用寿命。例如，在泥土含量较大的地质层地区，可以采用种植植被来稳固路基。通过种植根系发达的植被，降低成本，而且施工的过程简单、工程量小。在岩层比较多的地质层，就可以采用浇灌水泥的方式进行路基保护，由于岩层结构不适合植被生长，再加上雨水在这种结构的地质层渗透较快，冲刷能力强等因素，因此，采用水泥浇灌，可以地解决雨水大量渗透到路基底部。保证了路基底部和斜坡内部不被雨水渗透，有效阻止了路基和高边斜坡的崩塌，延长路基和高边斜坡的使用寿命。

3.4施工人员管理

整体工程开启前，先进行小规模的实验，对工人进行统一培训教育，确保施工难点、要点，建立测量队、观测队、施工队等各司其职，对工程进行全面监控，将整体工程设立成多个小目标，每个目标设立负责人进行监督，达标后进行奖励，以此来激发工人积极性，确保每一处施工都达到工程最高标准。

4结语

总之，高边坡防护工程受工程地质、气候环境、边坡高度、水文地质、勘察设计精度、施工水平等诸多因素的控制和影响，工程实施过程中应加强管理，稍有不慎，就会导致边坡防护工程失败，甚至引起安全事故。因此，针对高边坡防护的施工流程应当给予更多的关注，密切结合现场的真实地形来优化施工流程。未来在实践中，与高边坡防护有关的各项勘察手段还将获得改进，以便于获得精准度更高的勘察结论，确保消除防护工程中的安全威胁与隐患。

参考文献

[1]肖威．浅析高边坡防护工程的勘察设计与施工［J］.2016，(11)

[2]谢建勇．高边坡防护工程的勘察设计与施工［J］.2017(8)

[3]贾强.浅谈高边坡防护工程的勘察设计与施工[J].中国高新技术企业，2016(04)：108-109.

[4]浅析高边坡防护工程的勘察设计与施工技术[J].邸国生.民营科技.2018(12)

[5]探究数字化技术在云南高速公路勘察设计中的应用[J].陈旭飞.建材与装饰.2018(47)

[6]公路工程勘察设计中常见问题及解决方案[J].李旭波.华东公路.2018(05)

论文作者: 池柳岑

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74c1a0de3d58c06a7b2ea3e7.html