# 试论煤矿采矿的新技术与开采方法论文_王恒

内蒙古准格尔旗力量煤业有限公司大饭铺煤矿 内蒙古鄂尔多斯 010300

摘要：随着我国社会经济的快速发展，煤矿单位的采矿技术也逐渐提高。近年来，煤矿采矿技术不达标引起了很多安全问题，给煤矿施工人员的生命安全造成威胁。对于煤矿单位来说，安全是发展的第一要素，新型采矿技术的运用能够降低安全隐患。本文就煤矿采矿的新技术与开采方法展开论述，通过分析传统煤矿采矿方式，提出新技术的应用，降低安全隐患。

关键词：煤矿采矿；新技术；开采方法

引言

随着经济的不断发展，对煤矿的需求量逐年上升，在一定程度上推动了煤矿技术和采矿方法改革与深化，促使国内大多数煤矿企业重视、强调技术创新。技术新方法不仅可以有效提高煤矿总产量，同时还有提升开采的安全性，在保障企业自身经济效益和社会效益的同时，更快地实现社会稳定、国家繁荣和发展的目标。

1煤矿采矿的新型技术分析

1.1小阶段爆破落煤技术

在煤矿开采中会借助小阶段爆破以及放顶煤技术进行煤层分层，然后在不同的煤层中放置炸药与雷管，同时还需要对爆破现场中的物质进行分析，以此判断爆破现场的其他物质是否会对爆破效果造成影响。小阶段爆破技术多用于较厚煤层，这是因为较厚煤层在爆破时煤层顶板不容易出现松动，可以降低爆破过程中重大安全事故的发生。此外，虽然小阶段爆破技术的成功率比较高，不容易发生安全事故，但对作业人员的要求很高，煤矿的回收利用程度不高。

1.2采区化水力采煤技术

我国许多地区煤矿企业都采用“水利开采”的方式进行煤矿生产，以往煤矿开采标高较浅，各个煤矿应用常规的水采技术就能够取得良好的效果，随着近几年开采深度的增加，常规水采技术已经无法应对煤矿生产需求，该技术方法存在的问题越来越显著，主要体现为：高压供水系统设备匹配繁琐，煤矿开采工作效率相对比较低；煤矿开采消耗的电能相对比较多；常规水采方法对环境的影响比较大，在生产的过程中还要考虑排污问题，既降低了生产效率，同时还污染了环境。

采区化水力采煤技术是以“常规水采技术”为基础开发的一种新技术方法，该方法最初由煤炭科学研究总院唐山研究院和通化矿业集团研发，具体如下：①原煤采区脱水。水采原煤浆通过溜槽直接传递至煤矿开采区刮板实现水力分级，煤炭通过SGW-40T运输、脱水、筛选设备后进入煤仓，该方法适用于尺寸大于20mm的煤块。1mm-20mm大小的煤矿，经过刮板机之后可直接利用TALL900A离心机设备实现有效脱水；小于1mm的煤泥需要分两次脱水，首先通过ZG1820振动弧形筛设备，然后通过GFS1533高频率筛设备脱水。经过脱水处理后的煤炭，水分大致保持在13.5%左右，能够有效满足箕斗、矿车的运输需求，能够利用水采技术来实现“旱运”，这对生产效率的提升至关重要；②煤泥净化。煤泥首先通过斜管仓，利用斜管仓的震动以及溢流，加上高频率筛子的筛选，实现初步净化，同时还可在其中增加一定量的聚丙烯酰胺混凝剂辅助。将药剂均匀地、循序地扩散在斜管仓溢流水中，药剂就可和水中的悬浮物接触，然后形成较小的矾花，药剂一般采用聚丙烯酰胺或者聚合氯化铝铁，让其混合的作用是让煤泥能够形成较大的颗粒，然后便于进行二次处理。二次处理也采用斜管仓处理，但需要将斜管仓的孔径适当调小，以提高沉淀效果，提高净化效率。

1.3充填开采技术

该技术在施工过程中，要遵循相应的技术操作规范。首先，判断煤矿开采是否可以采用该技术，一般可以在煤矿内部结构比较复杂的地区运用该技术。然后再选择合适的填充材料，一般采用胶结材质，为了进一步加固胶结材质，可以采用水泥将其固化，形成稳定的体积，提高填充质量，进一步稳定煤层结构，提高施工的安全性。其次，进一步提高填充效果。在这个过程中，可以采用新型的填充技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如注浆填充法，主要填充岩石材质，针对岩石的裂缝进行分析和填充，保证整个地质结构的稳定性，为煤矿开采提供有利的物理支撑条件，也能从很大程度上避免煤矿塌陷问题。最后，做好煤矿整体结构的加固，采用黄土填充方式，稳定整个地质结构，降低施工风险。

1.4综采工作面调斜技术

目前，许多煤矿的综采面都存在不规则边界，而“调斜”就是提高煤炭生产效率的关键。综采面调斜的方法可大致分为虚中心调斜、实中心调斜。其中虚中心调斜开采的调斜中心在综采工作面之外，综采面的刮板运输设备一端的推进速度需要快于另一端，如此来实现调斜回采。虚中心调斜开采的优势在于调斜范围相对较大，能够有效缓解煤壁维护问题以及顶板维护问题；实中心调节技术以综采工作面某固定端点为调斜的中心，然后通过调整另一个端点进行有效回采，该方法的优点在于不会损坏设备，且工艺相对简单，但是调斜的范围相对比较小，主要适用于角度较小且顶板稳定的综采工作面。

2煤矿采矿项目的开采方法

2.1露天采煤

对于露天暴露煤层的开采，首先要进行地质勘探，了解其总体结构，并将其水平面自上而下进行划分。具体操作时，先将煤层表面岩层挖出，挖出的煤运至指定地点。这种采矿方法工作空间大，工作面大。大型机械设备可用于施工，提高采煤效率，最大限度地开发和利用能源。此外，还可以采用急倾斜煤层的开采方法。在考虑开采方便性和开采条件的基础上，合理划分，使按计划开采成为可能，有效提高开采效率，增加工作面长度和开采层垂直高度，加大巷道施工强度，确保矿山安全生产。

2.2急倾斜煤层开采方法

在采用急倾斜煤层开采方法时，需要煤矿企业综合决策，如开采设备的适宜性、采区的便利性、回收利用的可行性以及优化人员配置等，结合自身的开采能力和矿区特点，明确煤矿的开采范围，从根本上保证煤矿安全生产。同时，在采矿工作中，通过增加采煤工作面、加深采高，使采矿工作更加顺畅、方便。此外，还应进一步改变煤炭巷道的具体结构，有效地改善巷道的通风性能，加大巷道的投资，为矿井开采工作的顺利、快速实施打下坚实的基础。

3煤矿采矿新技术与开采方法发展趋势

针对现阶段我国煤炭资源开采过程中广泛应用的采矿新技术与开发方法的角度来分析，从长远的角度来看，智能化应成为采矿新技术与开发方法的主要发展趋势，即将计算机技术、信息技术以及网络技术同煤矿开采技术与设备进行有效融合，在整体控制煤炭资源开采作业的过程中，实现远程指挥的目标。这不仅有助于提升煤炭资源开采过程中的安全性，更有助于提升煤炭资源开采效率，最重要的是，整个煤炭开采作业过程中，可以提升管理与控制的安全性和整体性，为相关企业采用精细化开采方法取得粗放式开采与管理方法奠定了良好基础。在科学的煤炭资源开采过程控制中，能够在高效进行煤炭资源开采的背景下加大对当地环境以及生态的保护力度，为我国煤炭行业实现长期可持续发展奠定了良好基础。

结语

综上所述，在煤炭资源开采过程中，应用新的开采技术和开发方法具有重要意义。但在具体应用过程中，要综合结合矿井实际特点，选择符合矿井实际开采条件的开采新技术、新方法，从而提高采煤效率，降低煤炭开采成本，确保煤炭生产安全。

参考文献：

[1]黎旭.煤矿采矿新技术与开采方法的探讨[J].山东工业技术，2018（17）.

[2]白晓波.浅析煤矿采矿的新技术与开采方法[J].中国化工贸易，2018，（12）.

[3]杨华升.煤矿采矿的新技术与开采方法探究[J].能源与节能，2018（03）.

[4]井英智.采矿新技术在煤矿开采中的应用[J].建筑工程技术与设计，2019（11）：144.

论文作者:王恒

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/74fa1092a9f951b5d04d0639.html