# 暖通空调工程中换热器的运行节能分析论文_ 闫晓楼

摘要：随着我国现代社会经济的快速发展，人们的生活水平逐渐提升，对于日常生活的要求也不断提高，不仅要求室内环境良好，通风舒畅，更要保证室内基础设施的节能性能，要符合“节能环保可持续发展”的理念。在暖通空调工程中，换热器的选择与安装是极为关键的环节，若想要提高暖通空调的节能性能，就要从换热器的运行节能情况入手，优化空调系统整体信念，实现冷流体与热流体之间的有效交换。本文简要阐述了暖通空调系统工程及其重要价值，分析了暖通空调工程中换热器的运行节能实验及其结果，对暖通空调工程中换热器的运行节能设计进行深入探究。

关键词：暖通空调工程；换热器；运行节能

在暖通空调工程运行过程中，换热器的应用较为广泛，且换热器的形式多种多样。尽管如此，不同种类的换热器在本质上来说其原理都是一样的，都是冷热流体之间的有效交换。在经济快速发展的背景下，暖通空调的能源消耗量日益增加，在建筑行业中的能源消耗比重逐渐加大，如何有效提升暖通空调装置的节能效用哦，提高换热器的运行效率，是极为重要的问题。因此，工作人员要从换热器的运行节能情况入手分析，接合其运行特点，开展运行节能实验，深入分析实验结果，提出具有实际价值的节能措施，以此实现提高暖通空调工程系统节能效率的目的[1]。

一、暖通空调系统工程及其重要价值

（一）关于暖通空调系统工程

暖通空调系统工程是建筑工程中的重要环节，具有较强的系统性，其中包含多种不同的系统，比如：防尘系统、通风系统、冷却系统、防排烟系统。工作人员要充分考虑暖通空调系统工程的综合性特征，严格开展暖通空调中的各个系统，尤其是换热器部分的设计与施工，从而提高暖通空调工程的质量。那么，如何强化换热器运行节能设计，提高暖通空调系统工程质量，则是一项必须要认真思考的问题。要想实现节能环保目标，就要灵活利用多种专业技术，提供技术支持[2]。

（二）暖通空调系统工程的重要价值

暖通空调系统工程中的换热器节能技术能够有效缓解能源紧张问题，降低能源消耗，减少建筑中产生的污染物。结合我国城市建筑数据调查结果分析，当下的暖通空调系统工程中，由于节能设计不足问题导致的能源消耗占总量的40%，导致消耗了大量的能源资源，造成严重浪费，且呈现上升趋势。因此，调整暖通空调系统工程结构，优化节能设计，是缓解能源紧张问题，降低建筑物污染水平的重要工作。在此过程中，工作人员要认识到换热器运行节能的重要价值，重点关注换热器部分，开展实验与优化设计。

（三）暖通空调系统的运行特点

在暖通空调系统工程的运行过程中，会产生大量的污染物，存在消耗大量能源的情况，这种情况与室内设计标准具有一定的联系，且会受到室外气候条件的影响，比如：围护结构、照明设备等，也会在一定程度上受到新风系统的影响。

暖通空调系统的能源消耗情况与系统设计、运行管理之间具有密切联系，若系统设计不科学，则会降低运行效率，加大能源消耗，反之，则能源利用率就会有所提升。为了提高暖通空调系统工程的能源利用率，可以采用换热的形式，实现冷热流体的交换，从而减低系统运行产生的消耗[3]。

二、暖通空调工程中换热器的运行节能实验及其结果分析

（一）暖通空调工程中换热器的运行节能实验

在暖通空调工程的换热器运行节能情况分析过程中，工作人员利用实验的方式进行验证与分析。工作人员结合暖通空调的实际情况，根据换热器的类型，选择了模拟的方式进行研究，将换热器的换热过程完成呈现出来，在这一过程中，充分体现了板式换热器的结构特性、应用优势与不足之处（如表一）。

在实验过程中，工作人员利用“水—水换热”形式的换热器，将抽出来的水输送到电加热器上，当水温升高之后，再将其输出，实现冷热水之间的交换[4]。

表一 板式换热器基本结构及应用优势表格

（二）暖通空调工程中换热器运行节能实验的结果分析

在暖通空调工程的换热器运行节能实验中，工作人员可以发现，当水的流量增加会对换热器的换热情况起到一定的促进作用，但是在换热的过程中会增加一定的运行成本，出现流动阻力，且呈现出不断增大的趋势，从而产生损耗，其具体可以通过公式：“功耗=流量换热器阻力*流量”来表示。基于此，工作人员可以对暖通空调工程的换热器节能运行系统进行优化设计，从而实现换热器的节能目标[5]。

三、暖通空调工程中换热器的运行节能设计

首先，工作人员可以引进地源热泵技术，这是一种节能环保的地源热泵系统，具有冷热源安装方便、容易操控的特点。工作人员可以采用“埋管”的形式进行安装，将水作为冷热量的载体，实现机组与土壤之间的热量交换，其具体可以分为三个部分，分别为：室内采暖空调末端系统、室外地能换热系统、地源热泵机组系统，具有全年恒温恒湿功能。

其次，工作人员可以引进变频系统。变频系统是暖通空调节能设计中的首选结构，其主要功能就是降低系统的能源消耗量，弥补暖通空调系统的不足，降低运行成本。工作人员可以结合建筑的实际情况，选择合适的变频系统，调整暖通空调系统的功率输出情况，改变其负荷变动，强化换热器的节能效果[6]。

最后，工作人员可以引进建筑节能技术，以此强化暖通空调系统工程中的换热器性能。工作人员可以引进太阳能技术，利用冷热空气的密度差原理，实现室内与室外空气的微循环，从而实现室内空气、温度的自动调节，节省能源成本。还可以引进变流量技术，工作人员结合不同的天气条件，调整实际负荷，提高暖通空调的整体性能，实现节能换热目的；为了避免发生不必要的能源消耗，要利用变流量技术替换原有的阀门调节技术，减小风机运行超载频率，以此提高能源利用率。最后，可以引进蓄能空调技术；相较于其他的技术，其能够有效调解电负荷情况，强化能源利用率，缓解地区能源紧张的情况，降低运行成本，实现运行节能的设计目标，为我国社会经济的健康可持续发展做出一份贡献。

结语：

总而言之，在暖通空调工程运行过程中，会消耗掉大量能源资源，不符合当下人们提倡的“节能、环保、低碳、绿色”的理念。因此，工作人员从暖通空凋工程的换热器运行节能情况入手，通过调整、应用换热器类型，提高其运行效率，促使换热器始终属于最佳运行状态，从而提高暖通空调工程的能源利用效率。在节能设计的过程中，工作人员可以根据实际情况，结合暖通空调工程的实际需求，适当引进地源热泵技术、变频系统、建筑节能技术等，全方面实现绿色节能的目标。

参考文献：

[1]范文斌.暖通空调工程中换热器的运行节能分析[J].建材与装饰,2020(03):228-229.

[2]袁涛.暖通空调工程中换热器的运行节能分析[J].天津化工,2019,33(05):48-49.

[3]张晶.从节能设计角度对暖通空调系统的设计进行思考分析[J].科学技术创新,2019(21):94-95.

[4]李玲.探讨节能减排理念在建筑暖通空调设计中的应用[J].门窗,2019(11):20-21.

[5]王玲艳.对建筑暖通空调系统几项节能设计措施的分析[J].居业,2019(05):55-56.

[6]董占丰.换热器在暖通空调工程中运行节能作用探讨[J].门窗,2014(07):389.

论文作者: 闫晓楼

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7521b313d1f22c60106db24c.html