# 防止高层建筑基础不均匀沉降的措施姚慧龙论文_姚慧龙

摘要:带裙楼的高层建筑在主楼和裙楼之间存在着显著的高差、荷载差以及结构刚度差,容易使基础产生过大的差异沉降,从而对地面结构产生不利影响,从而影响建筑物的适应寿命,正确认识建筑物不均匀沉降的危害,积极采取相应的措施和方法,防止这种情况的发生,现就如何防止高层建筑基础不均匀沉降的措施进行一些讨论。

关键词:高层建筑;基础;不均匀沉降

引言

地基基础是建筑物的重要部位，其设计选型不仅关系到建筑物的安全，而且影响工程的经济性。由于近年来的经济的高速发展，建筑业也呈现出翻天覆地的变化，城市中出现越来越多的高层建筑。为满足不断发展的建筑功能的需要，在高层建筑周围常会建有与主体建筑相应的裙楼，这些裙楼往往起到--个辅助性的作用。高层建筑作为主楼与其相应的裙楼之间存在着明显的高度差异以及载荷差异，此外二者的结构刚度差也非常明显，这些原因都可能会引起基础产生很大的不均匀沉降。地基基础不均匀沉降对框架结构的高层建筑及其裙楼会产生非常大的危害，轻则引起建筑墙体开裂,情况严重者则会导致建筑结构局部或整体倾斜甚至倒塌。

1高层建筑基础不均匀沉降产生原因的概述

随着我国经济的发展,建筑行业兴起，我国的高层建筑物不断增多。高层建筑物虽然给人们带来了各种各样的好处，减缓了我国的住房压力,但是我国的高层建筑物面临的问题也随着而来,引起了人们的重视。在工程施工的过程中,由于施工地点的地理条件,岩质土质产别的大，就算统一区域也会出现不同的土质.所以,在工程施工前一定要对施工地点岩质土质进行勘察，了解其地理条件。在动工之前先对施工地进行处理,对土质松软的地段进行修整,防止土质松软对高层建筑物基础造成的不均匀沉陷。若在高层建筑物完工投人使用后，还是发现建筑物有不均匀沉陷的现象发生,应立即采取措施,科学合理的应对建筑物不均匀沉陷,防止其不均匀沉陷对建筑物造成的伤害,保护高层建筑物居住者的生命财产安全。

1.1勘探资料不齐全。

近年来，由于城市的不断的扩张,大多数新建建筑物均位于城乡结合部,勘探资料积累较少,特别是--些住宅小区的建设,由于项目多,范围广,开发商对勘探工作不够重视,这就导致地质勘探报告中勘探点位间距过大或没有足够的勘探点地质剖面图作依据,从而造成地质剖面图的连续性不可靠,软弱土层的埋深厚度变化情况及分布范围反映不全面、不准确，甚至有明显差错。少数勘探单位选用的取土器不规范或取土不当.致使原状土样扰动较大,室内试验得出的土样指标不可靠。一些勘探单位布孔数量少或布孔不合理，对暗塘、流砂层等不良地基土的范围确定不准确.甚至有明显遗漏。

1.2设计方面的失误。

部分设计人员对勘探资料的重要性不够重视，选用的地基处理方法不当,对局部不良地基土的处理没有引起充分的重视，忽视了处理后的局部地基同未处理地基的强度差异等,往往造成不良后果。房屋体形复杂过大,相邻建筑物太近,建筑设计与结构设计不协调也通常是设计人员忽视的地方。部分房地产开发商盲目节省投资,不尊重科学设计,往往提出诸如大幅度放大悬挑阳台、取消墙体甚至取消原设计要求的地基加固措施等不合理要求,少数设计人员违背设计原则,不加验算就草率签字或出设计变更。

2防止高层建筑基础不均匀沉降的措施

我国的高层建筑物建筑水平不断增强,工程施工人员的施工技能和处理问题的措施也日渐成熟。高层建筑物中基础不均匀是工程施工问题中最艰巨且最急需解决的问题,我国高层建筑物的基础不均匀沉陷问题的解决措施，保证了我国高层建筑物的建筑水平和使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1先勘察后设计。

在高层建筑物施工之前,施工技术人员应先针对工程地点的地质进行土质岩质勘查，分析施工地的土质岩质的含水量,软硬状况,承压能力大小等,对施I地的地理环境进行全面了解,综合分析。根据施工地地理环境的特点,制度施工方案,作出符合施工地地理状况的施工计划。保证建筑布局合理,确保上层建筑的稳定性,防止地基不均匀沉降给建筑物带来的损毁。

2.2在设计方面。

建筑平面应力求简单,高度不宜过大,建筑平面简单、高度一致的建筑物,基底应力较均匀，圈梁容易拉通,整体刚度好,即使沉降较大,建筑物也不易产生裂缝和损坏，而对于荷载性差的建筑物,常会有建筑物轻度倾斜或开裂破坏。控制建筑物的长高比，合理地布置纵横墙。

2.3从施工人手,切实提高施工质量。

在软弱的地基上进行工程建设,合理地安排施工程序，注意某些施工方法,也能收到减少或调整部分不均匀沉降的效果。

2.3.1对建筑材料的质量控制也是防止高层建筑不均匀沉陷使建筑物损毁的措施之一。材料的质量好坏直接影响-个工程的质量,材料是工程建筑的基础,只有从源头上进行质量把控,才能保证整个工程的质量。在高层建筑物基础施工中,最需把控的材料就是砂浆和砖头,施工单位在购进砂浆和砖头前，要对其供货方进行验收,严防不合格产品流人施工现场。

2.3.2加强建筑物的沉降观测。施工期间，施工单位必须按设计要求及规范标准埋设专用水准点和沉降观测点。主体结构施工阶段,每结构层沉降观测不少于一次,监理单位必须检查复测。施工沉降观测要正确认识不均匀沉降对房屋结构造成的危害,保证高层建筑的正常使用寿命和安全性，就应该进行正确的施工沉降观测,这样可以为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数。

2.4减轻建筑物的自重。

为了减轻建筑物的自重,最好使用轻质高强墙体材料,可用轻质隔墙代替非承重墙.可采用预应力砼结构、轻型钢结构,选用自重轻。回填土少的基础形式。房屋竣工后,不宜随意改变房屋的使用功能,增大使用荷载或任意加大地面厚度,防止地表水渗人地基。

结束语

我国的人口不断增加,人均使用面积越来越小，高层建筑的兴起解决了我国的人口住房问题,使单位面积上居住的人的数量有所增加,拓宽了纵向的空间,为国家人民带来好处。但是高层建筑物也有其不可忽略的问题,高层建筑物基础不均匀沉降是一些高层建筑物急需解决的问题，高层建筑物不均匀的沉陷使建筑物墙体开裂倾斜,甚至有坍塌的危险,是对高层建筑物居住者生命的严重威胁。所以,寻找解决高层建筑物不均匀沉陷问题的措施,加以治理，是我国当今建筑行业的重要任务。

参考文献

[1]邱殿东.防止高层建筑基础不均匀沉降的策略[J].产业与科技论坛,2018,17(17):83-84.

[2]刘江东.研究高层建筑基础不均匀沉降及预防措施[J].建材与装饰,2018(16):22-23.

[3]王云辉.防止高层建筑基础不均匀沉降的措施[J].民营科技,2017(08):173.

论文作者:姚慧龙

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/75580ce1b24937af455aba22.html