# 关于装表接电及防窃电分析华伟论文_华伟

摘要：在现代社会，电能作为生产与生活中一种不可或缺的能源，在社会发展中占据着极其重要的位置。伴随着我国电力行业的发展，电网基本上实现了全面覆盖，结合电表整改工程，不仅实现了一户一表的预期目标，还对部分区域的大容量电容和配网线路等进行了整改，实现了用电线路与电能表的无障碍化，切实保证了用电安全。但是现阶段，部分企业和个人为了自身利益，存在着偷电窃电的行为，不仅损害了电力企业的利益，也在很大程度上影响了用电安全。本文对装表接电及防窃措施进行了简要分析。

关键词：装表接电；防窃电；窃电危害；窃电防控

1窃电方式、危害及原因

1.1窃电方式

截止到目前，常见的窃电方式主要涉及到以下几种，其中一种是无表法窃电，居民或者是用户没有给电力企业进行上报，便自行拉设电线。第二种为欠流法窃电，该种窃电行为主要是窃电者恶意降低电能计量度数，导致电流回路计量方式出现改变，进而引发回路线路故障，对整个电流计量产生干扰。第三种为欠压方式，该种行为与欠流发十分相似，同样是对电流回路计量做手脚，进而引发整个电流回路故障，影响计量工作的开展。最后一个移相法，部分窃电者会恶意更改电表线路情况，从而导致电表线圈电流和电压之间的相位值出现大幅变化，电表示数降低度较为明显。

1.2窃电危害

我国法律明确规定了电能表的应用形式以及计费标准，禁止一切窃电和偷电行为产生，旨在维护根本的用电秩序。但从实际生活和工作开展过程中可以看出，违法窃电行为屡禁不止，而且这些行为或多或少的为我国电力行业正常运行带来了影响。相关数据统计，我国每年由于窃电行为导致的经济损失达到了上百亿，影响十分严重。首先，窃电行为本身属于一种违法行为，而且对于窃电者本身来说，一旦操作不当，很容易引发触电事故。其次，由于窃电行为存在，会为各级电力企业带来不小的经济损失，甚至还会影响电力企业的正常运转。再次，如果窃电行为频繁出现，市场上供电和输电秩序将会受到严重影响，甚至还会引发不正当竞争。最后，受窃电行为的影响，电力系统安全事故发生概率进一步提升，而且还会引发大规模的电力安全事故，为人民生活带来诸多不便。

1.3窃电原因

窃电问题之所以会出现，主要是由于人们无法享受电业职工的劳动成果，很多人为了一己私利，借助于不正当手段进行窃电操作，从中获取不正当利润。而且很多人还容易受到外界环境影响，跟随他人一起窃电。当面对他人窃电时，部分群众不但不出手阻止，反而效仿该种行为，以身试法。站在个体商户和私营企业角度来说，为了获取更多的经济利益，将法律规定忽视。当窃电行为积累到一定程度之后，整个电力环境将会受到极大破坏。

2装表接电存在的问题

2.1窃电现象

在目前阶段，电力的盗窃是电力供应和接收过程中隐藏的主要问题。电力盗窃不仅损害了电力公司和国家经济的利益，也损害了用户的实际利益。随着电力测量技术的发展，那些偷电的人也采用了一些高技术的窃电方法，比如使用无线遥控来干扰仪表。这些盗窃行为损害了国家、社会和人民的利益，一旦被抓住，就必须受到惩罚。

2.2用户表计故障

由于仪表本身的质量，以及外部环境中温度和湿度的变化，特别是在仪表的长期寿命方面，用户测量误差的问题是一个平均客观性问题。第一，实施电力计量管理更加困难。用户数量大幅增加，而安装在计数器上的设备的功率和范围也在增加，这使得检查和质量管理成为不可避免的，这导致了电力质量问题。第二，由于使用不当、过度使用和超负使用，在使用时，设备是不精确的，甚至是被烧毁的，导致用户计数的失败，尽管这是一个很难找到的小问题，但它不仅影响了电力公司的电力统计，而且影响了人们的利益和安全。

2.3接电安装不规范

现代连接装置通常采用一种新型的单相电子能量计数器。在安装结束时，有两个柔韧的铜线。在安装过程中，铜线必须与电源线分开，以避免在接触后燃烧表短路。在一些老机械表更换过程时，由于机械表以前的差异，如果原是左机械1、4和7是紧张局势的线路、2、5、8、如果用于过去发生短路,设置会因电流过大造成人身安全问题发生。

3加强装表接电及防窃电的具体措施

3.1选用全电子式电能表

全电子式电能表可以通过电压、电流互感措施判断电流的特异性，经过此手段检查电网系统是否有窃电风险进行预防。随着这些年电力系统技术发展，电能表功能的完善，现在的电能表采用接线端子内置措施，目的就是隔绝窃电隐患。原理就是接线端子进入电能表外壳内，然后接线端子与内部线路连接，外壳被损坏后，马上把数据传送给计算机平台进行处理，可以时刻监控居民用电情况。而且，该电能表元件有抗干扰性，可以预防周边线路中的潜在干扰因素，并将数据传送给平台处理，更细致地预防处理是否错在窃电状况。

3.2加强装表接电管理

首先，在开展装表接电工作之前，电力企业需要培养专业的技术人员，该人员需要具有能保障防窃电需求的专业素质和职业素养，保证企业的经济利益不受损伤。在工作期间，企业需要定期提供专业培训平台给相关技术人员，并制定符合装表接电流程的规范化、标准化的审查制度，这样用电管理工作从开始就有详细的数据作为参照，更更容易的监控窃电行为的发生；接着，在落实防窃电技术的过程中，电力企业必须形成更好用的电力系统构筑方案，保证智能化与自动化有效落实，还必须配合常见的窃电行为设置监控系统，保证电网系统在运行时能够实时的察觉内部的安全隐患，达到可以及时开展合适的检修工作，而且应用的监控系统还可以实时汇报用电居民用电的特殊性，给电力企业可能辨别窃电行为打下了基础，给后续可能出现的维权工作准备了详细的资料；最后一步，电力企业应该考察各个地区不一样的用电需求，根据此需求得出适合当地的防窃电方案，而且要严格按方案来检查装表接电的质量。在制定方案期间，开展工作时，必须做好技术和装置细节双重保密，电网系统结构特点不能被泄露，所以在安装、审核的时候，可以选用不一样的检修团队，避免内部人员技术泄露情况的发生，进而影响防窃电系统的质量，甚至无法使用。具体装表接线图如图1所示。

图1装表接线图

3.3有效监管装表接线人员行为

装表接线人员的行为直接影响到接电质量安全及防窃电工作的开展，因此，电力企业务必要对装表接电人员的行为作出科学的监管首先，应当选取业务能力优、法律意识强综合能力高的人员进行装表和接线，以确保装表和接线质量。其次，要建立健全科学合理人员管理制度与规范，并明确相关责任人，权责明晰.

结束语：目前我国社会经济的稳定发展中，电力企业的电能供给

需要保证稳定与安全。因此作为电力企业需要提高自身的管理制度约束效果，从根本上解决电力输送与使用的问题。在实施装表接电技术的时候就需要根据规范的要求切实的执行安装操作，还需要重点做到防窃电的安全从而保证用户与企业的人身安全与经济效益得到保护。电力企业还要对企业的员工进行及时的培训，定期的组织交流活动提高员工的专业水平与综合素质，起到自身的表率作用。然后成立相对应的监督管理部门，提高对窃电行为的约束与管理，减少电力能源在使用当中不良问题的发生，促进电力企业的稳定运行与社会经济的高速发展。

参考文献：

[1]郑思远.装表接电及防窃电关键技术之研究[J].科技创新与应用，2017(01):204.

[2]缪薇.浅谈装表接电中的窃电问题及对策分析[J].通讯世界，2016(17):194-195.

[3]吕晓鹏.装表接电中反窃电技术的应用研究[J].企业技术开发，2016，35(12):57-58.

[4]何世雄.试论装表接电及窃电相关问题[J].中国高新技术企业，2015(36):121-122.

[5]刘茜.探究装表接电及窃电相关问题[J].科技与企业，2015(03):225.

论文作者:华伟

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/759934c56619d37e8f0c958f.html